## Slide 1
第二章 指令系统
Notes: 1学时：-设计概述，3学时：-编址方式(一半) ，2学时-指令格式优化，1学时-MPIS指令分析，2学时-研讨

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 指令系统概述 指令系统的概念、设计概述
⑵ ISA结构设计 结构分类，结构及相关参数设计
⑶ 数据表示设计 设计方法、设计举例
⑷ 指令功能设计 CISC功能设计及优化，RISC功能设计及优化
⑸ 寻址方式设计 编址方式设计、寻址方式设计
⑹ 指令格式设计 操作码设计及优化，指令格式设计及优化，
指令系统分析
※总体要求
掌握指令系统的组成，理解各部分的设计方法
(要设计什么) (怎么设计)

## Slide 3
1、指令系统的定义
*机器指令：
表示—
*指令系统：
实质—
第1节 指令系统概述
一、指令系统的概念
指硬件可直接识别和执行(实现功能)的命令
一定格式(指令格式)的二进制编码
指所有机器指令的集合，即指令集(Instruction Set)
└→反映硬件所有功能
计算机硬件
计算机软件
应用需求
执行
应用结果
实现
形成
指令系统(指令功能-指令格式)
指令功能-指令格式(硬件-软件)的约定
※主要内容：ISA所含内容，ISA设计的目标、准则、过程
格式1：
…
格式k：
A1 A2
…
OP1~i
A
OPj~n
多条指令共用一种格式
不同指令通过OP码标识
思考：指令系统与ISA的关系？
是ISA的主要部分，常混用！
(ISA还约定了硬件子系统、软件管理的软件接口)

## Slide 4
2、指令格式的组成
*指令功能所含信息：
*指令格式的组成： (目标是表示指令功能)
操作码表示的信息—
地址码表示的信息—
与指令功能的关联—
操作类型、源/目的OPD、下条指令地址
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
源/目的OPD(地址形式)、下条指令地址
编码表示、尽量短(→显式/隐式表示+缩短编码)
OP
A1
A2
例：0 0 1 0 0 1 1 0
操作类型、格式信息(地址码个数+目的OPD位置等)
操作
编码
指令地址/OPD地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
显式的指令地址/OPD信息
显式的操作/格式信息
隐式的信息(显式之外)
表示方式(显式/隐式)
思考：信息隐式表示的条件？必须显式表示的信息？隐式信息如何表示？
地址编码
(寻址方式)
标识不同指令的功能
(地址码个数/目的OPD位置等)
功能所含信息
地址码
指令格式
需约定
(表示)的信息
操作码
格式信息
指令功能
Notes: 思考—信息只有1种取值时；操作功能(不包含OPD类型)及多种取值的信息，操作码

## Slide 5
3、指令系统所含内容
*所含内容：
ISA结构—
数据表示—
指令功能—
寻址方式—
指令格式—
类型(基于OPD存放部件)，指令字结构(长度/地址码个数)
支持的数据类型(格式/参数)
支持的操作类型(操作功能+数据类型)
支持的寻址单元及范围、地址形成规则
(编址方式&地址空间) (寻址方式)
指令信息的表示(格式/编码)
6b | 5b | 5b | 5b | 5b | 6b
op | rs | rt | rd | shamt | func
op | rs | rt | imme/disp |  | 
op | addr |  |  |  | 
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或xB | 0B或xB
 | 操作码 | 地址码 R_R/M | 基/变参数 SIB | 偏移量 A | 立即数 Imme
MOD
REG/OP
R/M
SS
INDEX
BASE
每条指令为数据表示的子集
IA32的指令格式
MIPS32的指令格式
Notes: （寄存器个数纳入编址方式时确定）

## Slide 6
4、性能指标
*性能指标：指令系统对软件&硬件的支持程度，
包括程序的代码效率、执行效率
*代码效率：包括指令条数及指令字长，应尽量小
减少指令条数—
缩短指令字长—
指令功能强、地址码个数多，
寻址方式多、寻址范围大、对称性好等
地址码个数少、长度短，冗余空间小等
例1：32位运算频率较高时，若IS仅支持8/16位运算，则1个32位运算→2个16位运算指令，代码效率不高(指令条数多)
例2：数组操作频率较高时，若IS仅支持基址寻址、不支持变址寻址，则代码效率不高(指令条数多)；不支持基址+变址寻址(如(RB)+(RI))，则代码效率不高(地址码较长)
R←R+M
及M←R+M

## Slide 7
*执行效率：包括译码时间及执行时间，应尽量少
减少译码时间—
减少执行时间—
指令格式规整、寻址方式并行识别等
指令功能弱、OPD访问速度快、地址形成简单
例3—指令格式不规整时，译码速度较慢(需多级译码)
例4—寻址方式位前移/部分缺省，可缩短译码时间；
指令字中MEM_OPD较多时，执行时间长(需多次访问MEM)
第i种指令格式：
OPi(7位) IMME(8位)
第j种指令格式：
OPj(8位) IMME(8位)
OPi(8位) IMME(8位)
OPj(8位) IMME(8位)
*代码效率与执行效率的冲突处理：
采用折中方法，用CPU时间(=IN*CPI*TC)评价
指令格式：
OPi DFM A1 DFR A2
T译码＝TOP+TDFM+TDFR
T执行＝TM+TR+TOP+TR或TM，A1为目的OPD时T执行较长
OPi DFM DFR A1 A2
T译码＝TOP+max(TDFM,TDFR)

## Slide 8
2、设计的基本过程
ISA结构设计—
数据表示设计—
指令功能设计—
寻址方式设计—
指令格式设计—
设计优化—
1、设计的基本原则 (关注对性能指标的影响)
完整性—
规整性—
正交性—
兼容性—
确定结构类型，指令字结构、显式OPD个数
确定支持的数据类型
确定支持的OP类型
确定部件的编址方式及地址空间、寻址方式
确定各条指令的格式及编码
包含各个环节，多次迭代
功能齐全、使用方便
(如不支持NOT指令[频率较低]时，需支持NOR、恒0寄存器)
相似的OP、OPD等有相同的约定 (如OP编码、REG使用)
指令字中不同字段相互独立 (如OP/Addr字段)
预留部分操作码，便于IS扩充 (如系列机)
二、指令系统的设计概述
Notes: 完整性—基本功能够用，无效率特低的代码（如：无NOT时需有XOR/NOR） P5-看IS所含内容
规整性—便于提高译码速度
正交性—便于尽早译码、提高执行速度（并行）
兼容性—便于扩展。

## Slide 9
堆栈型 | 累加器型 | R-M风格的GPR型 | R-R风格的GPR型
push X |  |  | 
push Y |  |  | 
add |  |  | 
pop Z |  |  | 
load R1,X ；R1←M[X]
load R2,Y ；R2←M[Y]
add R3,R1,R2 ；R3←(R1)+(R2)
store R3,Z ；M[Z]←(R3)
load X ；AC←M[X]
add Y ；AC←(AC)+M[Y]
store Z ；M[Z]←(AC)
注：AC是唯一的数据REG
load R1,X ；R1←M[X]
add R1,Y ；R1←(R1)+M[Y]
store R1,Z ；M[Z]←(R1)
注：运算指令中可不含M_OPD
第2节 ISA结构设计
一、ISA结构分类
*分类方法：
*结构类型：
堆栈型—
累加器型—
通用寄存器型—
*相关参数：
按操作数(OPD)的存放部件分类 ←指运算类指令OPD
(趋势—R-R风格的通用寄存器型)
OPD放在栈中(栈在MEM中)，代码效率低/OPD访问慢
OPD放在AC及MEM中，指令字长长/OPD访问较慢
OPD放在GPR中，指令字长短/执行速度快/…，
风格有R-M型(CISC)、R-R型(RISC)
指令字结构、显式OPD个数
※主要内容：结构分类、 结构及相关参数设计
本为IS结构，用ISA结构代替
(避免与ISA混淆)

## Slide 10
二、ISA结构设计
设计基础—应用需求(多个高级语言程序)，性能、性/价需求
设计内容—ISA结构，指令字结构、显式OPD个数
*ISA结构的确定：
类型—堆栈型、累加器型、通用寄存器型(R-M或R-R)
设计—
*指令字结构的确定：
类型—定长指令字、变长指令字 ←指令字长=k*存储单元长度
设计—
趋势为R-R风格的GPR型，如MIPS、RISC-V
│ └←利于并行处理(指令功能简单)
└←硬件成本下降
R-R型结构采用定长结构，R-M型结构采用变长结构
└←提高对硬件的支持程度 └←提高对软件的支持程度
思考：为何R-M型结构不宜采用定长指令字结构？
R-M型指令集支持R-R型、R-M型指令，R-OPD地址较短、编码可一种，M_OPD数据结构类型较多、一种编码时效率较低
Notes: 思考：R-M型指令集支持R-R型、R-M型指令，R-OPD地址较短、编码可一种，M_OPD数据结构类型较多、一种编码时效率较低

## Slide 11
结构类型 | 显式OPD个数 | MEM型OPD数 | 示例
R-R | 3 | 0 | MIPS、PowerPC、ARM
R-M | 2 | 1 | 80x86、Motorola 68000
M-M | 2、3 | 2、3 | PDP-11、VAX
*显式OPD个数的确定： (主要指运算型指令[其余指令OPD较少])
类型—堆栈型0个，累加器型1个，GPR型≥2个
设计—
基于ISA结构(通常RISC＞2、CISC＝2) ←提高指令效率
例1—下列指令字中，显式OPD个数分别是多少？
Rd←(Rs)+(Rt)
Op+ Rs Rt Rd
Rt←(Rs)-1
Op-1 Rs Rt
例2—R-R型ISA支持的显式OPD≤2个时，Rd←(Rs)+(Rt)需用几条指令实现？为什么常为3个OPD？
Rt←(Rs)+(Rt)及Rd←(Rt)；RISC常采用定长指令字格式（提高执行效率），load/store指令含MEM地址、指令字较长，其余指令不采用3个OPD时冗余空间较多。
Notes: 例2：Rt←(Rs)+(Rt)及Rd←(Rt)；RISC常采用定长指令字格式（提高执行效率），load/store指令含MEM地址、指令字较长，其余指令不采用3个OPD时冗余空间较多。
PDP-11小型机：机器字长为16位，指令字长有16、32、48位3种，16位为零地址、单地址(R)、双地址(R-R)指令，32位为双地址(R-M)指令，48位为3地址(M-M)指令。
VAX小型机：机器字长为32位，PDP-11小型机的发展。

## Slide 12
1、数据表示与数据结构
*定义：数据结构—
数据表示—
*两者关系：
*数据表示所含内容：
第3节 数据表示设计
一、数据表示的设计
※主要内容：数据表示的设计方法、设计举例
表示方法(格式/进制/编码)＋数据长度
数据结构
软件映像法(1-x%)
直接使用法(x%)
数据表示
指软件能够直接识别和引用的数据类型
<值集,操作集>→┤
指硬件能够直接识别和引用的数据类型
数据表示是数据结构的子集
软/硬件间语义差别
思考：数据表示为什么要包含长度？
不同数据类型的值域不同，硬件处理时序固定长度
Notes: 思考：不同数据类型的值域不同，硬件处理时序固定长度
数据表示（Data Representation）

## Slide 13
2、数据表示设计
设计基础—需求程序，性能及性/价需求
设计内容—拟支持的数据类型及其参数(种类、格式/参数)
设计目标—性/价较高，性能关注存储效率、计算速度
*数据表示的常见类型：
基本数据表示—定点数、浮点数、逻辑数、字符等
高级数据表示—向量、树、链表、指针等
思考②：向量数据如何表示？向量数据表示有哪些属性？
思考①：ASCII存放在字节、双字节中时的存储效率分别是多少？
若单精度FPU每步时延为1t，则双精度FPU的时延至少是多少？
思考③：支持向量表示后，哪些方面的性能有提升？需增加哪些硬件？
程序：int A[256],B[256],C[256],i;
for (i=16;i<48;i++)
C[i]=A[i]*B[i];
程序：Vint A[256], B[256], C[256];
//一维标量数组(含分量类型及个数)
ADDV C[16],A[16],B[16],32
思考①：分别为7/8、7/16；至少为5t（位数运算增加1t）
思考③：指令条数减少、向量处理速度提高（无需多次取指/译码），
需增加向量处理部件、向量寄存器/存取缓冲器
Notes: 思考①：分别为7/8、7/16；至少为5t（位数运算增加1t）
思考③：指令条数减少、向量处理速度提高（无需多次取指/译码），需增加向量处理部件、向量寄存器/存取缓冲器

## Slide 14
*数据表示的设计：
方法—
结果—
影响因素—
需求程序分解为若干基本操作及基本数据类型,
统计各种基本数据类型的使用频率，
选择拟支持的数据类型及其参数
支持频率较高的数据类型及其参数(常有多种)
└←重点关注经常性事件原理 └←存储效率好
性能、性/价需求
称为频带分析法
例—若标量部件占硬件成本的5%，向量部件的速度、成本分别为标量部件的10倍、3倍，测试程序中向量操作占10%，则支持向量表示后的性/价是否有提高？
解：设测试程序执行时间＝t，硬件成本＝s，则性/价＝(1/t)/s；
新的执行时间＝
成本＝
性/价＝
0.9t+0.1t/10＝0.91t，
s+0.05*3s＝1.15t， ←标量部件还需要存在
(1/0.91t)/1.15s＝0.96/(t*s)

## Slide 15
二、数据表示的设计举例—浮点数
*格式参数：尾数和指数的码制、数制(rm及re)、长度(p及q)
1、浮点数的表示
*表示方法：纯小数尾数＋纯整数指数(阶) ←隐含小数点
N＝M×rm E，M＝(-1)Sm×0.m-1…m-p′，尾数的基为rm；
E ＝(-1)Se×eq′ …e0，指数的基为re
指数e
符号Se
尾数m
符号Sm
尾数M (长度为p) 指数E (长度为q)
*设计内容：格式参数设计、操作处理设计
设计基础—需求程序，表示范围及精度需求(如≥N及≥δ)
思考：p与p、q及q的关系？
p-1=p′•log2rm，q-1=q′•log2re
Notes: 思考：p、q是二进制位数，p′=(p-1)/log2rm, q′=(q-1)/log2re

## Slide 16
2、浮点数的格式参数设计
*码制的确定： (M及E 的编码)
设计目标—便于浮点运算的硬件实现
选择范围—原码、补码、移码等
设计结果—
尾数常为原码/补码，指数常为移码(便于对阶)
*数制的确定： (rm及re的取值)
设计目标—表(示)数的范围、精度、效率均较好
=±(1-rm-1)rmEmax →┘ └←尾数最低位的1/2,即=rm-(p-1)/2
选择范围—2、4、8、… (2n为无冗余编码)
re设计—分析：
结果：
rm设计—分析：
结果：
规格化数个数/浮点数个数
=(rm-1)rmp-1/rmp=(rm-1)/rm
整数的表数范围&精度不受基影响(如28=44=162)
re＝2(最易对阶)
rm↑时范围↑、精度↓、效率↑；q↑时范围↑
通常rm＝2(保精度)、多种q(扩范围)及p(保效率)
Notes: 原理分析可参考郑纬民或李学干的《计算机系统结构》：精度＝尾数最低位的一半，效率＝规格化个数/全部个数
re设计反例—re=4、q=4时，E=1100需减一，则11→10、00→11麻烦
rm设计例—早期的IBM 360系列等rm=16，Burroughs的B6700系列等rm=8,
后期的Intel x86系列、DEC、CDC等机器rm=2

## Slide 17
*数码长度的设计：
设计目标—满足实数的表示需求(范围≥N、精度≥δ)
选择要求—p＋q＝k×存储单元长度
设计方法—
设计结果—
根据N及δ，计算对应的p、q，并适当调整
多种p及q，采用IEEE 754标准(性能优、兼容性好)
3、浮点数的操作处理设计 (约定最低要求)
设计目标—减少数据在运算过程中的精度损失
设计内容—附加位(＝保护位＋舍入位)位数、舍入方法
～左规精度→┘ └←～运算精度
*附加位位数的选择：满足结果精度要求(大概率情况)
IEEE 754为≥1位保护位＋1位舍入位
└←±/×需1位、÷需0位
思考①：同一类数据有多种表示长度的好处？
思考②：IEEE 754的格式参数(码制/进制/长度)？
可提高存储效率、计算速度
Notes: 思考①：可提高存储效率、计算速度；思考②：看教材

## Slide 18
*舍入方法的选择： ←舍/入是基于数轴的
选择依据—最大误差、平均误差，实现成本
max{|值i表示－值i实际|} ∑(值i表示－值i实际)
选择范围—
舍入法最好
IEEE 754默认采用就近舍入法
有截断、恒置1、舍入法
IEEE 754有向上舍入(向+∞舍入)、向下舍入(向-∞舍入)、
向零舍入(舍)、就近舍入(4舍/6入/5成偶数)
└←又称向偶数舍入法
选择结果—
 | -x:ab |  |  |  |  | +y:ab |  |  | 
 | ab=11 | ab=10 | ab=01 | ab=00 |  | ab=00 | ab=01 | ab=10 | ab=11
向上舍入 | -x |  |  | -x |  | +y | +(y+1) |  | 
向下舍入 | -(x+1) |  |  |  |  |  | +y |  | 
向零舍入 | -x |  |  |  |  |  | +y |  | 
就近舍入 | -(x+1) | x为偶数：-x x为奇数：-(x+1) | -x |  |  |  | +y | y为偶数：+y y为奇数：+(y+1) | +(y+1)
最大
平均
实际
表示
00:0
00:1
01:0
10:0
01:1
Notes: 舍入法平均误差稍偏正(0.5时进位) ，向偶数舍入法平均误差最接近零

## Slide 19
第4节 指令功能设计
设计基础—需求程序，已确定的ISA结构、数据表示
设计内容—拟支持的操作类型(OP功能+OPD类型)
*常见的指令功能：
操作—
操作数—
分类 | 操作类型 | 数据类型相关性
算逻运算 | 整数加/减/乘/除等，逻辑数与/或/非等 | √
浮点运算 | 浮点加/乘等 | √
数据传送 | Load/Store，In/Out | ×
转移控制 | 分支/跳转/调用/返回/自陷等 | √/×
系统控制 | OS调用、虚存管理等 | ×
十进制 | 十进制加、乘等 | √
字符串 | 字符比较，字符串拷贝、移动、比较等 | √
图形 | 象素操作、压缩/解压操作等 | √
※主要内容：CISC的功能设计及优化、RISC的功能设计及优化
指运算时的数据类型，OPD集合≤数据表示集合
└←～硬件成本
如：数据表示支持支持8/16/32b整数，ALU仅支持32b运算
思考：操作类型为何要区分OPD类型？
思考：不同OPD类型的相同操作的实现方法不同，需用不同的OP码表示，如整数加、浮点加
Notes: 思考：不同OPD类型的相同操作的实现方法不同，需用不同的OP码表示，如整数加、浮点加

## Slide 20
一、CISC的指令功能设计及优化
1、CISC的指令功能设计
*CISC目标：侧重强化指令功能，减少目标代码长度
*设计方法：
*设计结果：
①需求程序分解为若干基本操作及数据表示
②统计各基本操作类型的使用频率
③选择拟支持的基本操作
支持频率较高的基本操作
频带分析法
数据表示设计已完成

## Slide 21
例1—数据表示的设计结果支持BCD数，需求程序中各基本操作及使用频率如下，请进行指令功能设计。 (忽略OPD设计)
操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率 | 操作类型 |  | 频率
算术 | 加减 | 0.150 | 传送 | 取 | 0.060 | 浮点 | 加减 | 0.060 | 十进制 | 加减 | 0.008
 | ±1 | 0.050 |  | 存 | 0.050 |  | 乘除 | 0.039 |  | 乘除 | 0.007
 | 乘除 | 0.100 | 控制 | 分支 | 0.100 |  | ±1 | 0.001 |  | 调整 | 0.005
逻辑 | 与 | 0.040 |  | 跳转 | 0.050 | 图形 | 叠加 | 0.015 | 字符串 | 拷贝 | 0.004
 | 或 | 0.040 |  | 调用 | 0.020 |  | 反色 | 0.003 |  | 比较 | 0.004
 | 非 | 0.005 |  | 返回 | 0.020 |  | 压缩 | 0.001 |  | 移动 | 0.002
 | 异或 | 0.020 |  | 自陷 | 0.015 |  | 解压 | 0.001 | 系统 |  | 0.140
指令功能设计结果：支持频率≥1%的操作、特殊操作(如调整)
说明--①低频率操作可用软件实现，如逻辑非、浮点±1
②可分解的操作无需统计，如图形反色等
③特殊操作必须支持，如调整(二进制运算←→BCD码)
(保持完整性) (15H+06H=1BH→21H)
替代操作?

## Slide 22
2、CISC的指令功能优化
*优化方法：
①统计各指令操作在代码中及执行时的使用频率，
②根据指令(串)的使用频率，增强指令功能、增设新指令
*面向目标程序改进：
*面向高级语言和编译程序改进：
*面向OS改进：
增强指令功能，减少代码条数； 如：REP，新的寻址及OPD类型
设置新指令，减少代码、提高速度 如：复杂功能，CMP+Brn合并
设置新指令，缩小语义差别； 如：LOOP、INC
强化对称性，优化代码生成 如：R/M←R+M，新的寻址方式
设置专用指令，优化OS的执行效率
如：进程同步、信息保护、工作状态切换等专用指令
静态频度分析及动态频度分析
Notes: 互斥—LOCK前缀

## Slide 23
二、 RISC的指令功能设计及优化
1、CISC ISA的主要问题
为了提高代码效率→指令格式、编译、体系结构的复杂化
因为指令功能不平衡→不利于并行处理(如流水线)的实现
因为指令格式复杂→控制器复杂，不利于VLSI的实现
2、RISC的指令功能设计
*RISC目标：侧重简化指令功能，
以提高执行速度、适应并行处理及VLSI
*设计方法：
*设计结果：
同CISC的功能设计方法
支持频率很高的基本操作 ←CISC为频率较高
例2：对例1，RISC支持使用频率≥2%的操作、特殊操作
Notes: P20-看RISC设计方法，P21-看例1

## Slide 24
3、RISC的指令功能优化
*优化方法：同CISC的统计方法、优化手段
*优化结果：
·支持特殊操作，以提高效率 如：BCD数的调整
·增加指令功能，以支持高级语言和编译程序
如：增加OPD个数、子功能，利用冗余位实现
·设置专用指令(特权指令)，以支持OS
·指令执行在1个时钟周期完成，提高功能平衡性
如：指令的OPD均为R-R型，Load/Store指令除外
4、RISC与CISC的比较 (TCPU=IN×CPI×TC )
*特征：CISC—
RISC—
*结果：
强化指令功能，减小了IN、增加了CPI
简化指令功能，减小了CPI、增加了IN
RISC占优(利于并行处理、VLSI) ←器件成本下降
作业1：P51—5、PPT—3
Notes: P22-看CISC优化方法、优化结果，P21-看例1的特殊操作

## Slide 25
第5节 寻址方式设计
一、编址方式设计
设计基础—已确定的ISA结构(部件类型[多种])，需求程序
设计内容—
①编址单位—部件单元存放的信息长度(x)
②地址空间—部件单元的个数(A/B)
③编址方式—不同部件地址间的关系(y)
影响部件的识别方法←┘
选择依据—
存储效率(数据长度/占单元数)、访问效率(访问次数/OPD)均好
0
…
A-1
Y
…
Y+B-1
bX … b0
…
※主要内容：编址方式设计、寻址方式设计

## Slide 26
1、MEM的编址单位设计
*数据长度的特征：
*编址单位的类型：
*编址单位设计：
类型选择—
设计结果—
数据存放—
0000H
0001H
…
地址 数据(1位)
0
1
…
1
0000H
0001H
…
00001000
10001111
…
10001111
地址 数据(8位)
0000H
0001H
…
0000100011110000
0000000010001111
…
0000000010001111
地址 数据(设字长为16位)
逻辑数(1位)、其它数据(m种)
二进制位、机器字长、折中长度
常为折中长度 ←重存储效率、轻访问效率
└←可改进[如并行访问]
＝min{所有数据表示的长度}＝2m位，
通常为字节 ←ASCII码最常用、逻辑数可组合
占k个连续存储单元(k≥1)
└→如何放？→端序+对齐问题

## Slide 27
*数据存放方式设计：
存放方法—存放在连续的存储单元中
数据地址—用最小单元地址(N)表示
存放次序设计—
存放位置设计—
大端、小端方式，任选一种
N
N+1
N+2
N+3
B
B
B
B
数据长度
不对齐、对齐方式，现均为对齐方式
N中内容的约定
N取值的规则
不对齐方式
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
(边界)对齐方式
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(N=8)
E(N=10)
F(N=12)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
大端方式(N～MSB)
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
数据地址
小端方式(N～LSB)
N
N+1
N+2
N+3
B0
B1
B2
B3
数据组成：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB

## Slide 28
2、其它部件的编址单位设计
*外设的编址单位：
*REG的编址单位：
REG组织—
使用方法—
*堆栈的编址单位：
与MEM一致 ←面向传输(均通过总线访问)
└→含数据存放方式(端序/对齐)
与OPD长度对应 ←面向运算(暂存运算结果)
└←＝ALU运算位数，可有多种
思考①—数据表示有8/16/32位，ALU支持16/32位，REG编址单位？依据？
设置一个REGs，通过重命名构成多个地址空间
多个地址空间可同时使用 ←每条指令只使用部分REG
如：R432位←(R432位)<<(R016位)
思考②—REG有多种编址单位时，用多个REGs还是一个REGs实现？
常与REG一致 ←操作速度快(无需长度转换)
R0
地址=000
… …
R3
地址=011
R4
地址=100
… …
R7
地址=111
R0
… …
R3
R4
… …
R7
地址=111
地址=100
地址=000
地址=011
R0
… …
R3
R4
… …
R7
地址=111
地址=110
地址=000
地址=001
或
思考①：16及32位；数据表示关注存储效率，REG编址关注对运算速度的支持(简化OPD长度转换时延)
思考②：一个REGs
Notes: 思考①：16及32位；数据表示关注存储效率，REG编址关注对运算速度的支持(简化OPD长度转换时延)
思考②：一个REGs

## Slide 29
3、地址空间设计
*MEM地址空间设计：
*I/O地址空间设计：
*REG地址空间设计：
专用REG数量—
通用REG数量—
所有需求程序(考虑可扩展性)的最大值(=2m) 如：ARMv8为48位
所有需求程序(考虑可扩展性)的最大值(=2n) 如：IA32为16位
(即确定寄存器的数量)
取决于OS、组成，无需编址(数量少/操作码指明)
如：控制REG、状态REG等
取决于编译程序、需求程序，显式编址
(REG分配算法)＋(变量使用特征)
如：IA16为8个、部分通用(有限制)

## Slide 30
*编址方式的设计：
REG与MEM及I/O之间—
MEM与I/O之间—
4、编址方式设计
指不同部件(REG/MEM/IO)地址间的关系(→区分方法)
*编址方式的类型：
独立编址、统一编址 ←堆栈无需编址
独立编址方式 ←访问路径不同、地址短
任选一种 如：x86为独立编址，ARM为统一编址
思考—不同编址方式对指令系统的要求是什么？
Notes: 思考：独立编址、隐含编址需增加新指令，统一编址共用指令

## Slide 31
1、寻址方式种类的确定
*寻址种类：
常见—
其他—
*选择依据：
二、寻址方式
立即，REG，直接、REG间接、偏移(基址/变址)、相对等
设计基础—需求程序，部件编址方式(单元/空间/相互关系)
设计内容—拟支持的寻址方式及其参数
思考①—i及A均是地址码参数，OPD=(i)、M[(i)]、M[A]、M[(i)+A]、M[(PC)+A]、A时的寻址方式各是什么？存放部件有哪几种？
思考②—基址寻址、变址寻址的区别是什么？适用场景？
索引[(RB)+(RI)]、比例变址[(RI)*S+A]等
思考③—为什么M_OPD有多种寻址方式，而R_OPD只有一种？
能/否减少指令长度或指令条数，对指令CPI影响小
思考①：寄存器寻址、寄存器间接寻址等，寄存器、存储器、指令寄存器
思考②：寄存器中存放的是基地址/可变地址，适用于存储管理、数组访问（下标需改变）
思考③：MEM地址较长，地址码短是获益较大；REG地址较短，没必要忙乎
Notes: 思考①：寄存器寻址、寄存器间接寻址等，寄存器、存储器、指令寄存器
思考②：寄存器中存放的是基地址/可变地址，适用于存储管理、数组访问（下标需改变）
思考③：MEM地址较长，地址码短是获益较大；REG地址较短，没必要忙乎

## Slide 32
*设计方法：
*设计结果：
CISC—
RISC—
(高频率的定义不同)
尽量多的寻址方式，增加灵活性 ←减少指令长度/条数
尽量少的寻址方式，简化硬件 ←对CPI影响小
形成需求程序中各基本操作的数据&指令寻址方式，
└←种类尽量多
统计各种寻址方式的使用频率，
选择高频率的寻址方式

## Slide 33
例1：VAX计算机中，运行gcc、Spice和Tex基准程序，各种寻址方式的分布如下，该支持哪些寻址方式？
选择结果：
①偏移、立即、REG间接寻址方式，须支持(高频率)
②其他寻址方式，依据CISC/RISC风格，再选择
6%
1%
1%
0%
16%
6%
24%
3%
11%
43%
17%
39%
32%
55%
40%
Tex
Spice
gcc
MEM间接寻址
缩放寻址
REG间接寻址
立即寻址
偏移寻址
注：偏移寻址—带偏移量的寻址方式，如基址、变址、相对寻址

## Slide 34
2、寻址方式参数的确定
*设计方法： (对每种寻址方式分别设计)
统计每个参数不同取值的使用频率， ←即频带分析法
选择满足需求(≥m%)的参数值(可有几种)
例2：某R-R型机器上运行测试程序时，偏移寻址结果分布如下，要求长度应满足≥85%的访问，偏移长度该如何选择？
选择结果：长度仅1种时，为12~16位(可结合指令字长再确定)；
长度有2种时，为6位、14位 ←利于缩短平均码长
0 2 4 6 8 10 12 14 16
SPECint92
SPECfp92
0%
10%
20%
所占百分比
偏移量位数

## Slide 35
第6节 指令格式设计
一、操作码设计
设计基础—已确定的操作类型、使用频率，指令字结构
设计内容—各条指令的操作码编码
1、操作码的设计
*设计步骤：确定需编码信息种类，确定编码方法，进行编码
*需编码信息种类：
*编码方法：
常采用扩展编码方式 ←规整性较好、平均码长较短
※主要内容：操作码设计、指令格式设计及优化
＝∑(指令i操作类型数×指令i格式信息数)
＝操作功能×OPD类型种类→┘ │
＝地址个数种类×目的OPD位置种类等→┘
思考①—整数加法指令支持8/16位OPD、单/双地址(目的OPD靠右)，编码个数?
栈操作指令支持16位的压栈/出栈操作，编码个数？
思考②—3种频率操作码信息种数为4、15、56，编码时扩展目标？如何扩展？
思考①：4种，2种； 思考②：目标是平均码长最短，按频率分布扩展
Notes: 思考①：4种，2种； 思考②：目标是平均码长最短，按频率分布扩展（下页） P8-看规整性要求
指令的操作功能决定了OPD个数，目的OPD-源OPD是否相同受限于ISA结构；地址码个数相关于指令格式，可优化

## Slide 36
2、操作码的编码
*扩展编码类型：
*扩展方法：
横向扩展 |  | 纵向扩展 |  | 混合扩展 | 
OP个数 | 扩展编码 | OP个数 | 扩展编码 | OP个数 | 扩展编码
15种 | 0000 … 1110 | 4种 | 0xx | 10种 | 0000 … 1001
15种 | 1111 0000 … … 1111 1110 | 16种 | 1xx 0xx | 20种 | 1010 00 … … 1110 11
15种 | 1111 1111 0000 … … … 1111 1111 1110 | 64种 | 1xx 1xx 0xx | 64种 | 1111 00 0000 … … … 1111 11 1111
(OP频率分布1:1:1) |  | (OP频率分布1:4:16) |  | (OP频率分布1:2:5) | 
根据所有编码信息的频带进行扩展
方向有横向、纵向、混合，长度有等长、不等长
思考②—两个操作码分别为0100及01001001，编码正确吗?
思考③—各操作频率为0.12有4种、0.02有15种、0.004有55种，如何扩展？平均码长？
不等长扩展
思考①—OP分布为4、15、56时，不等长横向扩展时如何编码？
不等长混合扩展时如何编码？
思考②：不正确，因为硬件不能识别0100后的1001是地址码还是操作码
思考③：4种—0XX，16种—1XX 0XX，64种—1XX 1XX 0XX；3b*4*0.12+6b*15*0.02+9b*55*0.004
思考①：3位、7位、13位；3位、6位、9位。
Notes: 思考①：3位、7位、13位；3位、6位、9位。 思考②：不正确，因为硬件不能识别0100后的1001是地址码还是操作码
思考③：4种—0XX，16种—1XX 0XX，64种—1XX 1XX 0XX；3b*4*0.12+6b*15*0.02+9b*55*0.004

## Slide 37
*指令格式的设计：
方法—
要求—
二、指令格式设计及优化
设计基础—已确定的各指令功能、操作码、寻址方式
如：Ra←(Ra)+Rb或[c]，Ra←(Ra)+1
设计内容—各条指令的指令字格式
①操作码在前、地址码在后 ←利于正交性(如取指时取首字)
②地址码个数≤结构规定(否则隐式寻址/简化指令功能)
③指令字长＝k*MEM编址单位 ←利于指令寻址
④预留部分OP编码 ←利于兼容性
第p种指令格式：
第k种指令格式：
注：①各指令的地址码中寻址方式位可单独编码(不要求所有指令相同)
②各指令的操作码可有多个编码(如OPD长度/目的OPD位置/寻址方式位)
③各指令的信息仅一种取值时可缺省编码(如OPD长度/AF，OP可隐含指明)
OPq~i
AF1 A1
AF2 A2
AF A
OPj~n
针对每条指令进行，组织地址码、合并操作码&地址码

## Slide 38
例1—某ISA的MEM按字节编址、地址空间为32位，OPD可放在GPR、MEM中，指令中M_OPD个数≤1个，指令格式如下。
(1)采用的是哪种ISA结构？显式OPD个数最多是多少？
(2)格式1中<F,Rs>支持哪些寻址方式？
(3)GPR个数、长度分别是多少？
(4)格式2中，某指令支持8/16位OPD，<Rs,Disp>支持基址寻址和变址寻址方式，目的OPD为Rt，该指令需占用几个操作码？
(5)格式1中，若去除F、将OP1改为10b，好处是什么？
答：(1)R-M型GPR结构，≤2个；
(3)8个，32位；
(5)增加了格式1指令数(如部分指令仅REG寻址)
指令格式1：
指令格式2：
OP1/OP2—操作码, Rs/Rt—GPR号，
F—寻址方式位， Disp—偏移量
OP1
Rt
F Rs
OP2
Rt
Rs Disp
9b 3b 1b 3b
13b 3b 3b 13b
(2)REG寻址、REG间接寻址
(4)2种OPD×2种寻址方式＝4个

## Slide 39
例2—某CISC中，寄存器有8个32位GPR(可存储16位OPD)和8个32位FPR，存储器按字节编址、地址空间为32位，数据表示、寻址方式、ISA功能如下表所示，指令中显式OPD≤2个，请设计指令格式。
指令名 | 功能 | OPD寻址 | op频率
ADD/SUB | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ,,①② | 2种op*0.05
INC等 | Rd←(Rd) op 常数，OPD=32b | ,,①常数 | 4种op*0.05
AND/OR等 | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ,,①② | 6种op*0.002
LSL等移位 | Rd←(Rd) op (R2)，OPD=16/32b | ,,②固定 | 4种op*0.002
FADD/FSUB等 | Fd←(Fd) op (Fs)，OPD=S | ,,② | 13种op*0.01
LD | Rd←OPD， OPD=8/16/32b | ,③④ | 1种op*0.05
ST | OPD←(Rd)， OPD=8/16/32b | ③④, | 1种op*0.05
操作码设计—
需编码种类数： (操作类型+格式信息)
编码方法：
格式信息隐含表示(个数/位置)，寻址方式位放在地址码中；
0.05频率有2*2+4*1+1*3+1*3=14种，其余频率为13种、20种
采用扩展编码(不等长横向扩展)，分别占4位、8位、13位
数据表示
定点(8/16/32b)
浮点(S/D)
寻址方式
①立即(8b)
②寄存器
③寄存器间接
④基址(8b偏移)

## Slide 40
指令格式设计—
指令格式优化—
字长=k*8b，寻址方式位∈地址码，目的OPD靠左
1111 OP0-12
Fd
Fs
2b
Disp
OP8-13
Rd
0 Rs
及
4b
OP8-13
Rd
1 Rs
5b
OP4-7
Rd
(常数隐含表示)
OP11-13的源OPD为Rd，规整性好
1111 1111 OP0-11
Rd
4b
1 Imme
0 Rs
Rd
及
7b
1111 1111 OP0-11
指令名 | 功能 | OPD寻址 | 频率(/op)
ADD/SUB | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ,,①② | 2种op*0.05
INC等 | Rd←(Rd) op 常数，OPD=32b | ,,①常数 | 4种op*0.05
AND/OR等 | Rd←(Rd) op OPD， OPD=16/32b | ,,①② | 6种op*0.002
LSL等移位 | Rd←(Rd) op (R2)，OPD=16/32b | ,,②固定 | 4种op*0.002
FADD/FSUB等 | Fd←(Fd) op (Fs)，OPD=S | ,,② | 13种op*0.01
LD | Rd←OPD， OPD=8/16/32b | ,③④ | 1种op*0.05
ST | OPD←(Rd)， OPD=8/16/32b | ③④, | 1种op*0.05
数据表示
定点(8/16/32b)
浮点(S/D)
寻址方式
①立即(8b)
②寄存器
③寄存器间接
④基址(8b偏移)
ADD/SUB：
INC等：
LD/ST：
FADD等：
AND/OR等：
LSL等：
Rd
1111 1111 OP12-19
(固定的寄存器隐含表示)
INC、FADD等空闲位存放部分OP码； ←减少主OP码
AND/OR改为混合编码 ←缩短AND/OR指令字长
OP0-3
Rd
0 Rs
1 Imme
及
空闲5b
OP0-3
Rd
4b 3b 1b 3b 5b
4b 3b 1b 8b
(寻址方式单独编码)

## Slide 41
①操作码分开存放 ←利于规整性
AF1 A1
OPi
AF2 A2
OPj
AF1 A1
OPi
AF2 A2
OPj1
OPj2
②隐含部分地址码 ←利于规整性/码长、弊于编程
AF1 A1
OPi
RA2
OPj
AF1 A1
AF1 A1
OPi
OPj
AF1 A1
仅REG寻址时缺省方式位
约定:RA2为特定REG(如R1)
③隐含部分寻址方式位 ←利于规整性、执行速度
*指令格式的优化：归并格式，以优化性能(规整性/平均码长/执行速度)
A1=k*4时，A1可缩短2位或A1=A1:00
OPi
DF2 A2
T寻址=TDF1+TA1+TDF2+TA2
OPi
A1
T寻址=TDF2+max{TA1,TA2}
DF1 A1
DF2 A2
缺省一个方式位时
(如R-M及R-R型的R)
OPi
A1
A21
OPi
A1
A22
用操作码表示方式位(如RISC)
Notes: P35-看RISC操作码中含寻址方式位

## Slide 42
1、结构与功能
*ISA结构：
*数据表示：
*指令功能：
*寻址方式：
编址—
数据寻址—
指令寻址—
三、MIPS指令系统分析
R-R的GPR型，定长指令字(32b)，显式OPD≤3个
整数(s/u、8/16/32b)，浮点数(S/D) ←逻辑数∈整数
传送、算术/逻辑/移位、浮点、转移控制
└←区分定点/浮点(目的REG独立编址)
MEM按字节编址、32位空间，大端、对齐方式存放；
REG按32位编址、5位空间(32个GPR)；
I/O与MEM统一编址
立即、REG、基址
相对(16b)、伪直接(26b)
＝OPD长度，可≠数据表示
Notes: MIPS MEM空间为32b，划分为4个区域：kusr(0x00000000 - 0x7fffffff)、kseg0（0x80000000-0x9fffffff）、kseg1（0xa0000000-0xbfffffff）、kseg2（0xC0000000-0xffffffff）；kusr区域由用户空间使用，需经过MMU；kseg0、kseg1区域由kernel使用，无需经过MMU，kseg0将最高位清零即可转换成物理地址、数据通过cache；kseg1将最高3位清零即可转换成物理地址，数据不通过cache。
I/O空间大小512MB，映射到MEM空间的A0000000~BFFFFFFF中

## Slide 43
2、指令格式
共3种，每条指令1~2种格式(寻址方式位∈op)，指令有30多条
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型指令 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J-型指令 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)，
shamt—移位位数，imme/disp—立即数或偏移量，addr—形式地址
*操作码的编码特征：
采用扩展编码(op+func)，分开存放，
地址码个数、目的OPD位置隐式表示(通过op指明、靠右)
*地址码的编码特征：
寻址方式位显式/隐式表示，地址码参数可分开存放
(使用op[下页]) (通过op指明) (如基址寻址[格式规整])

## Slide 44
3、MIPS优化分析
*从代码效率方面优化：
指令种类少(高频/通用)、功能简单(平衡)，
地址码个数多、长度短(代码效率高)
*从执行效率方面优化：
指令格式少，地址码定长、寻址方式少； ←译码简单
操作数为R-R型(load/store指令除外) ←执行速度快
R-型指令 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | rd←rs+rt，有符号加
 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001 | rd←rs+rt，无符号加
(000000) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | PC←rs
I-型指令 | 001000 | rs | rt | imme |  |  | rt←rs+imme，有符号加
(其余) | 100011 | rs | rt | disp |  |  | rt←M[(rs)＋disp]
 | 101011 | rs | rt | disp |  |  | M[(rs)＋disp]←(rt)
 | 000100 | rs | rt | disp |  |  | rs=rt时PC←(PC)+4+disp
J-型指令 | 000010 | (250)10 |  |  |  |  | PC[27..0]←250<<2
(00001*) | 000011 | (250)10 |  |  |  |  | $31←PC+4,PC同上

## Slide 45
第二章 课后复习思考题
1、指令系统包含哪些内容？设计目标是什么？设计过程是什么？
2、ISA结构有哪些类型？与结构相关的指令格式参数有哪些？CISC/RISC风格对其有哪些影响？
3、若指令操作码为8位，存储器按字节编址、地址为64位，寄存器地址为6位，A、B、C、D为内存变量，针对堆栈型、累加器型、R-M风格GPR型、R-R风格GPR型指令系统，写出计算D=A+B-C的指令序列、代码大小。
4、数据表示与数据结构的关系？数据表示设计的内容、目标、方法？
5、指令系统功能设计的方法？CISC/RISC风格对功能设计及优化的影响？
6、数据存储部件可有哪些？确定编址单位的方法？寻址方式设计的内容、目标、方法？
7、x86及MIPS指令系统的基本特征、指令格式的优化方法？