## Slide 1
第三章 流水线技术

## Slide 2
※本章目标
理解指令流水线的组成&工作原理，掌握流水线冒险的处理技术
※主要内容
⑴ 流水线的概念
工作原理，组成要求，分类，性能指标
⑵ 流水线的冒险处理
流水线的基本组成，
相关与冒险，结构冒险处理，数据冒险处理，控制冒险处理
⑶ 流水线的实现
流水线数据通路实现，流水线控制器的实现

## Slide 3
1、流水线(pipeline)的工作原理
*基本思想：
*基本组成：
*工作原理：
程序执行时间—
指令执行过程分为多个阶段， ←基础(分割)
各个阶段可同时处理不同指令的操作 ←效果(重叠)
所有功能段按序连接 ←类似多周期
每条指令按序通过各个段，不同指令执行过程重叠
第1节 流水线的概念
，T串行＝n·(mΔt)
T流水＝mΔt＋(n－1)Δt
填入
流水
排空
※主要内容：工作原理，组成要求，分类，性能指标，段数选择
0 1 2 3 4 5 6 n n+4
拍
I1
段(级)
写回 WB
访存MEM
执行 EX
译码 ID
取指 IF
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I5
In
In
In
In
In
…
…
I1
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I5
…
…
I1
I2
I3
I4
I5
…
…
…
…
…
…
写回(WB)
译码(ID)
取指(IF)
执行(EX)
取数(OF)
译码(ID)
取指(IF)
访存(MEM)
执行(EX)
CISC示例
RISC示例
写回(WB)
Notes: P15-转第2节（冒险处理）

## Slide 4
*要求1：各个段的操作相互独立 ←可以重叠所需
方法—
实现—
2、流水线组成的基本要求
指令
k
指令
k+1
1 2 3 4 5 6
拍
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
PC
ALU
ID
k+2
①部件不能复用
各个段的部件仅本段使用，各个段增设段间寄存器(末段除外)
示例—MIPS32多周期数据通路的重叠现状(省略ExtU)
rd←(rs)-(rt)
rt←M[(rs)+imme]
GPR[k]→GPR[k+1]
M[ALUk]
思考：哪些信息需保存到段间REG？在哪些段保存？如何实现段结束时保存？
RD1
OP1
RD1
OP1
RD2
OP2
RD2
OP2
B2
B2
RD3
OP3
MDR
RDR
RD3
OP3
MDR
RDR
冲突!
②操作的数据放在时序部件中(结果也如此)
指来自其他段
数据/地址/命令，
产生→使用间所有段，
采用边沿触发方式
思考：数据/地址/命令，产生-使用之间的所有段，寄存器采用边沿触发
Notes: 思考：数据/地址/命令，产生-使用之间的所有段，寄存器采用边沿触发

## Slide 5
*要求2：各流水段的操作同步 ←连续重叠所需
实现—
设置公共时钟，同时写段间寄存器(即写结果同步)
└←拍时钟周期＝max{各段延迟}
*要求3：各流水段的操作无冲突 ←保证结果正确
冒险(冲突)—指流水线因某些原因无法正确执行后续指令的现象
冒险类型—
实现—
结构冒险、数据冒险、控制冒险
(如部件复用) (源-目OPD相关) (分支指令)
增设部件及控制机制，解决冒险(如阻塞后续指令)
I1: R2←(R1)+5
I2:(R2)=6时PC←I1
I3: R3←(R1)+5
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
流水线控制器
指令
&
&
&
&

## Slide 6
3、流水线的分类 --即属性
*按处理级别分类：
*按功能分类：
*按工作方式分类：
*按结构分类：
*按流入/流出次序分类：
操作级、指令级、处理机级(宏流水)
单功能流水线、多功能流水线
静态流水线、动态流水线
线性流水线、非线性流水线(复用部件)
S1
S2
S3
S4
S5
MUX
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I①
I②
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
拍
I1
段
I2
In
I①
I②
I1
I2
In
I1
I2
In
I1
I2
In
I①
I②
I①
I②
…
…
…
…
…
…
…
S5
S4
S3
S2
S1
ID
EX
MEM
WB
IF
MUX
顺序流水线、乱序流水线
动态→多功能
单功能→静态
示例—理想流水线为线性、动态、按序流动、标量流水线

## Slide 7
*吞吐率(Through Put)：TP＝任务数n/处理n个任务总时间
实际吞吐率—
最大吞吐率—
优化吞吐率的方法—
，Δt＝max{Δti}
当n>>m时，TPmax＝1/Δt，即拍长的倒数
减少Δt(即消除瓶颈段)
4、流水线的性能指标
瓶颈段处理方案：
①细分瓶颈段—
②重复设置部件—
(轮流使用)
(控制方法)
S1
Δt1 Δt1 3Δt1 Δt1
S2
S3
S4
S1
Δt1 Δt1 Δt1 Δt1 Δt1 Δt1
S2
S3a
S4
S3a
S3a
MUX
S1
S2
S3a
S3b
S3c
S4
Δt1 Δt1 3Δt1 Δt1
译码器
计数器
x+2
x

## Slide 8
*加速比(Speedup)：S＝串行执行时间/流水执行时间
实际加速比—
最大加速比—
优化加速比的方法—
*效率(Effciency)：即部件利用率，E＝部件使用时间/流水执行总时间
＝任务所占时空区/m个段总时空区
实际效率—
最高效率—
优化效率的方法—
当n>>m时，Smax＝m，即流水线段数
增加段数m(可减小Δt)
对于线性流水线，E＝S/m＝TP·Δt
当n>>m时，E max＝1
增加任务数量n
Notes: P3-看效率-时空区关系

## Slide 9
算法—
性能—
分析—
例：静态、加/乘双功能流水线中，加法功能仅使用3个段，计算并分析实现∏(ai＋bi)的性能，其中i=1~4。
先完成所有加法、再做乘法(减少功能切换)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
MUX
z
x
y
TP＝7/(17Δt)，S＝1.588，E＝26.5%
①指令数少，填入、排空时间较多 ←仅拍3和4流水
②静态流水，排空后才能切换功能 ←㈠的S1
③数据冒险，消除(如阻塞)后才继续流水 ←㈢的S1
拍
①
段
S6
S5
S4
S3
S2
S1
㈠
②
③
④
㈡
㈢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
①
②
③
④
①
②
③
④
㈠
㈡
㈠
㈡
㈠
㈡
㈠
㈡
㈢
㈢
㈢
㈢
Notes: P6-看多功能流水线，P7-看吞吐率

## Slide 10
1、流水线的基本组成
(1)单周期数据通路的实现 (以MIPS32为例)
指令周期—
*指令系统分析：
数据操作—
指令寻址操作—
*部件组织：
指令部件—
运算部件—
其他部件—
＝1个TC＝max{各指令全部操作时延}
(仅讨论操作需求，忽略部件参数需求)
32b整数加/减/或运算，零/符号扩展，
GPRs读/写(≤[2次R+1次W]/指令)，MEM存/取
32b整数加等 ←PC+4及相对寻址
(基于指令执行过程+指令功能，部件不能复用)
设置PC，缺省IR(减少时序逻辑操作数)
└←IMEM+写IR+读MEM+写GPR≤3次
设置ALU及ExtU(器件无法复用)，设置ACU
GPRs(2个R端口+1个W端口)，IMEM＋DMEM
第2节 流水线的冒险处理
※主要内容：流水线基本组成，相关与冒险，结构/数据/控制冒险处理
IF
ID
EX
指令寻址
Clk

## Slide 11
*部件互连组织：
指令执行过程—
部件互连—
操作时序—
add | rd←(rs)+(rt) | 
ori | rt←(rs)¦ZExt(imme) | 
lw | rt←M[(rs)＋SExt(imme)] | 
sw | M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt) | 
beq | if ((rs)=(rt)) | 
 | PC←(PC)+4+SExt(imme)<<2 | 
(基于指令执行过程+各指令功能)
取指＋译码＋执行(如读GPRs+ALU+[读DMEM+]写GPRs)
专用结构(单周期所需)，逐条增加(部件/路径)
DBIU/DMEM
ACU
ZF
PC
解析/译码
IBIU/
IMEM
rd
rs
rt
imme
OP
ALU
GPRs
ExtU
数据操作
指令寻址
读IMEM+CU输出
读GPR
ALU
工作 P0
脉冲 P1
指令周期
读/写DMEM
ACU
写GPRs
写PC
根据指令执行过程&功能组织(关注时序逻辑操作)
└←基于最复杂指令
写GPRs
思考：结束时写GPRs会影响下条指令的执行吗？ACU操作为何在ALU之后?
假设为同步RAM
思考：不影响，T写GPRs＜T取指+T译码；beq的ACU输出依赖于ALU结果
Notes: 思考：不影响，T写GPRs＜T取指+T译码；beq的ACU输出依赖于ALU结果

## Slide 12
(2)多周期数据通路的实现
指令周期—
部件组织—
互连组织—
＝n个TC，TC＝max{各基本μOP时长}
ALU/GPRs等→┴←不考虑长时延μOP
基于单周期DP，进行部件调整(基于复用方案)；
确定TC长度，划分功能段(可占多个TC)；
增设附加REG(在各复用段末尾处) ←部件复用/简化控制
基于各段功能，按指令需求连接(类似于单周期)
思考：(PC)+4何时实现? beq指令用ALU实现相等判断&相对寻址，何时进行？
IR
A
B
T
M
C
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
ID
Clk
取指令 读GPRs ALU MEM 写GPRs
ZF
rd
rt
rs
imme
OP
4
思考：取指时；读GPRs段实现T←(PC)+SExt(imme)、EX段实现C←(A)=(B)?
Notes: 思考：取指时；读GPRs段实现T←(PC)+SExt(imme)、EX段实现C←(A)=(B)?

## Slide 13
指令执行过程组织— (可有多种方案[如beq在EX段写结果])
※多周期→流水线需解决的问题：
操作相互独立—
操作同步—
操作无冲突—
结果隔段使用(增设附加REG暂存结果[如EX段暂存B])
各段时延可能不等(用同一时钟信号控制结果暂存)
部件复用(增设部件[如IF段加法器])，
写GPR时间不同(使时间唯一[如add移至WB段])，
写PC有2次(仅在IF写[选择数据])
 | add：rd←(rs)+(rt) ori：rt←(rs)¦imme | lw：rt←M[(rs)+imme] sw：M[(rs)+imme]←(rt) |  | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)+4+imme<<2
IF | IR←IM[(PC)], PC←(PC)＋4 |  |  | 
ID | A←R[rs], B←R[rt], T←PC＋ExtU |  |  | 
EX | T←(A) op (B)或ExtU | T←(A)＋ExtU |  | C←((A)=(B))? 1:0
MEM | R[rd]←(T) | M←DM[T] | DM[T]←(B) | PC←T(C=1时)
WB |  | R[rt]←(M) |  | 
分时复用ALU
IF
I1:lw
I2:add
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
WB

## Slide 14
(3)流水线的基本组成
*各个段功能组织：
*基本组成：
指令 段 | add：rd←(rs)+(rt) ori：rt←(rs)¦imme | lw：rt←M[(rs)+imme] sw：M[(rs)+imme]←(rt) |  | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)+4+imme<<2
IF | IR←IM[(PC)], NPC←(PC)＋4, PC←NPC |  |  | 
ID | A←R[rs], B←R[rt], Imm←ExtU(imme) |  |  | 
EX | T←(A) op (B)或Imm | T←(A)＋Imm |  | T←(NPC)＋Imm C←((A)=(B))? 1:0
MEM | 空闲 | M←DM[T] | DM[T]←(B) | PC←T(C=1时)
WB | R[rd]←(T) | R[rt]←(M) |  | 
IF段 ID段 EX段 MEM段 WB段
IF/ID
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
GPRs
基于多周期(部件在同一个段使用/写PC仅在IF段)
增设部件(IF段加法器、EX段比较器)，
增设段间REG，段间REG写入用统一时钟信号控制
思考：仅在IF段写PC何时实现?
PC←EX/MEM.C? EX/MEM.T : NPC
IR/NPC A/B/Imm/NPC B/T/C T/M

## Slide 15
2、相关与冒险
*相关(dependence)：
类型—
*冒险(Hazard,冲突)：
冒险类型—
程序执行时间—
指令间存在的依赖关系
数据相关(正相关)、名相关(反相关/输出相关)、控制相关
因相关等原因引起的流水异常现象
结构冒险、数据冒险、控制冒险
└←无关于相关 └←相关距离＜读-写间隔时(正相关≠冒险)
T流水＝T理想流水+T结构停顿+T数据停顿+T控制停顿
I1: R0←[(R6)+20]
I2: R2←(R0)+(R1)
I3: R3←(R2)+(R1)
I4: R1←(R4)+25
I5: R1←(R0)+20
I6: R0←(R1)-25
I7: JNZ I9
I8: R1←(R1)+50
I9:
正相关—I2-I1,
I3-I2
反 相 关—I3-I4
输出相关—I5-I4
控制相关—I8-I7
思考：上页流水线的GPR读-写间隔为几拍？
可能需停顿
3拍
Notes: P5-看冒险示例

## Slide 16
3、结构冒险处理
*产生原因：
*处理方法：
重复设置资源—
分时使用资源—
*应用选择：
争用硬件资源(部件或路径)
如：MEM采用冯·诺依曼结构、(PC)+4复用ALU等
消除资源争用，适于高频率冲突
①部件不复用、使用时间唯一
如：MEM采用哈佛结构、PC+4增设地址加法器
又如：IF段及MEM段的写PC，可合并到IF段(选择不同地址)
再如：写GPRs统一安排在第5个段
②部件互连采用专用结构
避免资源争用，适于低频率冲突
如：冲突时使流水线停顿(后续指令暂停)
权衡性能损失～硬件成本
IF
I1:lw
I2:add
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Notes: P15-看lw、add指令功能组织，P6-看非线性流水线概念

## Slide 17
示例1—CISC流水线的访存冲突处理 (Intel PII采用)
流水线组成—IF+ID+OF+EX+WB ←适于R-M型指令集
处理方案—
①增设一个MEM(IF-OF/WB冲突↓[仅L1-D$与L1-I$同时缺失时])
②增设数据MOB(OF-WB冲突↓[仅MOB及OF段同时访问L1$时])
③增设指令预取缓冲器(L1-D$与L1-I$冲突↓[仅同时缺失时])
④L1-D$与L1-I$同时缺失时串行访问L2$/主存(解决冲突)
指令预取缓冲器
L1 I-Cache
信号形成
BIU
前端
总线
译码器
L2 Cache
主
存
寄存器组
转移JEU
定点ALU
……
浮点FPU
WB
OF
OF
ID
IR
EX
后端
总线
WB
L1 D-Cache
L1 I-Cache
存储顺序
缓冲器MOB
WB
(策略：降低冲突概率→消除冲突)
MOB可在L1-D$闲时写
IF
有空间时预取
Notes: $--Cache的缩写，采用自《并行计算机体系结构-硬件/软件结合的设计与分析》，David E. Culler

## Slide 18
操作控制：
处理方案—
暂停方法：
示例2—流水线的功能段不等长处理 (效果：拍时钟从Tmax段→T基本段)
流水线组成—ID段指令译码(基于IF/ID.IR)，EX段不等长
ID后各段源自段间REG.Cmd，IF&ID段源自CU
除EX外的段暂停，直到冒险消除(EX段完成)
EX之前段不写段间REG及状态部件， ←锁步机制1
└→段状态不变 └→如PC不变(后能正确取指)
EX段产生气泡(即空操作uOPCmd) ←锁步机制2
└→写入段间REG.Cmd(WB段的控制源)
思考：如何获知EX段的时长？
I5
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
I1
I2
I1
I1
I2
I2
I1
I2
I1
I2
I3
I3
I3
I3
WB
EX
OF
ID
IF
I4
I4
I5
I4
I5
冒险
I4
I4
I3
I3
I2
I2
bub
bub
暂停
暂停
暂停
暂停
PC=(I5)
ID
EX1
OF
WB
IF
IF/ID
ID/OF
OF/EX
EX2
EX/WB
CLK
CU
段间REG
即nop指令功能(不改变MEM/GPRs/PSR的值)
各部件时延固定，基于当前uOPCmd

## Slide 19
4、数据冒险处理 (以MIPS为例)
*产生原因：
*冒险类型：
*处理方法：
因重叠执行，指令所需数据不可用
写后读(Read After Write,RAW)冒险等
拍
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
I4:$9←$4+$6
I5:$3←$4&$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
场景—食堂打饭时，甲需要用乙(乙排在甲之前)的饭卡，处理方法？
甲 甲后面的人 打饭窗口状态
处理—①原地等&拿卡后再走 一起等 有停顿(原次序)
②往前走&途中拿卡 跟着走 无停顿(原次序)
③原地等&拿卡后再走 绕着走 无停顿(乱次序)
阻塞法、转发法、乱序执行法
冲突指令
相关指令
Notes: P15-看ID、WB段功能组织，P16-看冒险-相关的关系(指令距离＞读-写间隔不是冒险)，下页-调到阻塞法（复习）

## Slide 20
暂停
暂停
I1
I2
I1
I1
I2
I2
I1
I2
I1
I2
WB
MEM
EX
ID
IF
I3
I3
I3
I3
I2
冒险消除时要求—
暂停方法—
停顿拍数—
*阻塞法：冲突指令及后续指令 暂停，直到冒险消除(数据就绪)
IF/ID(段间REG)及PC不变，其余段间REG为气泡
ID段产生气泡(空操作uOPCmd)， ←锁步机制2
IF段暂停(不写IF/ID及PC) ←锁步机制1
数据欲读-可读的相差拍数
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I2
I2
I2
效果为插入
暂停
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
ID
IF
EX
ID
IF
ID
思考①：ID产生气泡，IF不暂停行吗？
思考②：为何不在IF产生气泡？
RAW消除时，PC不是I3、IF/ID.IR不是I2
RAW消除时，IF/ID.IR为nop指令，I2无法执行
思考④：如何得到停顿拍数？
ID段每拍比较(IF/ID.IR.Rs～后续段间REG.Rd)，直至匹配失败(冒险消除)
（阻塞法停顿拍数由CU实现）
bub
bub
bub
bub
bub
bub
气泡
气泡
气泡
思考③：ID段产生气泡的方法？
用MUX选择Cmd(当前/nop指令),写ID/EX.Cmd
后续段的控制源
bubble
bubble
bubble
Notes: 阻塞法停顿拍数由CU实现 P19-看锁步机制 P23-跳到转发法（复习）

## Slide 21
例1：MIPS流水线中，写GPRs放在后半拍完成(WB的下一拍才能读出所写数据)。现有如下MIPS指令序列：
I1: add $4, $5, $6 ；$4←$5＋$6
I2: sub $7, $4, $6 ；$7←$4－$6
I3: or $8, $4, $6 ；$8←$4│$6
I4: sw $6, 20($4) ；M[$4＋20]←$6
I5: lw $9, 20($8) ；$9←M[$8＋20]
问：⑴哪些指令之间存在RAW冒险？
⑵采用阻塞法处理RAW冒险时，指令序列执行时间？
解：⑴RAW冒险有：
I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3
⑵I2-I1冒险需停 拍，I3-I1、I4-I1冒险各需停 拍；
I5-I3冒险需停 拍；
执行时间＝
3
2
T理想流水+T冒险停顿
＝[5t+(5-1)t]+(3+2)t＝14t
0
随I2-I1自动消除
P0时写
冲突指令放在前面
P0 P1 P0
读
写
IF
I1:
I2:
I3:
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
IF
ID
ID
ID
IF
IF
IF
EX
ID

## Slide 22
获取时机优化—
实现方法—
停顿拍数—
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
I4:$9←$4+$6
I5:$3←$4&$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
*转发法：冲突指令可从数据产生段 获取数据，来消除冒险
如EX段→┘ └→避免时间冲突→┘
增设转发线路(到使用段)，同一拍中提前写GPRs
(WB段)写GPRs
(ID段)写ID/EX
读GPRs
CLK
可转发时＝0拍，否则＝阻塞法 ←产生段有EX及MEM
在使用时(如EX段)获取 ←可减少冲突/简化实现
IF
ID
EX
MEM
WB
MUX
思考：MUX控制信号由谁给出？CU
Notes: 思考：CU。 P25-跳到load-use（复习）

## Slide 23
例2：续例1，RAW冒险采用转发法处理，写GPRs放在前半拍完成，下列情况下，指令序列执行时间分别是多少？
⑴有EX→EX、MEM→EX转发线路 ⑵仅有EX→EX转发线路
解：RAW冒险有：
⑴I2-I1冒险停顿 拍；I3-I1冒险停顿 拍；
I4-I1冒险停顿 拍；I5-I3冒险停顿 拍；
执行时间＝
0 (可转发)
0 (I4-I1同一拍)
[5t+(5-1)t]+(0+0+0+0)t＝9t
P1时写
⑵I2-I1冒险停顿 拍；I3-I1冒险停顿 拍；
I4-I1冒险停顿 拍；I5-I3冒险停顿 拍；
执行时间＝
0
0
[5t+(5-1)t]+(0+1+0+1)t＝11t
0
0
1 (ID读I1_WB结果)
1 (同I3-I1)
思考①：写GPRs放在后半拍时，小题⑵结果如何？
思考②：I3为$8←$4 | $7时，小题⑵结果如何？
I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3
IF
I1:$4←$5+$6
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$7
I4:M[$4+20]←$6
I5:$9←M[$8+20]
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
ID
EX
I3-I1、I5-I3各停顿2拍，I4-I1自动消除
IF
ID
IF
ID
EX
MEM
MEM
WB
ID
I3取$4停顿1拍(无MEM-EX转发、无EX-ID转发、只能WB→ID)，
取$7再停顿1拍(无MEM-EX转发、无EX-ID转发、只能WB→ID)
思考①：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+2)t＝13t，思考②：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+1)t＝12t
Notes: 思考①：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+2)t＝13t，思考②：T＝[5t+(5-1)t]+(0+2+0+1)t＝12t P22-看例1题目

## Slide 24
load-use冒险—lw指令引起、无法用转发法处理的RAW冒险
(仅紧邻指令[产生比使用迟1拍])
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:$4←M[$5+20]
I2:$7←$4-$6
I3:$8←$4|$6
I4:$9←$4-$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
阻塞法(插入气泡)，或软件方法(插入nop指令)
Load-use冒险
练习：MIPS流水线中，写GPRs放在后半拍实现，欲执行下列代码：
I1: add $4, $5, $6 ；$4←$5＋$6
I2: sub $7, $4, $6 ；$7←$4－$6
I3: or $8, $4, $6 ；$8←$4 | $6
I4: sw $6, 20($4) ；M[$4＋20]←$6
I5: lw $6, 20($8) ；$6←M[$8＋20]
(1)哪些指令之间存在RAW冒险？(2)RAW冒险用阻塞法处理时，代码的执行时间？(3)RAW冒险用转发法处理(线路为EX→EX)时，代码的执行时间？ (4)I4和I5对调后，小题(3)的结果？
处理方法：
(1)I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3 (2)I2-I1停3拍，I3-I1、I4-I1停0拍(随I2-I1消除)，I5-I3停2拍；T＝[5t+(5-1)t]+(3+2)t＝14t；(3)I2-I1停0拍(EX-EX线路)，I3-I1停2拍，I4-I1停0拍(随I3-I1消除)，I5-I3停2拍；T＝[5t+(5-1)t]+(2+2)t＝13t；（4)I2-I1停0拍，I3-I1停2拍，I4-I3停0拍，I5-I4停3拍，T＝[5t+(5-1)t]+(2+3)t＝14t。
Notes: 练习：(1)I2-I1、I3-I1、I4-I1，I5-I3； P23-看转发法的停顿拍数（有时不为0），下页-跳到控制冒险（复习）
(2)I2-I1停3拍，I3-I1、I4-I1停0拍(随I2-I1消除)，I5-I3停2拍；T＝[5t+(5-1)t]+(3+2)t＝14t；
(3)I2-I1停0拍(EX-EX线路)，I3-I1停2拍，I4-I1停0拍(随I3-I1消除)，I5-I3停2拍；T＝[5t+(5-1)t]+(2+2)t＝13t；
(4)I2-I1停0拍，I3-I1停2拍，I4-I3停0拍，I5-I4停3拍，T＝[5t+(5-1)t]+(2+3)t＝14t。

## Slide 25
实现方法—
停顿拍数—
新增冒险类型—
处理方法：
*乱序执行法：冲突指令停顿，后续指令(无RAW冒险)可优先执行
读后写(Write After Read,WAR)冒险、
写后写(Write After Write,WAW)冒险
动态调度方法 (第4章讨论)
流入顺序
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R1)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
流出顺序(乱序)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
I2: R4←(R3)+(R1)
支持乱序流动
的流水线
增设指令窗口、采用动态调度方法
(提供选择平台) (OPD就绪时流动)
0拍
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I2: R4←(R3)+(R5)
乱序
作业1：P91—5、6、11⑴⑵、12
Notes: 下页-跳到控制冒险（复习）

## Slide 26
5、控制冒险处理
流水线功能例—
正常流水要求—
*产生原因：
*处理方法：
阻塞法、分支预测法、延迟分支法
└←又称冻结法、排空法
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:$4←$5+$6
I2:$5≠$6时PC←L1
I3:$8→$7|$6
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
因指令执行顺序改变，引起流水线停顿
└←NextPC可能≠(PC)＋1 └←IF段无法给出
(①是否转移?)
(②转移的值?)
IF | IR←IM[(PC)]，PC及NPC←(PC)+4
ID | A←R[rs]，B←R[rt]，Imm←ExtU(imme)
EX | C←beq ·((A)=(B))? 1:0，T←(NPC)+Imm
MEM | C=1时PC←T
IF段产生下条指令地址(如PC+4)
WB
思考：上图中，WB段在第6拍的操作是什么？
空操作(Cmd为气泡)
Notes: 下页-跳到阻塞法（复习）

## Slide 27
PC为分支结果，各段间REG均为气泡
IF段产生气泡(nop指令)、PC为分支结果 ←锁步机制3
└←ID段(分支指令)需继续执行 └←最后一拍写
(之前不变)
冒险消除时要求—
暂停方法—
停顿拍数—
优化方法：
*阻塞法：分支指令的后继指令 暂停，直到冒险消除
从ID段到指令执行完的拍数(＝Tbne－1)
①尽早判断是否转移
②尽早计算转移目标地址
暂停
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
or
add
bne
add
or
or
or
bub
bub
bub
bub
bub
bub
思考①：改为ID下拍产生气泡、IF暂停，可以吗？
可以，但很麻烦，且IF末拍需产生气泡
思考②：与数据冒险之锁步机制的差别？
气泡产生时机(非ID)/方式(非uOPCmd)、IF(无需暂停)
需同时进行
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
Notes: P21-看RAW的阻塞法实现，P30-跳到预测法（复习）

## Slide 28
例3：MIPS流水线中，有EX→EX的转发线路，分支指令在MEM段写PC。现有如下指令序列：
addi $4, $5, 100 ；I1: $4←$5＋100
L1: add $8, $6, $7 ；I2: $8←$6＋$7
sw $8, 20($6) ；I3: M[$6＋20]←$8
addi $5, $5, 1 ；I4: $5←$5＋1
bne $5, $4, L1 ；I5: $5≠$4时PC←L1
addi $9, $9, 10 ；I6: $9←$9＋10
(1)哪些指令之间存在RAW冒险？
(2)控制冒险采用阻塞法处理时，指令序列的执行时间？
解：(1)RAW冒险有：
I3-I2、I5-I4 (I5-I1有相关、无冒险)
(2)I3-I2冒险停顿 拍，I5-I4冒险停顿 拍；
控制冒险用阻塞法处理时，I5每次使流水线停 拍，
执行时间＝
0 0
3
[5t+(402-1)t]+(0t+0t+3t)*100＝706t

## Slide 29
*预测法：预测转移方向(转/不转)，并执行该方向的指令；
猜对时继续执行后续指令，猜错时回头执行反方向指令
预测策略—
预测不转移：
预测转移：
动态预测：
实现机制—
停顿拍数—
(静态预测[盲猜]/动态预测[基于转移历史])
无先决条件(PC+1已知)，可在IF段预测
需先计算目标地址，最早在ID段预测
需保存转移历史&目标地址，可在IF段预测
猜对时不写PC，
猜错时重写PC、清空流水线(产生气泡)
猜对时≥0拍，猜错时＝阻塞法(到指令执行完为止)
(ID预测时＝1拍) └←无论是IF预测或ID预测←┘
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I6
I4
I3
add
bne
I3
add
I3
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I6
I6
预测
猜对(继续)
I9
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I9
bub
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I4
I3
add
bne
add
I4
I5
预测
猜错(回头)
bub
静态预测
不占额外时间
Notes: P32-跳到延迟转移法（复习）

## Slide 30
例3：MIPS流水线有EX段→EX段转发线路，bne指令在ID段计算分支目标地址(专用部件)、在MEM段写PC。现有如下指令序列(同例2)：
L1: add $8, $6, $7 ；I2: $8←$6＋$7，假设$4＝100、$5＝0
sw $8, 20($6) ；I3: M[$6＋20]←$8
addi $5, $5, 1 ；I4: $5←$5＋1
bne $5, $4, L1 ；I5: $5≠$4时PC←L1
addi $9, $9, 10 ；I6: $9←$9＋10
⑴控制冒险用阻塞法处理时，代码执行时间？
⑵控制冒险在IF段预测(预测不转移)，代码执行时间？
⑶若在ID段预测(预测转移)，则预测的总停顿时间？
解：RAW冒险有I1-I2、I5-I4，冒险需停顿0拍(可转发)；
⑴每次控制冒险暂停 拍；T＝
⑵I5预测正确 次(停 拍/次)、预测错误 次(停 拍/次)；
T＝
⑶I5预测正确时停 拍/次、错误时停 拍/次
T停顿＝
3 [5t+(400+1-1)t]+3t*100＝705t
1 0 99 3
[5t+(400+1-1)t]+3t*99＝702t
1 3 (分支执行完即可回头)
1t*99+3t*1＝102t
Notes: P28-看阻塞法停顿拍数计算

## Slide 31
*延迟分支法：
延迟槽—
实现机制—
停顿拍数—
适用场合—
延迟槽中指令总是被执行，
使延迟槽中尽量为有用指令
分支指令执行完前，可流入流水线的指令位置
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
I6
add
bne
add
I6
I6
延迟槽
I6
I6
T延迟分支＝T分支＋S延迟槽
＝7拍
软件实现(编译时重排序指令序列)
延迟槽中均为nop指令时，＝阻塞法；
延迟槽中含有用指令时，＜阻塞法
延迟槽＝1条指令时(即T分支＝2TC) ←性能损失(为nop)小
└←≥2条时常用分支预测法 ←与延迟分支法不兼容
逻辑上延长了分支指令执行时间
顺序指令I1～I5中与I6有相关的指令
转移指令I6
延迟槽(I1～I5中与I6无相关的指令或nop指令)
顺序指令I7～I9
顺序指令I1～I5
转移指令I6
顺序指令I7～I9

## Slide 32
*多周期数据通路回顾： (以MIPS为例)
指令执行过程—
第3节 流水线的实现
※主要内容：流水线数据通路的实现，流水线控制器的实现
IR
A
B
T
M
C
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
ID
ZF
rd
rt
rs
imme
OP
4
 | add：rd←(rs)+(rt) ori：rt←(rs)¦imme | lw：rt←M[(rs)+imme] sw：M[(rs)+imme]←(rt) |  | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)+4+imme<<2
IF |  |  |  | 
ID |  |  |  | 
EX |  |  |  | 
MEM |  |  |  | 
WB |  |  |  | 
IR←IM[(PC)], PC←(PC)＋4 |  |  | 
A←R[rs], B←R[rt], T←PC＋ExtU |  |  | 
T←(A) op (B)或ExtU | T←(A)＋ExtU |  | C←((A)=(B))? 1:0
R[rd]←(T) | M←DM[T] | DM[T]←(B) | PC←T(C=1时)
 | R[rt]←(M) |  | 
思考：上图PC←(PC)+4等uOP使用的数据路径？结构冒险的表现？
ALU入端为PC及4，ALU出端直连PC；部件复用3次，ALU操作、写GPRs、写PC时间不唯一，T、B隔段使用
Notes: 思考：ALU入端为PC及4，ALU出端直连PC；部件复用3次，ALU操作、写GPRs、写PC时间不唯一，T、B隔段使用

## Slide 33
1、流水线数据通路的实现
*步骤：
*基本通路组成及结构冒险处理： (部件+互连组织)
部件复用处理—
部件使用时间冲突处理—
构建基本通路(含结构冒险处理)，增加数据/控制冒险处理通路
增设PC+4、(A)=(B)?部件
写GPRs及ALU时间唯一、写PC在IF段(选数据)
思考：第1条指令IF段PC写的值？如何实现？
(PC)+4，C初值＝0(初始化时)
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
ID
rd
rt
rs
imme
OP
IR
A
B
T
M
C
4
=?
ADD
4
=?
ADD
4
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
ID
rd
rt
rs
imme
OP
IR
A
B
T
M
C
Notes: 上页-看指令执行过程组织（查看流水线组成问题）

## Slide 34
各段操作独立组织—
各段功能组织—
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
设置段间寄存器
└→边沿触发(拍结束时写)→┘
(暂存数据/地址/命令)
└←产生-使用间的所有段
IF段源自PC，其余段源自段间REG(传递信息未写)
NPC
rW
B
Cmd
E
NPC
rW
rW
Cmd
Cmd
T
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
rd
rt
rs
imme
OP
IR
A
B
T
M
C
=?
ADD
4
CU
指令 段 | 算逻运算(add/ori) | 存取(lw/sw) |  | 分支(beq)
IF |  |  |  | 
ID |  |  |  | 
EX |  |  |  | 
MEM |  |  |  | 
WB |  |  |  | 
IR←IM[(PC)], PC及NPC←EX/MEM.C? EX/MEM.T:(PC)＋4 |  |  | 
A←R[rs],B←R[rt],E←ExtU(imme),rW←R型? rd:rt,Cmd←CU |  |  | 
T←(A) op (B)或(E) | T←(A)＋(E) |  | T←(NPC)+(E) C←((A)=(B))? 1:0
空闲 | M←DM[T] | DM[T]←(B) | 空闲(IF段使用数据)
R[rW]←(T) | R[rW]←(M) |  | 
Notes: P33-流水线的指令功能组织（与多周期的差别） 有教材将PC视为段间REG

## Slide 35
GPRs
GPRs
ALU
DMEM
IMEM
A
rd
rt
rs
ExtU
rW
B
E
NPC
IR
NPC
T
rW
B
C
=?
T
rW
M
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
PC
Cmd
Cmd
Cmd
CU
转发法—
(其他RAW)
阻塞法—
(load-use)
*数据冒险处理：
冲突检测—
增设EX段转发线路，在前半拍写GPRs
CU实现，IF/ID.IR.rs及rt=前驱指令目的OPD地址？
CU实现，ID段产生气泡、IF段停顿，停1拍(当前拍)
│ └→锁步机制1(不写IF/ID及PC)
└→锁步机制2(气泡写入ID/EX.Cmd)
思考④：ID段检测到冒险，同一拍为何能使IF段停顿？
思考③：EX/MEM.B连接MUX(而非ID/EX.B)的好处？
思考①：图中表示上条、上上条指令目的OPD地址的信号线？
思考②：GPRs在前半拍写如何实现？
锁步机制1
读GPRs
写GPRs 写ID/EX
CLK
ID/EX.rW、EX/MEM.rW
可处理add-sw的RAW
写IF/ID
CU产生Cmd
锁步机制2
在ID段
思考①：ID/EX.rW、EX/MEM.rW。 思考②：GPRs的Clk接P1引脚。思考③：可处理add-sw指令的转发。思考④：Cmd产生延迟很小(由组合逻辑电路产生)，CLK结束时才写IF/ID REG，来得及。
Notes: 思考①：ID/EX.rW、EX/MEM.rW。 思考②：GPRs的Clk接P1引脚。 P23-看转发法的实现，P21-看阻塞法的实现
思考③：可处理add-sw指令的转发。思考④：Cmd产生延迟很小(由组合逻辑电路产生)，CLK结束时才写IF/ID REG，来得及。

## Slide 36
*控制冒险处理：
冲突检测—
阻塞法—
优化：
预测法—
NPC
NPC
rW
B
rW
T
rW
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
rd
rs
rt
imme
IR
A
B
T
E
M
C
=?
ADD
4
MUX1
MUX4
Cmd
CU
Cmd
Cmd
MUX8
MUX6
MUX7
FwA
MUX5
CU实现，当前指令=(beq|bne|j)？
IF段产生气泡、PC为分支结果，停3拍(当前起) ←锁步机制3
│ └──←最后一拍写的值目标地址
└→每拍写IF/ID.IR
EX段写PC(停2拍)，需保证拍时长(EX段+MUX1)、拍结束时写；
ID段写PC(停1拍)，需前移比较器、增设加法器、写PC同上
(第4章讨论)
锁步机制3
思考①：逻辑表达式？
思考：最后一拍写如何实现？最后一拍的表示？
EX/MEM.Cmd=beq|bne时
MUX2
nop
MUX3
在ID、EX、MEM段
└←每拍都写，其余拍的值为PC
(CU.Brn|EX/MEM.Brn|MEM/WB.Brn)产生气泡，Brn为beq的uOPCmd
Notes: 思考①：(CU.Brn|EX/MEM.Brn|MEM/WB.Brn)产生气泡，Brn为beq的uOPCmd P28-看控制冒险阻塞法

## Slide 37
*完整的数据通路及段功能组织：
(IF段源自PC，其余段源自段间REG)
IF | PC及.NPC←EX/MEM.C? EX/MEM.T : (CHazd[非末拍])? PC:PC＋4)； .IR←CHazd? nop:IM[PC]； .Cmd(IF/ID及PC)←DHazd? 0:1 | 
ID |  | 
EX |  | 
MEM |  | 
WB |  | 
.A←R[rs], .B←R[rt], .E←ExtU(imme)；
.NPC←IF/ID.NPC， .rW←rt或rd； .Cmd←DHazd? nop:IR.op(含转发)
.T←(FwA)op(FwB)，.B←FwB，.C←(ID/EX.Cmd=beq · FwA=FwB)? 1:0；
.rW←ID/EX.rW； .Cmd←ID/EX.Cmd子集
.M←DM[EX/MEM.T] 或 M[EX/MEM.T]←EX/MEM.B，
.T←EX/MEM.T； .rW←EX/MEM.rW；.Cmd←EX/MEM.Cmd子集
R[rW]←MEM/WB.T 或 MEM/WB.M
控制冒险
Load-use冒险
PC保持不变
NPC
NPC
rW
B
rW
T
rW
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
rd
rs
rt
imme
IR
A
B
T
E
M
C
=?
ADD
4
MUX1
MUX4
Cmd
CU
Cmd
Cmd
MUX8
MUX6
MUX7
FwA
MUX5
MUX2
nop
MUX3
Notes: P35-看数据冒险处理，上页-看控制冒险处理 表中带底纹的为当前端使用、其余的为后续段使用

## Slide 38
例1：MIPS流水线中，GPRs在前半拍写，RAW冒险用转发法处理，控制冒险用阻塞法处理，写出下列代码执行时流水线各拍的状态。
I1:$1←$0+40
I2:$2←M[$0+4] I3:$3←$1-$2
I4:$4←$1+$3
I5:$5＝$5时PC←I2
流水线操作说明：
⑴操作的数据-
⑵转发的数据-
⑶操作的控制-
⑷气泡的产生-
⑸IF段的停顿-
IF段源自PC，其余段源自段间REG
源自EX/MEM或MEM/WB，到达EX段
IF&ID段基于CU，其余基于段间REG.Cmd
CU控制，写入IF/ID.IR或ID/EX.Cmd
CU控制，不写IF/ID及PC
R型 | op | rs | rt | rd | shm | func
I型 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J型 | op | addr |  |  |  | 
NPC
NPC
rW
B
rW
T
rW
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
rd
rs
rt
imme
IR
A
B
T
E
M
C
=?
ADD
4
MUX1
MUX4
Cmd
CU
Cmd
Cmd
MUX8
MUX6
MUX7
FwA
MUX5
MUX2
nop
MUX3

## Slide 39
16
16
(I4)
0
?
*
3
SUB转②
12
*
0
*
3
nop
22
44
2
LW
$1=40
12
12
(I3)
0
*
*
3
nop④
12
44③
0
*
2
LW
*
40
1
ADDI
段 | 段间REG逻辑 |  | 初始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IF | ＝EX/MEM.C? EX/MEM.T: PC+4或PC(CHazd时) | PC | 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | NPC | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝CHazd？nop:IM[PC] | IR | nop |  |  |  |  |  | 
ID | ＝R[IR.rs] | A | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝R[IR.rt] | B | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝ExtU(IR.imme) | E | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝IR.op? IR.rt:IR.rd | rW | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝DHazd? nop:IR.op(含转发) | Cmd | nop |  |  |  |  |  | 
 | ＝IF/ID.NPC | NPC | * |  |  |  |  |  | 
EX | ＝FwA op FwB | T | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝beq ·(FwA=FwB)? 1:0 | C | 0 |  |  |  |  |  | 
 | ＝FwB | B | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝ID/EX.rW | rW | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝ID/EX.Cmd子集 | Cmd | nop |  |  |  |  |  | 
MEM | ＝DM[EX/MEM.T]① | M | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.T | T | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.rW | rW | * |  |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.Cmd子集 | Cmd | nop |  |  |  |  |  | 
WB | R[E/M.rW]←MEM/WB.T或M |  |  |  |  |  | nop |  | 
I1:$1←$0+40
I2:$2←M[$1+4] I3:$3←$0-$2
I4:$4←$2+$1
I5:$5＝$5时PC←I2
③转发(EX/MEM.T+ID/EX.E=40+4)
⑤转发(MEM/WB.T+ID/EX.E=0-22)
⑦相关≠RAW($1已就绪)
注：①写MEM功能未列出， *-表示当前指令未使用， ?-表示数据尚未就绪
②其他RAW(Cmd中含转发路径)
④load-use(插入气泡/IF暂停)
⑥同一拍写后可读
4 |  | 
4 |  | 
(I1) |  | 
* |  | 
* |  | 
* |  | 
* |  | 
nop |  | 
* |  | 
* | * | 
0 | 0 | 
* | * | 
* | * | 
nop | nop | 
* | * | *
* | * | *
* | * | *
nop | nop | nop
nop | nop | nop
8
8
(I2)
0
*
40
1
ADDI
4
12
12
(I3)
?
*
4
2
LW转②
8
40
0
*
1
ADDI
20
20
(I5)
22⑥
40⑦
*
4
ADD
16
-22⑤
0
22
3
SUB
*
*
3
nop
$2=22
Notes: 上页-看指令格式、看转发法

## Slide 40
段 | 段间REG逻辑 |  | 重复6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
IF | ＝EX/MEM.C? EX/MEM.T: PC+4或PC(CHazd时) | PC | 20 |  |  |  |  | 
 |  | NPC | 20 |  |  |  |  | 
 | ＝CHazd？nop:IM[PC] | IR | (I5) |  |  |  |  | 
ID | ＝R[IR.rs] | A | 22⑥ |  |  |  |  | 
 | ＝R[IR.rt] | B | 40⑦ |  |  |  |  | 
 | ＝ExtU(IR.imme) | E | * |  |  |  |  | 
 | ＝IR.op? IR.rt:IR.rd | rW | 4 |  |  |  |  | 
 | ＝DHazd? nop:IR.op(含转发) | Cmd | ADD |  |  |  |  | 
 | ＝IF/ID.NPC | NPC | 16 |  |  |  |  | 
EX | ＝FwA op FwB | T | -22⑤ |  |  |  |  | 
 | ＝beq ·(FwA=FwB)? 1:0 | C | 0 |  |  |  |  | 
 | ＝FwB | B | 22 |  |  |  |  | 
 | ＝ID/EX.rW | rW | 3 |  |  |  |  | 
 | ＝ID/EX.Cmd子集 | Cmd | SUB |  |  |  |  | 
MEM | ＝DM[EX/MEM.T]① | M | * |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.T | T | * |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.rW | rW | * |  |  |  |  | 
 | ＝EX/MEM.Cmd子集 | Cmd | nop |  |  |  |  | 
WB | R[E/M.rW]←MEM/WB.T或M |  | $2=22 |  |  |  |  | 
20①
20
nop①
($5)
($5)
-16
*
BEQ
20
62
0
40
4
ADD
*
-22
3
SUB
nop
I1:$1←$0+40
I2:$2←M[$1+4] I3:$3←$0-$2
I4:$4←$2+$1
I5:$5＝$5时PC←I2
注：①有控制冒险时，IF段产生气泡、PC保持不变(非末拍)
②ID/EX.NPC+ID/EX.E=20+FFFC
③控制冒险末拍时(进入MEM段)，PC为分支结果
20① | 4③ | 8
20 | 4 | 8
nop① | nop① | (I2)
* | * | *
* | * | *
* | * | *
* | * | *
nop | nop | nop
20 | 20 | 20
4② | * | *
1 | 0 | 0
* | * | *
* | * | *
BEQ | nop | nop
* | * | *
62 | * | *
4 | * | *
ADD | BEQ③ | nop
$3=-22 | $4=62 | nop
40
*
4
2
LW
8
*
0
*
*
nop
*
*
*
nop
nop
Notes: P39-看转发法实现

## Slide 41
*流水线数据通路实现小结：
功能段的划分—
结构冒险处理—
RAW冒险处理—
控制冒险处理—
5个段，分支/sw指令仅用4个段(WB段为nop)
部件无复用、使用时间唯一，设置段间REG(D/A/C)
转发法(增设转发通路&前半拍写GPRs)＋
阻塞法(IF段暂停&ID产生气泡,1拍) ←锁步机制1&2
阻塞法(IF段产生气泡&PC为分支结果,3拍) ←锁步机制3
MUX5
NPC
NPC
rW
B
rW
T
rW
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
ALU
GPRs
DMEM
IMEM
PC
ExtU
rd
rs
rt
imme
IR
A
B
T
E
M
C
=?
ADD
4
MUX1
MUX4
Cmd
CU
Cmd
Cmd
MUX8
MUX6
MUX7
FwA
MUX2
nop
MUX3

## Slide 42
操作实现的组织—
各段的操作：
操作的控制：
阻塞功能汇总—
锁步机制1：
锁步机制2：
锁步机制3：
μOPCmd组织—
IF段基于PC及EX/MEM、其余段基于段间REG
IF及ID段源自CU，其余段源自段间REG
IF段暂停(不写IF/ID及PC)， 直至RAW冒险消除
ID段产生气泡(写ID/EX.Cmd)，直至RAW冒险消除
IF段产生气泡(写IF/ID.IR)、PC为分支结果，
直至控制冒险消除
 | 指令功能μOPCmd | 冒险处理μOPCmd
IF |  | 
ID |  | 
EX |  | 
MEM |  | 
WB |  | 
 | PCsrc, PCWr, IRsrc, IF/IDctr
rWsrc, ExtUOp | 无(气泡uOPCmd由CU产生)
ALUAsrc, ALUBsrc, ALUctr | 无
MemRd, MemWr | 无
RegDsrc, RegWr | 无
思考：增加bne指令时，数据通路的变化？需增加μOPCmd吗？
C
=?
MUX
思考-EX/MEM.C前增加2路MUX，需增加1个指令类型信号。
Notes: 思考-EX/MEM.C前增加2路MUX，需增加1个指令类型信号。

## Slide 43
2、流水线控制器的实现
*CU组成：
冒险检测—
冒险控制—
ID＋时序电路＋uOP控制电路＋冒险检测/控制电路
(一级时序) (产生μOPCmd) (产生冒险控制信号)
RAW冒险(load-use/其他)；控制冒险
转发，IF段暂停(锁步机制1)、ID段产生气泡(锁步机制2)；
IF段产生气泡(锁步机制3)、PC为分支结果(末拍前不变)
ALUAsrc
ALUBsrc
MemRd
MeMWr
RegWr
InsR(R型指令)
InsI(I型指令)
Brn(分支指令)
ID
μOP控制信号
形成电路
…
…
IF/ID.IR.Op
时序信号形成电路
rWsrc等
主时钟CLK
PCWr
IF/IDctr
暂停IF段
(锁步机制1)
ID产生气泡
(锁步机制2)
RAW冒险检测
load-use
其他RAW
IF/ID.IR.rs/…
ID/EX.rW/…
EX/MEM.rw/…
转发数据
判断何时结束
控制冒险检测
Brn/
ID/EX.Brn/
EX/MEM.Brn
IRsrc(1选nop)
IF产生气泡(锁步机制3)
PC为分支结果
PCsrc(1选PC)
思考：InsR、InsI、Brn的逻辑函数？
InsR＝add，InsI＝ori|lw|sw，Brn＝beq
Notes: 上页-看数据通路的uOPCmd P42-看冒险控制方法

## Slide 44
*RAW冒险检测/控制：
冒险检测—load-use＝
其他RAW＝
冒险控制—
rsSamF1＝(IF/ID.IR.rs=ID/EX.rW)，rsSamF2＝(IF/ID.IR.rs=EX/MEM.rW)
ID/EX.MemRd ·(rsSamF1 |rtHav ·rtSamF1)
~ID/EX.MemRd ·ID/EX.RegWr · (rsSamF1 | rtHav ·rtSamF1)
|EX/MEM.RegWr ·(rsSamF2 | rtHav ·rtSamF2)
其他RAW控制(转发)ALUAsrc及ALUBsrc，
load-use控制(阻塞)如下
R型 | op | rs | rt | rd | shm | func
I型 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J型 | op | addr |  |  |  | 
add | rd←(rs)+(rt) | 
ori | rt←(rs)¦ZExt(imme) | 
lw | rt←M[(rs)＋SExt(imme)] | 
sw | M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt) | 
beq | if ((rs)=(rt)) | 
 | PC←(PC)+4+SExt(imme)<<2 | 
IF/ID
rW
Cmd
ID/EX
rW
Cmd
EX/MEM
IR
rW
Cmd
MEM/WB
rs及rt
op
思考②：当前指令rt为源OPD地址的函数？
思考③：判断当前指令rs与上条、上上条指令目的OPD地址相同的函数？
思考①：表示上条、上上条指令目的OPD地址的信号线？表示上条指令为lw、I型、分支指令的函数？表示上条指令需写GPRs的函数？
rtHav＝InsR|(InsI·MemWr)
锁步机制1
PCWr
IF/IDctr
load-use
锁步机制2
&
&
&
MemRd
MemWr
RegWr
load-use
MemRd
MemWr
RegWr
思考①：ID/EX.rW，ID/EX.MemRd、ID/EX.InsI、ID/EXBrn，ID/EX.RegWr。
Notes: 思考①：ID/EX.rW，ID/EX.MemRd、ID/EX.InsI、ID/EXBrn，ID/EX.RegWr。 P42-看段间REG组成

## Slide 45
*控制冒险检测/控制：
冒险检测—
CHazd＝
冒险控制—
思考①：如何表示分支指令执行到ID段、EX段？
Brn=1、ID/EX.Brn=1
思考②：下列检测/处理方案哪个更容易实现？
a)ID段检测一次(CHazd有效1个TC)，IRsrc输出有效3个TC；
b)ID段一直检测(CHazd有效3个TC)，IRsrc输出依赖于CHazd
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
or
add
bne
add
or
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
冒险消除前一直检测（冒险控制为组合逻辑）
Brn|ID/EX.Brn|EX/MEM.Brn
IRsrc＝CHazd ←假设nop指令字连接MUX入端1
PCsrc＝CHazd·~EX/MEM.Brn ←末拍前PC不变(连接MUX入端1)
IRsrc
IF产生气泡
(锁步机制3)
控制冒险检测
CHazd
Notes: P44-看Brn、IRsrc

## Slide 46
作业2：PPT—4，5
使用段 | 控制信号 |  | 产生逻辑 | 冒险相关 | 功能
IF | PCWr |  | ~luRAW | load-use | 写PC
 | IF/IDctr |  | ~luRAW | load-use | 写IF/ID
 | IRsrc |  | CHazd | 控制 | IF段产生气泡
 | PCsrc |  | CHazd·~EX/MEM.Brn | 控制 | PC末拍前不变
ID | rWsrc |  | IR.op=add | / | 目的OPD地址选择
 | ExtUop |  | IR.op≠ori | / | ExtU控制
 | InsR |  | IR.op=add | / | 指令为R型
 | InsI |  | IR.op=ori¦lw¦sw | / | 指令为I型
 | Brn |  | IR.op=beq | / | 指令为分支型
EX | ALU | Asrc | 类似fwRAW之rs | 其他RAW | ALU-A端断则
 | ALU | Bsrc | 类似fwRAW之rt |  | ALU-B段选择
 | ALUctr |  | 基于IR.op产生 | / | ALU控制
MEM | Mem | Rd | (IR.op=lw)· ~luRAW | load-use | 读DMEM
 | Mem | Wr | (IR.op=sw)· ~luRAW | load-use | 写DMEM
WB | Reg | Wr | (IR.op=add¦ori¦lw)· ~luRAW | load-use | 写GPRs
 | RegDsrc |  | IR.op=add | / | 选择所写数据
冒险检测逻辑 | luRAW |  | 同PPT3-P45之数据冒险检测 |  | load-use检测结果
 | fwRAW |  |  |  | 其他RAW检测结果
 | CHazd |  | Brn¦ ID/EX.Brn ¦ EX/MEM.Brn |  | 控制冒险检测结果
*控制信号形成逻辑汇总： --均ID段产生，EX、MEM、WB依赖于段间REG
Notes: P43-看uOPCmd类型

## Slide 47
流水线实现方法研讨
要求：已存在单周期数据通路(SDP)、多周期数据通路(MDP)，
要实现相应的流水线数据通路(PDP)、控制器(PCU)
讨论内容：
⑴SDP改为MDP/PDP时，时钟周期如何确定？
⑵MDP改为PDP时，包含哪些步骤？
⑶PDP中的段(如MEM段)时延不等长时，如何处理？
⑷流水线需一直流动，阻塞法的核心思想是什么？
⑸PCU只在ID段产生uOPCmd，如何保证指令的重叠执行？
⑹PCU在哪个段检测冒险？如何获得前几条指令的信息？
⑺PCU如何实现转发控制？如何实现阻塞控制？

## Slide 48
第三章课后复习思考题
1、流水线的工作原理、组成基本要求？有哪些分类？
2、流水线的性能指标？提高性能指标的方法是什么？
3、流水线有哪几种冒险？产生原因？有哪些解决方法？
4、图3.32的MIPS流水线中，“符号位扩展”的功能有哪些？
5、基于图3.32，增加j指令的数据通路，写出IF段MUX的控制逻辑。
Notes: 4：Zext(Imme)，SExt(Imme)，SExt(Imme<<2)
5：数据通路增加如PPT P35；
设PC+4、beq/bne、j连接入端0、1、2，则sel[1]=(IF/ID.IR[op]=j)，sel[0]=(EX/MEM.IR[op]=branch)&(EX/MEM.cond)
6：统一在第7拍写结果
7：EX入端增加MUX，数据来自部件MOV、ADD、MUL的输出，注意部件完成操作后可立即转发