## Slide 1
第四章 指令级并行技术

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 指令级并行相关概念 ILP类型，ILP开发策略
⑵ 动态调度技术
基本思想，记分牌动态调度，Tomasulo动态调度
⑶ 动态分支预测技术
预测算法，历史信息管理，预测处理流程，
基于硬件的推测执行(基本结构/指令流水组织)
⑷ 多指令流出技术
超标量，软件方法，VLIW，EPIC
⑸ 多线程技术
硬件结构，细粒度、粗粒度、同时多线程
※总体要求
掌握动态执行技术，理解指令级并行技术原理
Notes: 2学时-记分牌，3学时-分支预测的算法，2学时-预测执行一半，3学时-

## Slide 3
第1节 指令级并行相关概念
※主要内容：指令级并行概念，相关与指令级并行开发
*指令级并行ILP(Instruction Level Parallelism)：
并行度表示—
开发途径—
影响因素—
性能—
指令间存在的并行性
IPC(Instructions Per Cycle)，有CPI×IPC＝1
时间重叠(指令流水线)、资源重复(指令同时执行)
└→IPC＝1、CPI理想＝1 └→IPC＞1、CPI理想＜1
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
*术语：基 本 块—
程序顺序—
执行顺序—
由顺序型指令组成、中途无转入点的代码
程序约定的指令执行顺序(串行执行方式)
程序实际的指令执行顺序(可≠程序顺序、结果相同)
数据相关(正相关/反相关/名相关)、控制相关
CPI实际＝CPI理想＋停顿结构/数据/控制冒险 ←开发块内/块间并行

## Slide 4
*基于数据相关的ILP开发：
相关处理思路—
开发策略—
静态调度：
动态调度：
①保持相关，避免冒险 ←保证正确性
②进行代码变换，消除相关 ←提高并行性
└←不易全部消除(如MEM的RAW)
通过软件/硬件进行指令调度(基本块内)
软件编译时调度&优化代码，消除/减少冒险；
硬件执行时按序执行(不考虑/需避免冒险)
(基于指令序列) └←如阻塞/转发法
硬件执行时重排序指令序列，避免冒险
└←如乱序执行法
源程序
目标程序
IF
ID
EX
WB
静态调度
动态调度
/
静态调度

## Slide 5
*基于控制相关的ILP开发：
相关处理思路—
开发策略—
静态调度：
动态调度：
可不遵守依赖关系(改变执行顺序)， ←提高并行性
须保持异常行为和数据流 ←保证正确性
│ └←不影响执行结果(目的OPD)
└←不影响异常产生(个数/时机)
I1: R1←(R2)+(R3)
I2: (R1)=0时转I4
I3: R4←M[(R2)+0]
I4: R5←(R6)+(R7)
I1: R1←(R2)+(R3)
I3: R4←M[(R2)+0]
I2: (R1)=0时转I4
I4: R5←(R6)+(R7)
通过软件/硬件进行指令调度(跨基本块)
软件编译时调度&优化代码，并保证正确性
└←如延迟转移、循环展开、前瞻执行
硬件执行时重排序指令序列，并保证正确性
└←如硬件推测执行(基于预测法)
示例： (通常T分支指令＜T顺序指令)
①I3的写R4在I2完成后进行
②I3的异常在I2完成后产生
静态调度：软件编译时处理数据/控制相关(常需硬件协同)，按序执行
动态调度：硬件执行时处理数据/控制相关，乱序执行

## Slide 6
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I2: R4←(R3)+(R5)
乱序
静态调度—
*基本思想：
*数据冒险类型：
第2节 指令动态调度技术
一、动态调度基本思想 (处理数据冒险)
(执行时进行指令重排序) ←重排序在进入EX段前
①ID段分为发射段(Issue,IS)、读操作数段(Operand Fetch,OF),
在发射段处理结构冒险，在读操作数段处理数据冒险
②操作数就绪的指令优先进入执行段 ←停顿最小化
※主要内容：基本思想，集中式动态调度，分布式动态调度
IF
静态调度流水线:
ID
EX
WB
按序 按序
IF
发射IS
EX
WB
取数OF
动态调度流水线:
按序 乱序
RAW(写后读)，新增WAR(读后写)、WAW(写后写)
编译器/ID段处理结构&数据冒险，指令按序进入EX段
教材翻译为流出
Notes: 发射—指令从ID段进入EX段的过程，静态调度时无冒险才能发射，动态调度时有冒险也可发射。

## Slide 7
*流水线结构：
*流水线特点：
*常见调度算法：
①设置指令窗口，IS段按序保存指令 ←提供乱序选择平台
②OF段可乱序流出指令(操作数就绪时) ←消除/减少RAW停顿
③IS&OF段避免WAR/WAW冒险 ←处理乱序遗留问题
└←阻塞/转发法
①允许多条指令处于EX段(均含多个部件) ←静态调度为一条
└→可提高性能←┴←指令乱序进入
(并行性&EX不等长)
②会发生不精确异常(个数不改变) ←静态调度亦为不精确异常
└←不同于指令序列(EX段乱序所致)，需处理
记分牌算法(早期)、Tomasulo算法(主流)
按序
IF
发射IS
取数OF
动态调度流水线:
EX
WB
乱序
指令窗口(多条I)
发射
调度
Notes: 指令窗口—为了同时执行而被检测的指令集合，如保留站RS。与指令队列（暂存的指令序列）有所不同。

## Slide 8
二、记分牌动态调度方法
*基本思想：
*流水线结构：
支持指令例—
流水线组成—
│ │
指令窗口—
调度机构—
优先执行OPD就绪的指令，OPD仅从寄存器读取；
采用集中式指令窗口及调度机构 ←称为记分牌
(以MIPS为例)
Fd←(Fs)op(Ft)、Ft←M[(rs)+Imm]等
IF＋IS＋OF＋EX＋WB ←暂不讨论基址寻址实现
└←同时处理多条指令
从寄存器组读→┘ └←多个部件，如Int*1、Add*2、Mult*1
3张状态表(指令/部件/RF)，记录指令&硬件状态
基于状态表，检测/处理结构&数据冒险
IS段
OF段 EX段 WB段
整数部件
浮点加
浮点乘
记分牌
(状态记录
控制器)
寄存器组RF
取指部件
译码器
控制
浮点加
IF段
注:整数部件可实现整数操作、MEM访问、分支处理
…
…
…
…
…
记分牌
Notes: 上页-看流水线组成、指令窗口需求

## Slide 9
*状态表组成：
指令+部件+RF，指令信息放在部件表中
└←1行/部件，仅存放源OPD状态(值从RF读取)
指令 | 指令INS |  |  | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[R4] |  |  |  | 
F3=F1+F2 |  |  |  | 
F1=F2*F4 |  |  |  | 
名称 | 功能部件FU (1行/部件) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Bs | Op | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Add1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
编号 | 寄存器RF | 
 | Qi | 值Vi
F1 | 0 | 2
F2 | 0 | 4
F3 | 0 | 6
注：IS/OF/EX/WB—进入位(指令是/否处于该段)； Bs—忙位(部件是/否被占用[WB未完成])；
Fi—目的REG号； Qi—REG值Vi的状态(＝0有效、≠0无效[=准备写入的部件名])；
Fj/Fk—源REG号； Qj/Qk—Fj/Fk中Vi的状态(＝0有效、≠0无效[=准备写入的部件名])；
Rj/Rk—操作数Fj/Fk的状态(＝1就绪&尚未取走)
*指令的发射： (IS段，指令信息→指令窗口)
指令功能分解—
部件操作表示—
数据传递表示—
指令功能＝多个{部件操作＋部件间数据传递}
如：I1包含Int操作(数据源自GPRs)＋写RF(数据源自Int)
占某FU行及RF行(基于指令OP)，填Bs~Fk域(基于指令字)
(假设为FU[c]及RF[Fd]) └←Bs=1，Op=…
填FU行Qj~Rk域(基于源OPD)，填RF行Qi域(基于目的OPD)
(假设源OPD为Fs) ├←Qj= RF[Fs].Qi └←=FU[c]
└←Rj=~RF[Fs].Qi
Int
ADD F3 F1 F2
Add1
√
√
LD F1 R4 /
Int 0 0 1
0 / 1 /
1
1
表示数据依赖关系
∉状态表，利于查看
Notes: 上页-看指令发射功能

## Slide 10
*指令的调度： (IS段，控制指令流动)
调度策略—
指令流动要求—
WB
WB
IS
OF
EX
IS
EX
WB
OF
OF
WB
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[R4] | √ | √ | √ | √
F2=F3/F4 | √ | √ | √ | ?
F3=F1+F2 | √ | ? |  | 
F1=F5-F4 | ? |  |  | 
名称 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 1 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 1 | /
Add1 | 1 | ADD | F3 | F1 | F2 | Int | Mult | 0 | 0
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 1 | DIV | F2 | F3 | F4 | 0 | 0 | 1 | 1
 | Qi | Vi
F1 | Int | 2
F2 | Mult | 4
F3 | Add1 | 6
F4 | 0 | 8
IS
OF
I1: F1=M[R4]
I2: F2=F3/F4
I3: F3=F1+F2
I4: F1=F5-F4
EX
IS
OF
IS
IF
IF
IF
IF
EX
WB
目的OPD.Qi≠0时有WAW(I4-I1，需等待I1_WB)
目的OPD相关FU.Rj=1时有WAR(I3-I4，需等待I3_OF)
要求WB时更新相关Rj
目的OPD.Qi=0时可进入
1
0
0
Rj=1
Rj及Rk=1时可进入
基于部件处理RAW，阻塞有WAR/WAW的指令
└←阻塞，OPD就绪时进入OF
目的OPD相关Rj=0时可进入(要求更新相关Rj)
Add2
(要求完成时Rj←0)
部件1对应FU(1条)
部件n对应FU(1条)
…
指令译码器
OF(1)
OF(n)
…
EX(1)
EX(n)
…
WB(1)
WB(n)
…
按序发射(1条/次)
OPD从REG读取
总体乱序，每个部件按序
Rk=1
SUB F1 F5 F4 0 0 1 1
1
基于部件调度
乱序执行

## Slide 11
数据冒险检测及处理— (以Fd←(Fs)op(Ft)为例，忽略Ft[同Fs])
 | 检测时机 | 冒险条件 | 冒险处理
RAW |  |  | 
WAR |  |  | 
WAW |  |  | 
注： |  |  | 
OF段开始时
WB段开始时
IS段开始时
INSc阻塞在IS段，直到FUc.Rj＝1
INSc阻塞在EX段，直到FUp.Rj＝0
INSc阻塞在IF段，直到Fd.Qi＝0
FUc.Rj＝0 (即Fs.Qi≠0)
Fd＝FUp.Fj·FUp.Rj＝1①
Fd.Qi≠0
结构冒险检测与处理—
冒险现象：
冒险检测：
冒险处理：
动态调度原理—
目标FU行被占用时，IF→IS会覆盖已有指令
IS段开始时，目标FU行.Bs＝1
当前指令阻塞在IF段 ←后续指令也阻塞
在适当段检测冒险(结构&WAW-IS、RAW-OF、WAR-WB)；
冲突指令阻塞在上个段，其余指令正常流动
└←优先执行OPD就绪的指令→┘
FUc—指当前指令INSc占用FU的行，FUp—指前驱指令INSp占用的FU行
①INSc进入IS时Fd.Qi=0(已无WAW)，即此时FUp.Rj=1，WB段判FUp.Rj即可
按序 乱序
IF
IS
EX
WB
OF

## Slide 12
*指令流水的组织：
IF段—
IS段—
对应部件空闲→┘
OF段—
└←1条指令/行
EX段—
WB段—
无被阻塞指令时，取当前指令(写入IR)
当前指令无结构&WAW冒险时，发射该指令(写入状态表)
└←输出相关源指令已完成WB (WAW阻塞法)
各FU行在其源OPD就绪时，从RF中读出数据
└←正相关源指令已完成WB (RAW阻塞法)
各部件进行相应操作 ←无进入条件(结果是/否有效)
各FU行无WAR冒险时，将结果写入RF中
└←反相关源指令已完成OF (WAR阻塞法)
思考：OF及EX段结果放在哪？指令有冒险时停在哪个段？
指令 | INS状态 |  |  | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[R4] | √ | √ |  | 
F0=F1+F2 F1=F3+F3 | √ |  |  | 
名称 | FU状态（1行/部件） |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Bs | Op | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 1 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 1 | /
Add1 | 1 | ADD | F0 | F1 | F2 | Int | 0 | 0 | 1
编号 | RF状态 | 
 | Qi | Vi
F0 | Add1 | 2
F1 | Int | 4
1条/ 1条/ 多条/ 多条/
IF
IS
EX
WB
OF
按序 按序 乱序 乱序
Notes: 思考：段间寄存器中，停在发生冲突的上个段

## Slide 13
指令功能：Fd←(Fs) Op (Ft) 寄存器组：RFs、RFt、RFd存放Fs、Ft、Fd值的寄存器 功能部件：FUc、FUp、FUq指当前、前驱、后续指令占用的FU行(对应于部件) 段间寄存器：OF/EX、EX/WB存放OF、EX段的结果 |  |  | 
段 | 进入条件 | 操作 | 时延
IS | FUc.Bs＝0·RFd.Qi＝0 [无结构及WAW冒险] | FUc.Bs←1，FUc.Op等←指令信息， FUc.Rj等←源OPD状态； RFd.Qi←FUc | 1Tc
OF | FUc.Rj ＝1·FUc.Rk＝1 [无RAW冒险] | FUc.OF/EX←RFs.Vi及RFt.Vi； FUc.Qj及Qk←0，FUc.Rj及Rk←0 | 1Tc
EX | 无 | FUc.EX/WB←操作结果 | 部件
WB | ~((FUc.Fi＝FUp.Fj·FUp.Rj＝1) ¦(FUc.Fi＝FUp.Fk·FUp.Rk＝1)) [无WAR冒险] | RFd.Vi←FUc.EX/WB，RFd.Qi←0； [写结果] FUq.Rj/Rk←1，FUq.Qj/Qk←0； [处理RAW冒险] FUc.Bs←0 [释放部件] | 1Tc
*动态调度的控制算法：
说明：P120例5.1的时空图，见PPT4-80附1
Notes: P11-看冒险处理

## Slide 14
示例—若IF/IS/OF/WB段均时延为1Tc，EX段中Int、Add、Mult时延分别为3Tc、2Tc、10Tc，分析下列指令的流水过程
指令 | IS | OF | EX | WB
F1=M[R4] |  |  |  | 
F3=F1-F2 |  |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
名称 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Add1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Qi | 值
F1 |  | 
F2 | 0 | 4
F3 | 0 | 
F4 | 0 | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[R4] | √ | √ |  | 
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 |  |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 1 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
t3：LD指令进入OF(无RAW[Rj=1])，SUB指令进入IS
 | Qi | 值
F1 | Int | 
F2 | 0 | 4
F3 |  | 
F4 | 0 | 
t2：LD指令进入IS(无结构&WAW冒险) ←段时延1TC指进入→完成只需1拍
1 LD F1 R4 / 0 / 1 /
Int
√
 | 1 | 2 | 3
F1=M[F4] | IF | IS | OF
F3=F1-F2 |  | IF | IS
F4=F1*F3 |  |  | IF
F1=F2+F5 |  |  | 
OPD就绪&未取走时=1
思考：OF段的结果放在哪？
对应部件的OF/EX段间寄存器中
1 SUB F3 F1 F2 Int 0 0 1
OPD取走时Rj←0
Add1
Notes: 思考：对应部件的OF/EX段间寄存器中

## Slide 15
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 0 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | 0 | 0 | 1 | 1
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | 0 | Add1 | 1 | 0
t5-t6：LD完成EX，SUB、MUL阻塞在IS(有RAW)，ADD指令阻塞在IF(有WAW)
t7：LD完成WB(写结果/释放部件/处理RAW冒险[更新SUB及MUL状态])，
SUB阻塞在IS(拍结束时改状态[下拍可用])，MUL、ADD的阻塞同上
 | Qi | 值
F1 | 0 | 9
F2 | 0 | 4
F3 | Add1 | 
F4 | Mult | 
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | 
F3=F1-F2 | √ |  |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 |  |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 1 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | Int | 0 | 0 | 1
Add2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | Int | Add1 | 0 | 0
t4：LD指令进入EX(OF已完成)，SUB阻塞在IS段(有RAW)，MUL指令进入IS
 | Qi | 值
F1 | Int | 
F2 | 0 | 4
F3 | Add1 | 
F4 | Mult | 
√表示处于该段(进入~离开)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
F1=M[F4] | IF | IS | OF | EX | EX | EX | WB
F3=F1-F2 |  | IF | IS | z | z | z | z
F4=F1*F3 |  |  | IF | IS | z | z | z
F1=F2+F5 |  |  |  | IF | z | z | z
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13~22 | 23
OF | EX | EX | WB |  |  | 
z | z | z | z | OF | EX | WB
IS | OF | EX | EX | z | WB | 
Notes: P13-看RAW及WAW处理

## Slide 16
t9-t11：SUB完成EX、WB，MUL被阻塞(t11改状态/下拍可用)，ADD完成OF、EX
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ | √ | √
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 | √ | √ | √ | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 0 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 | 0 | SUB | F3 | F1 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | 0 | 0 | 1 | 1
 | Qi | 值
F1 | Add2 | 9
F2 | 0 | 4
F3 | 0 | 5
F4 | Mult | 
t12：MUL进入OF，ADD被阻塞(有WAR[等待MUL完成OF])
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ | √ | √
F4=F1*F3 | √ | √ |  | 
F1=F2+F5 | √ | √ | √ | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 0 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 | 0 | SUB | F3 | F1 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Qi | 值
F1 | Add2 | 9
F2 | 0 | 4
F3 | 0 | 5
F4 | Mult | 
t13：MUL开始EX，ADD完成WB(WAR已消除)
t14-t23：MUL完成EX、WB
t8：SUB进入OF(RAW已消除)，MUL被阻塞(有RAW)，ADD进入IS(WAW已消除)
 | IS | OF | EX | WB
F1=M[F4] | √ | √ | √ | √
F3=F1-F2 | √ | √ |  | 
F4=F1*F3 | √ |  |  | 
F1=F2+F5 | √ |  |  | 
 | Bs | Oper | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
Int | 0 | LD | F1 | R4 | / | 0 | / | 0 | /
Add1 | 1 | SUB | F3 | F1 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0
Add2 | 1 | ADD | F1 | F2 | F5 | 0 | 0 | 1 | 1
Mult | 1 | MUL | F4 | F1 | F3 | 0 | Add1 | 1 | 0
 | Qi | 值
F1 | Add2 | 9
F2 | 0 | 4
F3 | Add1 | 
F4 | Mult | 
Notes: 上页-看时空图，P13-看WAR处理

## Slide 17
※记分牌动态调度小结：
*基本思想：
*结构组织：
*指令发射：
*指令调度：
IS段
OF段 EX段 WB段
部件1
记分牌
寄存器组RF
取指部件
译码器
控制
IF段
…
…
部件n
…
…
…
RAW采用乱序执行法，WAR及WAW采用阻塞法
流水线为IF+IS+OF+EX+WB，OF段从RF读OPD；
指令窗口及调度机构为集中式(记分牌)
IS段将指令信息写入指令窗口(3张状态表)
在适当段检测，基于部件处理RAW，阻塞有WAR/WAW的指令
OPD就绪时进入OF→┘└────┴←阻塞在上个段
指令状态表(1行/指令) |  |  | 
IS | OF | EX | WB
 | 功能部件FU状态表（1行/部件） |  |  |  |  |  |  |  | 
名称 | Bs | Op | Fi | Fj | Fk | Qj | Qk | Rj | Rk
RF状态表(1行/REG) | 
Qi | Vi
 | 检测时机 | 冒险条件 | 处理方法
RAW | OF段开始时 | FU[c].Rj=0 (指令占FU行=c) | 阻塞在IS段
WAR | WB段开始时 | RF[d]=FU[p].Fj·FU[p].Rj=1 | 阻塞在EX段
WAW | IS段开始时 | RF[d].Qi≠0 (目的OPD地址=d) | 阻塞在IF段
结构 | IS段开始时 | FU[c].Bs=1 | 阻塞在IF段
Notes: P12-看指令流水组织

## Slide 18
三、Tomasulo动态调度方法
I1: F0=F1+F2
I2: F2=F0-F3
I3: F4=F1*F2
I4: F5=F1/F4
I5: F4=F1&F6
I1: F0=F1+F2
I2: S=F0-F3
I3: T=F1*S (S消除了WAR[I3不依赖于F2])
I4: F5=F1/T (T消除了WAW[I4不依赖于F4])
I5: F4=F1&F6
REG重命名
*基本思想： (改进记分牌算法)
①优先执行OPD就绪的指令，OPD可通过转发获取
└─←停顿时间更短←─┘ └←记分牌为阻塞法
②通过寄存器重命名消除WAR及WAW ←记分牌为阻塞法
③采用分布式指令窗口及调度机构 ←记分牌为集中式
←记分牌为1条指令/部件
(基于部件[按序/部件])
要求设置临时REG
存放指令源OPD
有多个子窗口
(多条指令/部件)
基于部件
乱序调度/部件
基于子窗口
I1: F0=F1*F2
I2: F3=F1/F2
I3: F4=F0+F2
I4: F5=F1-F2
思考：Tomasulo中，加减部件Add、乘除部件Mult均设置有指令子窗口(可存放2条指令)，IS段能连续发射下列指令吗？I4可先于I3执行吗？记分牌的效果呢？
Tomasulo中，可以(无结构冒险)，可以(OPD就绪即可)；记分牌中，不可以(1条指令/部件)，不可以(结构冒险)
Notes: P8-看记分牌基本思想，上页-看FU中1行/部件
思考：Tomasulo中，可以(无结构冒险)，可以(OPD就绪即可)；记分牌中，不可以(1条指令/部件)，不可以(结构冒险)
Tomasulo发音为 托马苏洛

## Slide 19
*流水线结构：
支持指令例—
流水线组成—
指令窗口—
转发通路—
调度机构—
Fd←(Fs)op(Ft)，Ft←M[(rs)+Imm]等 ←同记分牌
IF＋IS＋EX＋WB，OF含在IS(读FLR)及WB(转发)中
1个/种部件(有窗口)→┘ └←同时处理1条指令(总线转发)
RS+FLB+SDB，均可存放多个操作及源OPD
(基于部件) 含OP+OPD状态→┘
CDB
IS段检测冒险、处理结构及WAR/WAW冒险(REG重命名)，
RS/FLB/SDB独立地处理RAW冒险(乱序调度)
└←REG重命名所需
思考：RS保存源OPD，转发还须在使用时吗？
可在产生时
FLB-取数缓冲器
SDB-存数缓冲器
RS-保留站
M1
M2
A1
A2A3
乘法器
加法器
存储部件
RS_A
浮点寄存器组FLR
FLR总线
GPR总线
公共数据总线CDB
L6
…
L1
地址部件
FLB
SDB
译码器
取指部件
IS段
WB段
EX段
IF段
RS_M
教材上未考虑基址REG的RAW，会阻塞后续指令
地址计算(EX段)后才能发射指令(IS段)，而IS段在EX段之前
Notes: P8-看记分牌流水线结构 教材错误原因：地址计算(EX段)后才能发射指令(IS段)，而IS段在EX段之前

## Slide 20
*状态表组成：
统一表示— (便于教学)
站号(名) | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk
1000(M1) |  | 运算 | OPD1 | OPD2 | 1站号 | 2站号
… … |  |  |  |  |  | 
1100(A3) |  |  |  |  |  | 
名称 | Vi | Qi
F0 | 值 | 站号
F1 |  | 
… |  | 
站号(名) | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
0001(L1)起 |  | CA/MR | 基REG |  |  |  | 偏移/地址
1000(M1)起 |  | 运算 | OPD1 | OPD2 | 1站号 | 2站号 | 
1010(A1)起 |  |  |  |  |  |  | 
(SDB1)起 |  | CA/MW | 基REG | 数据 | 基站号 | 数站号 | 偏移/地址
名称 | Vi | Qi
F0 | 值 | 站号
F1 |  | 
… |  | 
RS＋FLR
RS+FLB+SDB+FLR，均有多行、可存放源OPD的值
(OP&源OPD) (目的OPD) └→存放多条指令
站号(名) | Bs | Op | Vj | Qj | A
0001(L1) |  | CA/MR | 基REG |  | 偏移/地址
… |  |  |  |  | 
注：Vi—REG的值； Qi—REG值Vi的状态(＝0有效、≠0无效[为产生数据的的站号])；
站号—子窗口行号(标识数据的产生位置)； Bs—忙位(该行是/否被占用)；
Vj/Vk—源OPD的值；Qj/Qk—Vj/Vk的状态(＝0有效、≠0无效[为产生数据的站号)；
A—基址寻址偏移量(IS时)或MEM有效地址(EX后)，故Op有3种(CA/MR/MW)
[计算地址/读/写]
名称 | Bs | Op | Vj | Qj | Vk | Qk | A
SDB1 |  | CA/MW | 基REG |  | 数据 |  | 偏移/地址
… |  |  |  |  |  |  | 
表示数据传递关系
Notes: P9-看记分牌的状态表组成

## Slide 21
*指令的发射： (IS段，指令信息→指令窗口)
指令功能分解—
部件操作表示—
数据传递表示—
示例：
F0=M[R1+4]
F1=F0+F3
M[R1+8]=F1
站号(名) | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
1(L1) | 0 |  |  |  |  |  | 
2(L2) | 0 |  |  |  |  |  | 
10(A1) | 0 |  |  |  |  |  | 
11(A2) | 0 |  |  |  |  |  | 
(SDB1) | 0 |  |  |  |  |  | 
名称 | Vi | Qi
F0 |  | 0
F1 | 6.2 | 0
F2 |  | 0
F3 | 5.1 | 0
… |  | 0
→1 CA
→ 1
→1 Add 5.1 1 0
→10
→1 CA 20 0 10 8
思考④：记分牌如何表示OPD就绪？何时可取OPD？
指令功能＝多个{部件操作＋部件间数据传递}
占某RS行及FLR行(基于指令OP)，填Bs/Op域(基于OPcode)
(假设为RS[c]及FLR[d]) └←Bs=1，Op=…
填RS行中Vj~A域(基于源OPD)，填FLR中Qi域(基于目的OPD)
│ └←=c (RS行站号)
├← 就绪时 Vj=F[s].Vi、Qj=0 (取值)
└←有RAW时 Qj=F[s].Qi (指明传递需求)
20 0 4
可存放源OPD，就绪时尽早读取(消除相关)
思考③：设置站号的目的？SDB、FLR为何没有站号？
思考①：如何判断源OPD(F[s])就绪？
发射前判断Fs.Qi，发射后判断RS[c].Qj
Rj及Rk=1，全部就绪时
标识数据源(尚未产生)，
非数据源、可传递相关性
思考②：发射F2=M[R1+4]+F3后的结果？
占L2行及A2行(Qj=2、Qk=0)，F2.Qi=11
Notes: P9-看记分牌的指令发射

## Slide 22
Qj及Qk＝0
Qj≠0
Qj及Qk＝0
*指令的调度： (控制指令流动)
调度策略—
指令流动要求—
基于子窗口处理RAW，消除WAR/WAW(REG重命名法)
└←可转发，OPD就绪的指令可进入EX
部件1子窗口(多条)
部件n子窗口(多条)
…
指令
译码器
EX(1)
EX(n)
…
WB
按序发射(1条/次)
I1：A1=F0-F3，F1=A1
I2：A2=A1-F3，F2=A2
I3：A3=F0+F3，F1=A3
站号 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
10(A1) | 0 |  |  |  |  |  | 
11(A2) | 0 |  |  |  |  |  | 
12(A3) | 0 |  |  |  |  |  | 
 | Vi | Qi
F0 | 6.2 | 0
F1 |  | 0
F2 |  | 0
→10
→1 Sub 6.2 1.1 0 0
→1 Add 6.2 1.1 0 0
→1 Sub 1.1 10 0
→11
基于子窗口调度
乱序写入(1条/次)
Qj＝0,Vj=5.1
目标子窗口有空行时可进入
IS
I1：F1=F0-F3
I2：F2=F1-F3
I3：F1=F0+F3
EX
IS
IS
IF
IF
IF
WB
部件空闲时Qj及Qk=0的行可进入
EX
WB
EX
WB
EX
同一部件操作完成前不能进入
要求WB时更新Qj及Vj(转发)
CDB空闲、EX完成时可进入(要求更新相关Qj及Vj)
OPD从REG或CDB读取
总体乱序，子窗口内乱序

## Slide 23
→10
站号 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
10(A1) | 0 |  |  |  |  |  | 
11(A2) | 0 |  |  |  |  |  | 
12(A3) | 0 |  |  |  |  |  | 
 | Vi | Qi
F0 | 0.0 | 0
F1 |  | 0
F2 | 2.2 | 0
→12
→1 Add 3.3 0 0
I1：A1=F0-F2，F1=A1
I2：A2=A1-F3，F2=A2
I3：A3=F0+F3，F1=A3
IS段开始时
不再依赖于F[s]
 | 冒险条件 | 冒险处理 (设当前指令占用RS[c]行、源OPD为Fs、目的OPD为Fd) |  | 
RAW |  |  |  | 
WAR |  |  |  | 
WAW |  |  |  | 
F[s].Qi≠0
指令含Fs
F[d].Qi≠0
RS[c].Qj←F[s].Qi，指令阻塞在IS段，直到RS[c].Qj＝0
RS[c].Vj←F[s].Vi，RS[c].Qj←0
RS[c].Qj←F[s].Qi (转化为RAW)
F[d].Qi←c (无WAR时，前驱指令不再依赖于F[d])
F[s].Qi＝0时
F[s].Qi≠0时
WAR已消除
(不受W影响)
WAW已消除
数据冒险检测及处理—
结构冒险检测与处理—
检测：
处理：
动态调度原理—
IS时RS满(各行.Bs＝1)，EX时部件忙，WB时CDB忙
指令阻塞在IF段，IS段，EX段
思考：记分牌IS段何时会阻塞？目标行.Bs＝1时
IS段检测冒险，消除WAR/WAW冒险(REG重命名法)；
阻塞有结构&RAW冒险的指令，其余指令正常流动
└────←优先执行OPD就绪的指令→────┘
→11
→1 Sub 3.3 10 0
寄存器重命名
寄存器重命名
→1 Sub 0.0 2.2 0 0
Notes: 思考：目标行.Bs＝1时 P17-看记分牌的WAR/WAW处理 P11-看记分牌的结构冒险

## Slide 24
*指令流水组织：
IS段—
│
└←目标子窗口有空行
EX段—
[可并行]
WB段—
无结构冒险时，消除WAR/WAW、发射当前指令
└←寄存器重命名 └←写RS/FLB/SDB、FLR
└←取OPD的值/站号、改目的OPD的站号
在RS某行OPD就绪时，进行数据运算，
└←乱序执行法(RAW)
在FLB/SDB队首参数就绪时，进行地址计算,
└←按序访存(编程模型所要求)
在FLB队首地址就绪时，进行MEM读操作
在CDB空闲时发送结果，等待部件接收数据,
└←EX会争用(排队) ├←FLR
转发法→ └←有RAW的RS/SDB行
在SDB队首地址&数据就绪时，进行MEM写操作
运算部件
地址部件
存储部件
1条/ 多条/ 1条/
IF
IS
EX
WB
按序 乱序 乱序
转发OPD
取OPD值/站号
RS/FLB
存储部件
Notes: P19-看结构图

## Slide 25
指令功能：Fd←(Fs)op(Ft)、Ft←M[(rs)+Imm]等，假设占用RS[r]、FLR[d] 段间寄存器：假设为Vj(运算/读MEM)及A(地址计算) |  |  | 
段 |  | 进入条件 | 操作
IS |  | 目标子窗口未满 [无结构冒险] | RS[r].Bs←1，RS[r].*←指令Op/源OPD；FLR[d].Qi←r [消除WAR/WAW冒险]
EX | 运算 | (部件空闲)· [无结构冒险] (RS[r].Qj=0)·(RS[r].Qk=0) | RS[r].Vj←RS[r].Vj op RS[r].Vk
 | 地址 | (部件空闲)·(r=队首)· (RS[r].Op=CA)·(RS[r].Qj=0) | RS[r].A←RS[r].Vj＋RS[r].A
 | 读MEM | (部件空闲)·(r=队首)· (RS[r].Op=MR) | RS[r].Vj←Mem[RS[r].A]
WB | 其他 | (EX=结束)·(CDB=空闲) [无结构冒险] | FLR[d].Qi=r时，FLR[d]←CDB； [写结果] RS[*].Qj/Qk=r时，RS[*].Vj/Vk←CDB；[转发] RS[r].Bs←0 [释放所占行]
 | 写MEM | (r=队首)·(RS[r].Op=MW) | Mem[RS[r].A]←RS[r].Vk；RS[r].Bs←0
*动态调度的控制算法：
讲完示例后练习：画出指令序列(I1~I4同示例)的流水过程，说明I5第7拍在 段，第 拍进行WB；
I3第11拍在 段，第 拍开始EX
I1：F1=M[R4+4]
I2：F3=F1-F2
I3：F4=F1*F3
I4：F1=F2+F5
I5：F3=F1/F2
6 7 8 9 10 11 … 18 19 … 28 29
Notes: 练习答案： 6 7 8 9 10 11 … 18 19 … 28 29
I1：F1=M[R4+3] WB
I2：F3=F1+F2 z(OF) z(结构) EX-C EX-C WB
I3：F4=F1*F3 z(OF) z(RAW) z z z(OF) z(结构) … z EX-C … EX-C WB
I4：F1=F2-5 EX-C EX-C WB
I5：F3=F1/F2 IS z(RAW) z(OF) EX-C EX-C EX-C … EX-C WB

## Slide 26
 |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  | →11
→1 | ADD | 6.2 | 3.0 | 0 | 0 |  |  |  | 
示例—部件EX-A(地址计算)、EX-M(MEM访问)、Add、Mult的时延分别为1、2、2、10TC，分析下列指令(与记分牌相同)的流水过程
F1=M[R4+4]
F3=F1-F2
F4=F1*F3
F1=F2+F5
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-20 | 21
IS | EX-A | EX-M | EX-M | WB |  |  |  |  |  | 
IF | IS | z | z | z(OF) | z | EX-C | EX-C | WB |  | 
 | IF | IS | z | z(OF) | z | z | z | z(OF) | EX-C | WB
 |  | IF | IS | EX-C | EX-C | WB |  |  |  | 
t2-t3：LD指令进入IS、EX-A、SUB指令进入IS ←设(R4)=20
→10
→1 | CA | 20 |  | 0 |  | 4 |  |  | →1
站号 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A |  | Vi | Qi
1(L1) | 0 |  |  |  |  |  |  | F1 |  | 0
8(M1) | 0 |  |  |  |  |  |  | F2 | 6.2 | 0
10(A1) | 0 |  |  |  |  |  |  | F3 |  | 0
11(A2) | 0 |  |  |  |  |  |  | F4 | 5.1 | 0
Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
1 | MR | 20 |  | 0 |  | 24
0 |  |  |  |  |  | 
0→1 | SUB |  | 6.2 | 1 | 0 | 
0 |  |  |  |  |  | 
WAR处理
RAW表示
t4：LD进入EX-M，SUB被阻塞(因RAW)，MUL指令进入IS
t5：LD完成EX-M，SUB及MUL被阻塞(因RAW)，ADD指令进入IS
思考：ADD能进入IS段的原因？
A1-A3有空闲行
1(L1) | 1 | MR |  |  | 0 |  | 24 | F1 |  | 1
8(M1) | 0→1 | MUL |  |  | 1 | 10 |  | F2 | 6.2 | 0
10(A1) | 1 | SUB |  | 6.2 | 1 | 0 |  | F3 |  | 10
11(A2) | 0 |  |  |  |  |  |  | F4 | 5.1 | 0→8
假设Vj用作EX的段间REG，M[24]=8.8
WAW处理
Notes: 上页-看EX段操作安排，P22-看RAW/WAW处理方法 思考：A1-A3有空闲行

## Slide 27
t6-t7：LD完成WB(写结果/转发)，SUB、MUL被阻塞，ADD完成EX-C
思考②：SUB在t6、t7不开始执行的原因？
思考①：F1为何没改变？
t8-t9：ADD完成WB，SUB完成EX-C，MUL被阻塞(因RAW)
t10-t11：SUB完成WB，MUL进入EX-C(t11-t20) ←MUL在t21时完成WB
1(L1) | 0 | MR | 8.8 |  | 0 |  | 24 | F1 | 9.2 | 0
8(M1) | 1 | MUL | 8.8 | 2.6 | 0 | 10→0 |  | F2 | 6.2 | 0
10(A1) | 1→0 | SUB | 2.6 | 6.2 | 0 | 0 |  | F3 | 2.6 | 10→0
11(A2) | 0 | ADD | 9.2 | 3.0 | 0 | 0 |  | F4 | 5.1 | 8
1(L1) | 0 | MR | 8.8 |  | 0 |  | 24 | F1 | 9.2 | 11→0
8(M1) | 1 | MUL | 8.8 |  | 0 | 10 |  | F2 | 6.2 | 0
10(A1) | 1 | SUB | 8.8 | 6.2 | 0 | 0 |  | F3 |  | 10
11(A2) | 1→0 | ADD | 9.2 | 3.0 | 0 | 0 |  | F4 | 5.1 | 8
→0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8.8 |  | →0 |  |  |  |  | 
 |  | 8.8 |  | →0 |  |  |  |  | 
站号 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A |  | Vi | Qi
1(L1) | 1 | MR | 8.8 |  | 0 |  | 24 | F1 |  | 11
8(M1) | 1 | MUL |  |  | 1 | 10 |  | F2 | 6.2 | 0
10(A1) | 1 | SUB |  | 6.2 | 1 | 0 |  | F3 |  | 10
11(A2) | 1 | ADD | 6.2 | 3.0 | 0 | 0 |  | F4 | 5.1 | 8
9.2
 | 5 | 6 | 7
F1=M[R4+4] | EX-M | WB | 
F3=F1-F2 | z | z(OF) | z
F4=F1*F3 | z | z(OF) | z
F1=F2+F5 | IS | EX-C | 
 | 8 | 9
F1=M[R4+4] |  | 
F3=F1-F2 | EX-C | EX-C
F4=F1*F3 | z | z
F1=F2+F5 | WB | 
 | 10 | 11
F1=M[R4+4] |  | 
F3=F1-F2 | WB | 
F4=F1*F3 | z(OF) | EX-C
F1=F2+F5 |  | 
2.6
说明：P130例5.3的时空图，见PPT4-80附2
思考①：F1在t5后应保存A2(ADD指令)的结果
思考②：t6结束时改状态、t7时生效，争用同一个部件失败(ADD在t6时使用)
Notes: P25-看写FLR的条件 思考①：F1在t5后应保存A2(ADD指令)的结果 思考②：t6结束时改状态、t7时生效，争用同一个部件失败(ADD在t6时使用)

## Slide 28
※Tomasulo动态调度小结
*基本思想：
*结构组织：
*指令发射：
*指令调度：
RAW采用乱序执行＋转发法，WAR及WAW自动消除
流水线为IF+IS+EX+WB，OF含在IS(读FLR)及WB(转发)中；
指令窗口及调度机构为分布式(RS+FLB+SDB)
 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A
L1~L6 |  |  |  |  |  |  | 
M1~A3 |  |  |  |  |  |  | 
S1~S3 |  |  |  |  |  |  | 
 | Vi | Qi
F1 |  | 
F2 |  | 
F3 |  | 
IS段将指令信息写入指令窗口(RS/FLB/SDB+FLR)
IS段检测，基于子窗口处理RAW，消除WAR/WAW
OPD就绪的指令优先执行→┘ └←REG重命名法
 |  | 冒险条件 | 处理方法 (设当前指令占用RS[c]行)
RAW | WAR | F[s].Qi≠0 | RS[c].Qj←F[s].Qi，指令被阻塞在IS段
 |  | F[s].Qi=0 | RS[c].Vj←F[s].Vi，RS[c].Qj←0，冒险消除
WAW |  | F[d].Qi≠0 | F[d].Qi←c，冒险消除 (设F[d]为目的OPD)
结构 |  | RS[c].Bs=1等 | 指令被阻塞在IF/IS/EX段 (设F[s]为源OPD)
保留站RS
(多个OP)
ALUs
取数缓冲器
FLB(多个OP)
存数缓冲器
SDB(多个OP)
存储部件
寄存器组FLR
译码器
取指部件
IS段
WB段
EX段
FLR
总线
IF段
地址部件
GPR总线
公共数据总线CDB
Notes: 发射指从译码器→指令窗口的过程，调度指指令窗口中处理冒险的过程 P17-看记分牌总结

## Slide 29
*采用分支预测的流水机制回顾：
预测转移方向，并执行该方向的指令；
猜对时继续执行后续指令，猜错时回头执行反方向指令
*分支预测内涵：任务—
时机—
方法—
*动态分支预测涉及内容：
分支预测算法—
转移历史管理—
预测处理流程—
第3节 动态分支预测技术
预测是否转移、获得分支目标地址
IF段(不停顿)或ID段(停1拍)
静态预测(盲猜)，动态预测(基于转移历史)
动态预测(按转移历史)，可用静态预测辅助
历史保存的硬件组织、历史信息的管理
分支预测、历史更新、预测结果处理
※主要内容：预测算法，转移历史管理，预测处理流程；
基于硬件的推测执行(支持动态调度+动态分支预测)
Notes: 分支指令包括条件分支、无条件分支、调用/返回4种类型。

## Slide 30
*静态预测算法：
类型—
*动态预测算法：
类型—
一、分支预测算法
定向预测(不转移/转移)、按指令内容预测
└→可在IF段预测 └→需在ID段预测
Intel PII的预测算法(按内容) |  |  | 预测转移 | 预测不转移 | 说明
CALL/RET/JMP指令 |  |  | √ |  | 跳转型
其它 指令 | 相对寻址 | 偏移量为负数 | √ |  | 常为循环
 |  | 偏移量为正数 |  | √ | 常为分支
 | 非相对寻址 |  |  | √ | 未知
饱和计数预测、相关预测、自适应预测等
(均可在IF段预测)
教学要求：掌握饱和计数预测法，其余了解
Notes: Pentium采用采用2位饱和计数预测器,
Pentium MMX、PII、PIII采用2级自适应局部预测器，4位全局历史位+N*16*2位计数历史位，N为行数
P4采用Agree预测器：2级自适应全局预测器+bias饱和计数器，输出为两者的异或
Pentium M、Core、Core 2采用2级自适应全局预测

## Slide 31
*饱和计数预测器： 又称基本预测器
思想—
组成—
算法—
根据分支历史高位预测转移方向(1时转移)，
根据执行结果更新分支历史(饱和计数)
特点—
根据当前分支的历史来预测
分支历史表BHT＋预测器
├←Branch History Table，类似于Cache
└←分支历史常占2位
预测方向在连续2次误预测才改变； ←可优化预测性能
预测依据仅基于当前分支指令历史； ←未参考前驱分支指令
多分支预测(类似switch)性能较差 ←仅命中一行
分支历史
分支指令地址
… …
PC
(相联查找)
预测结果
命中?
预测
缺失时预测不转移
(IF段无法识别指令)
饱和计数
预测:不转移
00
01
不转移
转移
转移
不转移
预测:转移
10
11
不转移
转移
转移
不转移
思考：BHT缺失时如何预测？
IF段无法识别指令(常为顺序型)，预测不转移
Notes: 分支历史表Branch History Table

## Slide 32
*转移历史管理：
历史保存—
BTB结构：
BTB参数：
历史表示—
可用预测算法—
历史建立—
历史更新—
二、基本的转移历史管理及预测处理流程 (教材中)
预测的任务—预测是否转移、获得分支目标地址
│ └←无法获得时预测无意义
└←读取(IF段预测)或计算(ID段预测)
使用分支目标缓冲器BTB(不含转移历史位) ←预测算法受限
←标记为PC中非索引部分
容量＝几百行，组相联映射、LRU替换算法、无写策略
历史仅含上次结果，用有/无行表示(是/否转移)
BTB命中时预测转移、缺失时预测不转移 ←同历史
BTB缺失、执行结果转移时建立新行(假设为第k行)
如：k.有效←1、 k.标记←(PC)，k.分支目标地址←执行结果
BTB命中、执行结果不转移时删除命中行，否则无操作
思考①：基于BHT，能在IF段预测吗？
有效 | 标记 | 状态 | 分支目标地址
思考②：哪些指令会引起BTB缺失？
顺序型、首次/上次不转移的分支
思考③：不转移时不建新行的原因？
下次应预测不转移，不应该BTB命中
不行，得不到分支目标地址。
Notes: 思考①：不行，得不到分支目标地址。 P31-看BHT结构

## Slide 33
(PC)
(转移)
静态预测
缺失(不转移)
查BTB
命中
预测结果
*处理流程： (假设分支指令在ID段完成[可写PC])
分支预测—
预测结果判断—
历史更新—
预测结果处理—
(可与历史更新同时)
IF段用PC查BTB，命中时预测转移，缺失时预测不转移
└─←需写PC(否则会停顿)
ID段进行判断(预测正确/错误) ←分支在ID段完成执行
EX段建立/删除(猜错时)BTB行、或不改变(猜对时)BTB行
└←缺失&转移/命中&不转 └←命中&转移/缺失&不转
猜对时，不写PC(后续指令继续执行[IF段已写])；
猜错时，清除已取指令(段间=气泡)、重置PC(反方向)
预测错误
预测正确
分支&缺失
反方向
误预测处理
思考：历史更新、误预测处理为何不放在ID段？
操作时延较大，不应影响TC
建立BTB行
删除BTB行
分支指令 执行结果
其他指令
PC
取指(IF)
控制流
译码(ID)
执行(EX)
MUX
加法器
‘1’

## Slide 34
教材图5.12勘误— (有底纹的部分)
提示：实际操作为PC←反方向地址
提示：不写PC
原来缺该功能(误预测处理)
原来位置错(预测正确处理时机应统一)
提示：分支指令在ID段完成
*性能分析：
预测正确时停0拍，
预测错误时停2拍(比阻塞法多1拍)
更新&误预测处理→┘
矛盾
原来位置错(ID段写会停顿1拍)
是(预测转移)
(预测不转移)否
是
否
当前(PC)送MEM和BTB
BTB命中?
PC←BTB第2字段
IF段
ID段
成功分支指令?
是
否
当前分支成功?
建立新行
EX段
预测正确，正常执行指令
(不会停顿)
清除已取指令，
取反方向指令
预测正确，继续执行后续指令
(不会停顿)
删除相应行
I1
I2
I3
I4
I8
I1
I2
I3
I1
I2
I1
I1
气泡
气泡
I2为分支指令(ID段写PC)
停2拍
预测错误
WB
MEM
EX
IS
IF
静态预测错误时停1拍(同阻塞法)

## Slide 35
三、优化的转移历史管理及预测处理流程 (实际中)
*转移历史管理：
历史保存—
BTB结构：
BTB参数：
历史表示—
可用预测算法—
历史建立—
历史更新—
使用分支目标缓冲器BTB(含转移历史位) ←预测算法不受限
容量＝几百行，组相联映射、LRU替换算法、无写策略
历史含多次结果，用转移历史位表示
基于转移历史的预测算法(如饱和计数法)
BTB缺失、执行结果转移时，建立新行(假设为第k行)
如：k.有效←1、 k.标记←(PC)，
k.转移历史←11、 k.分支目标地址←执行结果
BTB命中、执行结束后，改变匹配行中转移历史位
如：k.转移历史←k.转移历史＋r (r取决于预测算法)
有效 | 标记 | 状态 | 转移历史 | 分支目标地址
思考：不转移时不建新行的好处？
下次应预测不转移，等价于BTB缺失；
好处是可提高BTB利用率
Notes: P34-看基本BTB的结构

## Slide 36
*处理流程： (假设分支指令在ID段完成[可写PC])
分支预测—
预测结果判断—
历史更新—
预测结果处理—
(可与历史更新同时)
IF段用PC查BTB，命中时基于历史位预测，缺失时不转移
ID段(已有执行结果)进行判断 ←分支指令完成执行时
EX段建立/更新转移历史(缺失&转移时/命中时)
猜对时，不写PC(IF段已写/后续指令继续执行)；
猜错时，清除已取指令，重置PC(反方向)
预测错误
预测正确
分支&缺失
反方向
误预测处理
建立/更新BTB
*性能分析：
*性能优化：
预测正确时停0拍，预测错误时停2拍(比阻塞法多1拍)
静态预测错误同阻塞法→┘
BTB设置分支目标指令域(1～2条) ←避免回头时取指令
分支指令 执行结果
其他指令
PC
取指(IF)
控制流
译码(ID)
执行(EX)
MUX
加法器
‘1’
缺失(不转移)
查BTB
(PC)
命中
(基于历史位)
预测结果
动态预测
Notes: P35-对比2中BTB引起的差别

## Slide 37
*目标：支持动态分支预测＋动态调度
│ └────┴→调度范围选择：
├→保持数据流：
└→保持异常行为：
*基本思想：
①用动态分支预测技术选择后续指令
②控制冒险消除前可执行后续指令 ←即预测的指令
③用动态调度技术处理数据冒险 ←跨基本块调度
指令串示例
I1: $1←$2－5
I2: $1=$0时PC←I9
I3: $3←$4＋$5
I4: $3=$0时PC←I7
I5: $4←$5－$6
I1
WB
MEM
EX
IS
IF
I2
I1
I2
I1
I2
I1
I2
I1
猜测(不转移)正确的时-空图
I3
I4
I3
I4
I3
I3
I4
I3
I6
I5
I6
I5
I5
I5
I6
I6
四、基于硬件的推测执行(speculation) ←教材中翻译为前瞻执行
核心—根据分支预测结果取指令，根据动态调度结果执行指令，
根据按序确认结果写结果；确认时才处理异常
可乱序执行
、但不写结果
I7
I9
猜测错误的时-空图
I1
WB
MEM
EX
IS
IF
I2
I3
I4
I5
I6
I1
I2
I3
I1
I2
I3
I1
I1
I4
I2
I3
I5
I5
I6
泡
泡
泡
泡
I3
跨基本块
分支指令完成前，预测指令不写结果
预测指令在分支指令之后按序产生
按序确认后才写结果
Notes: 本页图的beq在MEM段写PC(如I2) P5-看控制冒险处理要求 上页-看预测失败的处理要求

## Slide 38
*流水线结构： (改进Tomasulo动态调度流水线)
部件组织—
取消SDB←──用作临时FLR和SDB←┴
流水线组成—
BTB
Instruction Commit
乘法器
加法器
存储部件
RS_A
浮点寄存器组FLR
FLR总线
GPR总线
公共数据总线CDB
地址部件
FLB
译码器
取指部件
IS段
WB段
EX段
IF段
RS_M
PC
#
#
#
存数缓冲器
SDB(多个OP)
推测执行结构
1
…
40
ROB
思考①：Tomasulo的RS中源OPD来自FLR/CDB，现在呢？
FLR/CDB/ROB(临时FLR)
思考②：确认段的“按序”如何实现？
ROB按序流入&流出、IC段源自ROB
①增设BTB(分支目标缓冲器),实现动态分支预测
②增设ROB(再定序缓冲器),实现指令排队及结果暂存
→WB段写ROB
③增设确认段(IC),实现确认后写结果及处理异常
└←IC段写FLR/MEM
IC段
确认
思考③：误预测原来需清除分支指令后的指令，现在呢？
整个流水线(分支为队首)
按序确认时需要
IF+IS+EX+WB+IC
Notes: Commit又称提交段，Intel分为回收就绪段(Retirement Ready)＋回收段(Retirement)

## Slide 39
*状态表组成：
ROB组成—
其余表组成—
RS+FLB+ROB+FLR，均有多行 ←SDB可取消
有4个域，指令按序存放 ←不保存源OPD[在RS中]
项号 | 再定序缓冲器（ROB） |  |  |  |  | 说明： Type—表示写结果类型(写PC/MEM/REG)，有分支BR/存数ST/其他OT Stat—表示执行状态，如处于IS/EX/WB TAddr—目的地址 TVal—目的值，Stat=WB时值有效(推测)
 | Bs | Type | TAddr | TVal | Stat | 
1 | 0 | ST | MEM地址 | aa |  | 
2 | 1 | OT | F4 | bb | WB | 
3 | 1 | BR |  | cc | IS | 
4 | 1 | OT | F1 | dd | EX | 
… | 0 |  |  |  |  | 
已确认完→
等待确认→
乱序执行→
①Qi/Qj/Qk内容为ROB项号 ←ROB的TVal为临时FLR
②RS/FLB不设置站号、增设ROB#项
└←站号已无用 └←表明结果产生位置
站号 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A | 
 | 1 |  | 20 |  | 0 |  | 4 | FLB
x | 1 |  |  |  | y | z |  | RS
无 |  |  |  |  |  |  |  | SDB
 | Vi | Qi
Fd |  | x
Fs |  | y
Ft |  | z
Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A | 
1 |  | 20 |  | 0 |  | 4 | FLB
1 |  |  |  | y | z |  | RS
(取消SDB) |  |  |  |  |  |  | 
 | Vi | Qi
Fd |  | x
Fs |  | y
Fs |  | z
ROB# | Bs | 类型 | 地址 | 值 | 状态
y | 1 | OT | Fs |  | 
z | 1 | OT | Ft |  | 
x | 1 | OT | Fd |  | 
以Fd←Fs+Ft为例
ROB#
x
Notes: 存数指令地址参数可借用FLB存放，计算后写入ROB的地址域

## Slide 40
*指令的发射： (指令信息→指令窗口)
指令功能分解—
指令顺序表示—
部件操作表示—
数据传递表示—
指令功能＝多个{部件操作＋部件间数据传递}
按序占ROB某行，填Bs~Stat域，填FLR中Qi域
(假设为ROB[c]) ├←Bs=1，… └←=c
└←存数指令需占用FLB(需地址计算)
占RS某行(基于指令OP)，填Bs/Op域(基于操作码)
└←Bs=1，Op=…
*指令的调度： (控制指令流动)
同Tomasulo算法(可跨基本块)
填RS行中Vj~A域(基于源OPD)及ROB#域(基于目的OPD)
│(设p=FLR[s].Qi) └←=c (ROB行项号)
├←Qj=0、Vj=F[s].Vi， 确实就绪时(p＝0)
├←Qj=0、Vj=ROB[c].TVal，推测就绪时(p≠0&ROB[p].Stat＝WB)
└←Qj=F[s].Qi， 存在RAW时(p≠0&ROB[p].Stat≠WB)

## Slide 41
*指令流水组织：
IS段—
EX段—
WB段—
IC段—
无结构冒险时，消除WAR/WAW、发射当前指令
└←ROB、RS均有空行 ├←填ROB、RS/FLB及FLR
└←OPD从FLR或ROB中取
运算部件在RS某行OPD就绪时，进行数据运算，
地址部件在FLB队首参数就绪时，进行地址计运算，
└←含存数指令参数
存储部件在队首地址就绪时，进行MEM读操作
RS/FLB在CDB空闲时发送结果，等待部件接收数据
并释放该行→┘ ROB对应行→┴←有RAW的RS行
在ROB队首指令完成时，进行确认和处理(写结果/处理异常)
存数/非分支指令：
预测正确的分支指令：
预测错误的分支指令：
结果写入MEM/FLR，释放ROB行
释放ROB行 ←不写PC
清空流水线，重置PC
1条/ 多条/ 1条/ 1条/
按序 乱序 乱序 按序
IF
IS
EXs
WB
RS
ROBRS
IC
ROBRS
FLRMEM
Notes: P24-看Tomasulo的指令流水组织 注：ROB相应行—指行号=ROB#的行，及Type=ST&(Stat=EX&Tval=ROB#)的行

## Slide 42
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →1 |  | →1 | OT | F1 |  | IS
→1 | SUB | 40 | 5 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
→1 | CA |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IS→EX
 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →1 | OT | F3 |  | IS
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →2 |  |  |  |  |  | 
示例1：若推测流水线为整数流水线，地址&存储部件、加减法器(具有+1功能)、分支部件JEU的时延分别为2、1、1TC；BTB采用2位饱和计数预测算法。分析下列指令(入口地址为0)的执行过程及执行时间。
思路：分析各轮流水过程(注意轮间数据相关)，直到流出稳定为止
第1轮指令流水过程：t1-t10，IF段含动态预测、IS段动态调度
└←均预测不转移(BTB缺失)
t2-t3：SUB指令完成IS、EX(t3)，LD指令完成IS(写ROB/RS/FLR、ROB按序使用)
 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A | ROB# |  | Vi | Qi | ROB# | Bs | Type | TA | TVal | Stat
L1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F1 | 10 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
A1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F2 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 
A2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 
J1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F4 | 40 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 
ROB[F1.Qi].Stat=WB时为0
I1: F1=F4-F2
I2: F3=M[F1+4]
I3: F2=F2+1
I4: F2≠F4转I1
(后续记为I5-I9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
IF | IS | EXi | WB | IC |  |  |  |  | 
 | IF | IS | z(D) | EXm | EXm | WB | IC |  | 
 |  | IF | IS | EX | WB | z | z | IC | 
 |  |  | IF | IS | z(D) | EXj | WB | z | IC
 |  |  |  | IF | IS | EXi | z | WB | z
假设Vj用作EX的段间REG
操作结果与目的OPD的关联
Notes: P40-看推测执行流水线结构

## Slide 43
 | CA | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | →MR | →39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →EX
 |  | →6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →EX
→1 | BNE |  | 40 | 3 | 0 | I1 | 4 |  |  |  |  | →1 | BR |  |  | IS
→1 | I5 | * | * | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →1 | OT |  | (I5) | IS
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →3 |  |  |  |  |  | 
→1 | INC | 5 | / | 0 | / |  | 3 |  |  |  |  | →1 | OT | F2 |  | IS
 |  | 35 |  | →0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | →WB
→0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
t4：SUB完成WB(写ROB/转发)，LD被阻塞(有RAW)，INC指令进入IS段
t5：SUB完成IC(写结果/处理异常)，LD、INC进入EX段(不同部件)，BNE进入IS
L1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 4 | 2 | F1 | 35 | 1→0 | 1 | 1→0 | OT | F1 | 35 | WB
A1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F2 | 5 | 3 | 2 | 1 | OT | F3 |  | IS
A2 | 1 | INC | 5 | / | 0 | / |  | 3 | F3 | 0 | 2 | 3 | 1 | OT | F2 |  | IS
J1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F4 | 40 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 
t6：LD完成EX(2Tc)，INC完成WB(乱序)，BNE被阻塞(有RAW)，I5指令进入IS
L1 | 1 | MR | →56 |  | 0 |  | 0 | 2 | F1 | 30 | 0 | 2 | 1 | OT | F3 |  | EX
A1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F2 | 5 | 3 | 3 | 1 | OT | F2 | 6 | EX→WB
A2 | 1→0 | INC | 6 | / | 0 | / |  | 3 | F3 | 0 | 2 | 4 | 1 | BR |  |  | IS
J1 | 1 | BNE | 6 | 40 | 3→0 | 0 | I1 | 4 | F4 | 40 | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 
节约版面(项1未列出)
IC段释放相应ROB行
 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A | ROB# |  | Vi | Qi | ROB# | Bs | Type | TA | TVal | Stat
L1 | 1 | CA |  |  | 1 |  | 4 | 2 | F1 | 10 | 1 | 1 | 1 | OT | F1 |  | EX
A1 | 1 | SUB | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | F2 | 5 | 0 | 2 | 1 | OT | F3 |  | IS
A2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F3 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 
J1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F4 | 40 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 
WB段释放相应RS行
IC段才写REG
下拍可用(节拍结束时写入)
假设M[39]=56
下拍生效
预测方向等未列出

## Slide 44
 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
→0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | →WB
→1 | I6 | * | * | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | →EX
 |  | Err |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →
→0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
→0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →0 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | →0 |  |  |  | 
t7：LD完成WB，INC被阻塞(等待IC)，BNE完成EX(含判断预测结果)，
I5略，I6进入IS(ROB/FLR中未列出)
t9：INC完成IC，BNE被阻塞(等待IC)，I5-I8略
L1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F1 | 30 | 0 | 2 | 1→0 | OT | F3 | 56 | WB
A1 | 1 | I5 | * | * | 0 | 0 |  | 5 | F2 | 5 | 3 | 3 | 1 | OT | F2 | 6 | WB
A2 | 1 | I6 | * | * | 0 | 0 |  | 6 | F3 | 56 | 2→0 | 4 | 1 | BR | Err | I1 | EX→WB
J1 | 1→0 | BNE | Err | 40 | 0 | 0 | I1 | 4 | F4 | 40 | 0 | 5 | 1 | OT |  | (I5) | IS→
t8：LD完成IC(按序)，INC被阻塞(同t7)，BNE完成WB(更新BTB)，I5-I7略
L1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F1 | 30 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 
A1 | 1 | I5 | * | * | 0 | 0 |  | 5 | F2 | 6 | 3→0 | 3 | 1→0 | OT | F2 | 6 | WB
A2 | 1 | I6 | * | * | 0 | 0 |  | 6 | F3 | 56 | 0 | 4 | 1 | BR | Err | I1 | WB
J1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F4 | 40 | 0 | 5 | 1 | OT |  | (I5) | IS→
t10：BNE完成IC(清空流水线[含ROB及RS]/重写PC)
 | Bs | Op | Vj | Vk | Qj | Qk | A | ROB# |  | Vi | Qi | ROB# | Bs | Type | TA | TVal | Stat
L1 | 1 | MR | 56 |  | 0 |  | 0 | 2 | F1 | 30 | 0 | 2 | 1 | OT | F3 |  | EX
A1 | 1 | I5 | * | * | 0 | 0 |  | 5 | F2 | 5 | 3 | 3 | 1 | OT | F2 | 6 | WB
A2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | F3 | 0 | 2 | 4 | 1 | BR |  |  | IS
J1 | 1 | BNE |  | 40 | 0 | 0 | I1 | 4 | F4 | 40 | 0 | 5 | 1 | OT |  | (I5) | IS
预测错误
Notes: P34-看建新行的历史位， P44-看时空图

## Slide 45
I1: F1=F4-F2 |  |  |  |  | IF | IS | EXi | z | WB | z | IC |  |  |  | 
I2: F3=M[F1+4] |  |  |  |  |  | IF | IS | z(D) | z(D) | EXm | EXm | WB | IC |  | 
I3: F2=F2+1 |  |  |  |  |  |  | IF | IS | EXi | WB | z | z | z | IC | 
I4: F2≠F4转I1 |  |  |  |  |  |  |  | IF | IS | z(D) | EXj | z | WB | z | IC
(第2轮) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
I1: F1=F4-F2 | IF | IS | EXi | WB | IC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I2: F3=M[F1+4] |  | IF | IS | z(D) | EXm | EXm | WB | IC |  |  |  |  |  |  | 
I3: F2=F2+1 |  |  | IF | IS | EXi | WB | z | z | IC |  |  |  |  |  | 
I4: F2≠F4转I1 |  |  |  | IF | IS | z(D) | EXj | WB | z | IC |  |  |  |  | 
第2-5轮指令流水过程：关注I1与上轮、I2~I4与I1的依赖关系
(第4轮) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
I1: F1=F4-F2 | IF | IS | EXi | z | z | WB | z | IC |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I2: F3=M[F1+4] |  | IF | IS | z(D) | z(D) | z(D) | EXm | EXm | WB | IC |  |  |  |  |  |  | 
I3: F2=F2+1 |  |  | IF | IS | EXi | z | WB | z | z | z | IC |  |  |  |  |  | 
I4: F2≠F4转I1 |  |  |  | IF | z(S) | IS | z(D) | EXj | z | WB | z | IC |  |  |  |  | 
I1: F1=F4-F2 |  |  |  |  | IF | IS | z(D) | EXi | z | z | WB | z | IC |  |  |  | 
I2: F3=M[F1+4] |  |  |  |  |  | IF | IS | z(D) | z(D) | z(D) | z(D) | EXm | EXm | WB | IC |  | 
I3: F2=F2+1 |  |  |  |  |  |  | IF | IS | EXi | z | z | WB | z | z | z | IC | 
I4: F2≠F4转I1 |  |  |  |  |  |  |  | IF | z(S) | z(S) | IS | z(D) | EXj | z | WB | z | IC
特征—T每轮流出受限于I1的WB&IC段(～上轮I4)，无关于I1的EX段(～上轮I3)
执行时间：T＝T第1轮×2＋(n-2)T每轮流出＝10*2+(35-2)*5＝185Tc

## Slide 46
示例2：PII CPU的动态执行技术(动态分支预测＋动态调度＋推测执行)
IFU1 | IFU2 | IFU3 | DEC1 | DEC2 | RAT | ROB | DIS | EX | WB | RR | RET
流水线组成—12级
取指
译码
发射&调度
执行
确认
写回
内部公共总线CDB
总线接口单元(BIU)
L1 I-Cache 16K
L1 D-Cache 16K
预取流式缓冲器
指令长度译码器
译码器对齐段
译码后指令队列
RAT/分配器
再定序缓冲器(ROB)
端口4
端口3
端口2
端口1
保留站
(RS)
端口0
存储数据执行单元
存储地址执行单元
装入执行单元
L2 Cache
微指令序
列器MIS
静态转移
预测
存储顺序缓冲器(MOB)
译码 译码 译码
器0 器1 器2
DIS
IFU1
IFU2
IFU3
DEC1
DEC2
RAT
ROB
IA寄存器组
RET
WB
EX
转移目标
缓冲器
前端总线
后端总线
主存
预测错误
简单FPU
复杂FPU
复杂IEU
MMX乘法器
MMX ALU
简单IEU和JEU
MMX ALU
误预测
Next IP
返回堆栈
缓冲器
MMX移位器
RR
DTLB
ITLB
转移结果
思考：流水线如何处理访存冲突的？
L1$哈弗结构、增设MOB、增设指令缓冲器
Notes: P40-看流水线结构

## Slide 47
A
RS
Vj
RRF
RAT
EAX
…
EBP
值
Qj
Bs
Op
ROB#
Vk
Qk
Bs
ROB#
ROB
Val
Ad
Type
St
01#
…
40#
IF&ID段—
动态分支预测—
指令发射—
动态调度—
推测执行—
实现取指&译码，形成μOP序列(微指令序列) (稍后讲)
CISC→RISC→┴←执行基于微指令
IF段动态预测(BTB等)、ID段静态预测(BTB缺失时),
EX段更新转移历史，ID&RR段处理预测结果
RAT段分配ROB及RS行、实现REG重命名(消除WAR/WAW)，
ROB段将μOP信息写入ROB和RS
DIS段从RS中输出就绪的μOP(处理RAW) ←Intel称为派遣
按动态分支预测结果取指，按动态调度结果执行；
RR段按序确认、处理预测/异常，
RET段写结果(REG/MEM)
RAT—Register Alias Table
DIS—Dispatch
RRF—Retirement Register File，即GPRs
RR—Retirement Ready
RET—Retirement
Tomasulo仅1个段
源OPD
目的OPD
即Qi及Vi
Notes: P28-看动态调度

## Slide 48
发射与流出—
IS段的任务—
※主要内容：超标量，VLIW，其它软件方法
第4节 多指令流出技术
*多流出流水线：一个时钟周期可完成多条指令 ←需执行多条指令
*多流出处理器：
静态多发射—
动态多发射—
翻译不同(Issue)，指ID段→EX段过程
指令打包、冒险处理(含数据/控制冒险)
│ └←有静态/动态2种
├←①组织发射包(可同时执行的指令集合)
└←②送入发射槽(即各执行部件的指令接收器)
(基于数据冒险处理策略)
软件/硬件打包指令、静态调度处理冒险
└←m固定/可变 └←如VLIW/静态超标量
硬件打包指令、动态调度处理冒险
└←m可变 └←如动态超标量
取指IF
发射IS
执行EX
m条
a条
完成WB
n条
译码ID
VLIW—Very Long Instruction Word
Notes: P4-看静态/动态调度概念

## Slide 49
基本思想—硬件检测/处理冒险，指令动态发射(执行时打包)
└←静态/动态调度
1、静态调度超标量技术
*硬件结构：
*指令发射：
*指令调度：
*完成策略：
*性能分析：
多套部件，无指令窗口，IS段检测/处理冒险、打包指令
发射包基于发射槽+调度结果，不含结构/数据/控制冒险
└─←对应于部件结构→─┘ └←∵无指令窗口
数据冒险采用阻塞/转发法，控制冒险采用阻塞法
└←含包间及包内指令 分支为包内末条指令→┘
一、超标量技术 —执行时
例：假设RAW、控制冒险各停1拍，I1～I5中仅I2&I5使用EX2，调度结果：
I1
空
空
空
I2
I3
I2-I1有RAW时
I4为分支时
I4
I5
空
空
空
空
按序执行，按序完成(各WB需同步)
IS为瓶颈(会影响Tc)，效率低(因发射槽/冒险损失/EX不等长)
IF
ID
EX1
WB
IF
ID
EX2
WB
IS
(发射&调度)
按序
I1(EX1)
I2(EX1)
IS
×
I1
I2
I3
I4
EX1:
EX2:
空
I5
指令间无RAW时
无分支指令时
Notes: 效率低：发射槽限制了指令数，冒险的损失*2，EX不等长加剧了停顿(同时发射指令)

## Slide 50
2、动态调度超标量技术
*硬件结构：
*指令发射：
*指令调度：
*完成策略：
*性能优化：
实现方法—
多套部件，设置RS，IS段打包指令，RS段检测/处理RAW
发射包基于发射槽，不含结构冒险(指令包-EX结构间)；
分配RS行(包对应行)、填写状态表(源/目的OPD)
数据冒险采用乱序执行法，控制冒险采用阻塞/预测法
乱序执行，乱序/按序完成(～控制冒险处理)
发射包仅受限于RS结构、不受限于EX结构
└←结构冒险＝RS冲突→┴→减少IS段阻塞
①RS表结构为分布式(简化实现)
②每个Tc发射2次/处理2条
(写2次) (写1次)
乱序
IF
ID
EX1
WB
IS
(发射)
IF
ID
EX2
WB
RS
(调度)
I1(EX1)
I2(EX1)
RS_1
RS_2
每Tc发射2次/处理2条
√
I1(EX1)
I2(EX1)
RS
×

## Slide 51
3、PII CPU的超标量流水技术 (理解)
内部公共总线CDB
总线接口单元(BIU)
L1 I-Cache 16K
L1 D-Cache 16K
预取流式缓冲器
指令长度译码器
译码器对齐段
译码后指令队列
RAT/分配器
再定序缓冲器(ROB)
端口4
端口3
端口2
端口1
保留站
(RS)
端口0
存储数据执行单元
存储地址执行单元
装入执行单元
L2 Cache
微指令序
列器MIS
静态转移
预测
存储顺序缓冲器(MOB)
译码 译码 译码
器0 器1 器2
DIS
IFU1
IFU2
IFU3
DEC1
DEC2
RAT
ROB
IA寄存器组
RET
WB
EX
转移目标
缓冲器
前端总线
后端总线
主存
预测错误
简单FPU
复杂FPU
复杂IEU
MMX乘法器
MMX ALU
简单IEU和JEU
MMX ALU
误预测
Next IP
返回堆栈
缓冲器
MMX移位器
RR
DTLB
ITLB
转移结果
写成μIns不容易懂
超标量特征—动态调度，IPC＝3个μOP(即微指令)，RS＝5个端口
(IA指令～n个μOP) (＞IPC，共20行)
IA—Intel Architecture
IPC—Instructions Per Cycle
Notes: 思考：MEM写为什么有2个端口？减少延时（并行操作）

## Slide 52
⑴IFU1 取指段1
每次从L1-I$取出1个块(32B)，装入预取流式缓冲器(S=2个块)
⑵IFU2 取指段2
每次从预取流式缓冲器取出16B信息， ←指令最长为16B，含4μOP(＞IPC)
预译码并标志指令边界(≤3条)； ←指令变长(1μOP/简单)，译码器有3个
发现分支指令时，进行动态分支预测 ←预测转移时，抛弃后续指令
⑶IFU3 取指段3
每次从IFU2段取出≤3条IA指令，按一定次序旋转(以适应译码器)
流水线组成—
※IF段特征—按需动作(因ID段按需动作)，按序流动
IFU1 | IFU2 | IFU3 | DEC1 | DEC2 | RAT | ROB | DIS | EX | WB | RR | RET
取指
译码
发射
执行
确认
写回
空闲块≥1时
L1-I$
预取流式缓冲器(S=2)
1个块/次
IFU1段
预译码
/标边界
IFU2/IFU3间
指令被IFU3取走时
16B/次
BTB
IFU2段
调整次序
IFU3/DEC1间
指令被DEC1取走时
ID1(复)
ID2(简)
ID3(简)
思考：PII如何处理访存冲突(结构冒险)的？
RSB—Return Stack Buffer
含return指令，用RSB获得目标地址
IPC＝3μOP，节约成本
μOP数≥IPC即可

## Slide 53
※ID段特征—CISC→RISC，按需动作(DIQ大小＞IPC)，按序流动
IF段按需动作←┴←无需每拍流动
⑷DEC1 译码段1
每次同时译码≤3条指令，形成≤6个μOP ←每个μOP为118bit
└←4+1+1 ←复杂指令用MIS形成
⑸DEC2 译码段2
每次接收≤6个μOP，按程序顺序排队，放入DIQ；
└←DIQ空闲数≥DEC1段μOP数时 └←恢复IFU3段的旋转
若有转移型μOP、且BTB缺失，则进行静态分支预测
(含误预测处理)
MIS
DEC1段
DEC1/DEC2间
DEC2段
恢复次序
DIQ
调整次序
IFU2段 IFU3段
译码器1(复)
译码器2(简)
译码器3(简)
BTB
IFU2/IFU3间
预译码/
标边界
指令1
指令2
指令3
IFU3/DEC1间
预取缓冲器
DIQ—Decoded Instruction Queue
静态

## Slide 54
⑹RAT 寄存器别名表(RAT)和分配器段 --Register Alias Table
每拍取出≤3个μOP，分配ROB及RS行，进行寄存器重命名
└←──────┴←保证无结构冒险
资源分配：
例：对Ri←(Rj)+(Rk)，假设分配到ROB第p项、RS第q行
对ROB[p]—
对 RS[q]—
寄存器重命名：
对源OPD—
对目OPD—
指定紧随的3个ROB项、空闲的3个RS行
Bs←1; Type←OT; Ad←i; St←IS ←Type仅3类
Bs←1; ROB#←p; Op←+
实现指令中IA寄存器→RS&RAT相应域的映射
if (!RAT[j].Bs) RS[q].Qj←0; RS[q].Vj←RRF[j]
else if (ROB[x].St=WB) RS[q].Qj←0; RS[q].Vj←ROB[x].Val
else RS[q].Qj←RAT[j].ROB#
RAT[i].Bs←1; RAT[i].ROB#←p
△此段消除了WAR/WAW冒险
RS
Vj
RRF
RAT
EAX
…
EBP
值
Qj
Bs
Op
ROB#
Vk
Qk
Bs
ROB#
ROB
Val
Ad
Type
St
01#
…
40#
Bs
A
设x=RAT[j].ROB#
RRF—Retirement Register File
注意：RAT段放在段间REG中，
ROB段才写入ROB&RS
Notes: RRF(Retirement Register File)—回退寄存器文件，存放确认后数据。资料表明，即IA寄存器组(8[GPR]+6[SEG]+2[IP/FLAG]+8[FPR]+16[MMX])

## Slide 55
⑺ROB 再定序缓冲器段 --μOP发射
每拍接收3个μOP，存放到所分配的ROB项、RS行中
△ROB用于μOP排队、暂存结果及状态
⑻DIS 派遣段 --μOP调度(派遣)
每拍当RS端口中有OPD就绪的μOP、EX单元可用时，发送μOP
└←各个端口单独控制 └←乱序
△此段消除(阻塞)了RAW冒险
※IS段特征—按需动作→按拍动作，
处理数据冒险，按序流动→乱序流动
思考：写ROB/RS为何要单独设为一个段？
RAT段
RAT/ROB间
分配/
REG重命名
DIQ
ROB及RS
写ROB/RS
ROB段
DIS/EX间
指令调度
(派遣)
DIS段
ROB同时接收多个uOP，时延较大

## Slide 56
⑼EX 执行段
部件空闲时，执行相应μOP； ←各部件独立控制
部件完成μOP时， ←操作时延无限制，结果暂存在段间REG
对非MEM μOP，发送结果到CDB(空闲时)，更新BTB(μOP为分支时)，
└←含读MEM μOP return时更新RSB→┘
对写MEM μOP，发送地址/数据到MOB
推测执行→┴→MOB在确认后写L1-D$
※执行段特征—乱序执行，并行执行(多条指令处于EX段)
⑽WB 写回段
CDB上数据有效时，ROB接收结果、修改状态、转发结果到RS；
RS收到ROB数据时，更新相应字段(Qj/Qk=ROB项号时)
※写回段特征—乱序写回，实现转发

## Slide 57
⑾RR 回收就绪段(确认段)
ROB队首的IA指令所含μOP全部执行完毕时，
└←按程序顺序所需 └←以IA指令为单位
确认各μOP，处理分支误预测及异常
⑿RET 回收段
将IA指令的结果写回IA寄存器，或通知MOB写L1-D$；
清除ROB中该IA指令对应的μOP
※确认段特征—RISC→CISC，乱序流动→按序流动
指令流水过程小结—
IFU1 | IFU2 | IFU3 | DEC1 | DEC2 | RAT | ROB | DIS | EX | WB | RR | RET
取指
译码
发射
执行
确认
写回
RISC→CISC
(按序)
(按拍)
CISC→RISC
(按序)
(按需)
RISC
(乱序)
(按拍)

## Slide 58
二、ILP软件开发技术 --编译时
基本思想—软件检测/处理冒险，指令静态发射(编译时打包)
主要技术—表调度(块内)、循环展开/全局调度等(跨块)，VLIW/EPIC
(多发射)
1、块内指令调度技术 (教材6.1.1节)
*目标：
*思想：
减少数据相关、部件延迟引起的流水线停顿
按数据相关性、部件延迟拓扑排序，各指令尽早执行
例1：带转发的MIPS五段流水线中，控制冒险采用延迟转移法(ID段完成)，定点运算、存取、浮点计算时延为1、1、3Tc
I1：F0←M[R1+0]
I4：R1←R1-8
I2：F4←F0+F2
I5：R1≠R2转I1
I3：M[R1+8]←F4
利用延迟槽
隐藏冒险停顿
I1：F0←M[R1+0]
I2：F4←F0+F2
I3：M[R1+0]←F4
I4：R1←R1-8
I5：R1≠R2转I1
I6：nop(延迟槽)
ID
EX
IF
WB
MEM
l-u
ID
EX
IF
WB
MEM
ID
EX
IF
WB
MEM
延长
ID
EX
IF
WB
MEM
ID
IF
RAW
IF
ID
IF
停顿5拍/轮
停顿2拍/轮
ID
EX
IF
WB
MEM
ID
EX
IF
WB
MEM
ID
EX
IF
WB
MEM
延长
ID
EX
IF
WB
MEM
ID
IF
EX
MEM

## Slide 59
2、循环展开后调度 (教材6.1.2节)
*目标：
*思想：
开发循环级并行性
循环体展开后，不同次迭代的代码一起调度
减少RAW停顿及循环开销→┘
代码长度增加，使用寄存器数量增多
例2：假设浮点运算部件为操作流水线，将例1的指令展开1次
展开1次
//R1=32, R2=0
LL: F0←M[R1+0]
F6←M[R1-8]
F4←F0+F2
F8←F6+F2
M[R1+0]←F4
M[R1-8]←F8
R1←R1-16
R1≠R2时PC←LL
共执行8条指令/2轮
共停顿3拍/2轮
//R1=32, R2=0
LL: F0←M[R1+0]
F4←F0+F2
M[R1+0]←F4
R1←R1-8
R1≠R2时PC←LL
共执行5条指令/轮
共停顿5拍/轮
开销—
ID
EX
IF
WB
M
ID
EX
IF
WB
M
ID
EX
IF
M
延长
ID
EX
IF
M
ID
IF
IF
ID
ID
EX
IF
WB
M
ID
EX
IF
WB
M
延长
ID
EX
IF
M
IF
EX
EX
M
WB
按序流动

## Slide 60
*硬件结构：
*指令发射：
3、超长指令字(VLIW)技术 (教材6.3节)
无指令窗口，无冒险检测/处理逻辑
*基本思想：指令字由多条指令组成； ←各指令同时执行
指令静态发射，软件检测&处理冒险(静态调度)
│ └←编译时重排指令序列、插入nop指令
└←编译时组织发射包(指令字)
按序发射，包内指令连续、条数固定(可能为nop)
超标量流水线
I1
I2
I1
I2
I4
I3
I4
I3
I1
I2
I1
I2
I3
I4
I3
I4
WB
EX
IS
IF
硬件调度
动态发射
指令格式:
OP1
OP2
A1
A2
A3
A4
VLIW流水线
I1
I2
I1
I2
I1-1
I1-2
I2-1
I2-2
WB
EX
IS
IF
I1
I2
软件调度
静态发射
主
存
RF(寄存器文件/堆)
LD/ST1
LD/ST2
FADD
FMUL
IF
IS
Notes: P4-看纯软件实现静态调度

## Slide 61
调度技术—
*性能障碍：
*VLIW与超标量技术比较：
块内调度、跨块调度等
代码效率不高(受限于分支)，兼容性差(相对于超标量)
F0←M[R1+0] | nop | R1←R1-8
nop | nop | R1≠R2时PC←L1
nop | F4←F0+F2 | nop
M[R2+0]←F6 | nop | nop
序号 | 存取 | 浮点运算 | 整数&分支
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
*指令调度： (处理冒险)
调度要求—
有结构&数据冒险的指令放在不同指令字中，
指令字中仅含1个分支指令(为末条指令)
例3：若VLIW可同时发射下列3个操作，将下列代码调度到VLIW中
L1: F0←M[R1+0]
F4←F0+F2
R1←R1-8
R1≠R2时PC←L1
L2: M[R2+0]←F6
延迟槽
load-use冒险
 | 发射方式 | 冲突检测 | 冒险处理 | 执行方式 | 处理器实例
超标量 |  |  |  |  | 
VLIW |  |  |  |  | 
动态 | 硬件 | 静态调度 | 按序 | Sun SPARCⅡ/Ⅲ
 |  | 动态调度 | 乱序 | PⅢ, Power2
静态 | 软件 | 静态调度 | 按序 | Trimedia, i860
Notes: Itanium安腾，RISC风格

## Slide 62
(3)软件流水 (教材6.5.2节)
*目标：
*方法：
轮转控制要求—
循环控制要求—
循环体指令自动使用不同REG(与迭代相关时)，
使用轮转条件决定是否执行
┌←轮转条件在＞0时递增/＝0时递减
循环指令控制LC(循环计数器)及EC(结束计数器)
循环体不同次迭代同时执行 ←代码长度短/流水效率高
└→优于展开后调度(避免取指/循环判断)
软件用指令组(1-2个VLIW指令字)表示循环的所有指令；
└←指令可流水执行，组成受限于EX段功能集
硬件实现指令组的轮转控制/循环控制功能
执行
循环计数器LC控制
结束计数器EC控制
ADD(R32)
ST
ADD(R33)
ST
LOOP
ADD
…
起始期
结束期
核心期
空
LD(R32)
LD(R33)
LD(R34)
LD(R35)
空
空
空
…
…
…
…
LD
ST
LOOP
ADD
空
LD
ST
LOOP
ADD
空
ST
LOOP
ADD
ST
LOOP
LOOP
L1: LD R32, (R1)
(nop) //load-use
ADD R36, R32, R7
ST R36, (R2)
LOOP L1
指令组
为轮转条件执行指令
(特殊的谓词指令)

## Slide 63
①设置大量轮转寄存器 (如IA64的128个REG中，32#-127#为轮转REG)
②轮转寄存器具有自动换名功能 ←类似于变址寻址
│ └←使用后轮转REG号自动+1
└←循环体指令中，目的REG使用轮转REG，与迭代无关的使用常规REG
③循环指令控制轮转条件：LC＞0时LC减1，轮转条件递增；
LC＝0时EC减1，轮转条件递减
└→＝0时循环结束
*ISA支持：
软件协同：指令中轮转REG号的步长≥循环体内指令数
软件协同：按序使用轮转谓词REG(1个/指令)
R36←R32-R7
(nop)
R40←R32+R7
M[(R1)]←R40
M[(R1)]←R40
R40←R32+R7
R41←R33+R7
R36←R32-R7
R37←R33-R7
R38←R34-R7
nop
nop
nop
R39←R35-R7
循环体
执行
(P16)R36←R32-R7
(P17)nop
(P18)R40←R32+R7
(P19)M[(R1)]←R40
循环体
IA64的轮转条件控制：
表示—配置有48个轮转谓词REG(每个1位)，
每条指令用1个轮转谓词REG控制(Pi=1时执行)，
改变—P63←1/0(递增/递减时)、P63~P16循环左移
(如0001→1001→0011)
P63~P16
应用
Notes: IA64参考William Stallings的计算机组织与体系结构

## Slide 64
(4)IA64的EPIC技术
*寄存器组织：
*指令格式：
*谓词执行机制：
谓词类型—
谓词指令—
谓词形成—
128个GPR&FLR(64&82位+1位NaT)，后96个用于轮转；
└←异常抑制位(用于控制前瞻)
64个谓词寄存器PR(1位)，后48个用于轮转
VLIW结构
指令槽2
128位＝41b*3+5b
指令槽1
指令槽0
属性
主OP
FUNC
GR3
GR2
GR1
PR
指令字格式：
指令格式：
指令类型—I(整数)、M(整数/访存)、F(浮点)、B(分支)、L+X(扩展)
属性—各槽指令类型的组合，可标记指令组的边界
64种，用64个PR表示(PR0≡1、后48个用于轮转)
所有指令，谓词用指令格式中PR字段表示
比较/测试指令可同时产生2个PR ←then-else结构
利用增加灵活性/节约空间
，每个指令组占1~2个指令字(受限于格式)
└←指令可并行执行，受限于EX段功能集
Notes: P69-看谓词执行方法

## Slide 65
*软件流水机制：
硬件支持—
轮转控制处理—
循环控制处理—
配置有96个轮转REG、48个轮转谓词REG
循环体指令为轮转谓词指令，
执行后轮转REG号+1、常规REG号不变
(循环指令实现)
LC＞0时LC减1，LC＝0时EC减1(EC=0时结束)，
PR63←1/0(LC＞0时/＝0时)、PR63~PR16循环左移
Notes: P71-看控制前瞻处理方法 P72-看数据前瞻处理方法 P74-看软件流水支持

## Slide 66
TLP(Thread Level Parallslism)—
TLP开发方法—
多线程技术—
(MultiThreading)
第5节 多线程技术
※主要内容：硬件结构，细粒度、粗粒度、同时多线程 (教材10.5节)
1、多线程处理器的基本结构
*线程私有状态：
*基本结构：
PC、PSR、GPRs、堆栈等
一套功能部件(线程共享)、多套状态部件(线程私有)
└←减少切换延迟
思考：单线程处理器的线程被切换时，线程状态保存在哪里？保存在主存中
线程T1
T2
OS
资源
指不同线程间的并行性
多线程技术(单处理器中)、多处理机技术 ←资源共享方式
单处理器中，多个线程以重叠方式 共享功能部件(多个)
提高利用率→┴←隐藏停顿时延
ALUs
+
CU
Cache
PC
REGs
PSR
单线程
…
ALUs
+
CU
Cache
PC
REGs
PSR
PC
REGs
PSR
多线程
Notes: 思考：保存在主存中

## Slide 67
2、多线程的实现方法
*细粒度MT：
特点—
*粗粒度MT：
特点—
*同时MT(SMT)：
(又称超线程HT)
特点—
线程切换策略—
线程每个时钟周期切换 (时间片轮转法)
吞吐率提高(停顿被隐藏)，线程速度变慢(轮转所致)
线程有较长停顿(≥λ)时切换
线程速度可保证，吞吐率提高有限(＜λ时无效果)
1
+
2
*
3
-
4
+
5
*
6
+
T1
T2
停顿
1
*
2
+
3
*
4
+
5
*
RAW
超标量(单线程) 细MT 粗MT(λ=2时)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
细粒度MT的变体，可同时执行不同线程的指令
无需每个CLK切换←┴─────┴←部件不冲突时
吞吐率提高幅度大(TLP转换为ILP)
优先线程法(1主/1辅) ←保证速度&提高利用率
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
SMT
思考：粗MT、细MT的线程数一般是多少？说明理由
思考：细MT目标是隐藏停顿，停顿通常是1-2个Tc，线程数一般2个；粗粒度目标是可交替，2个线程就够了，多了也无用。
Notes: 思考：细MT目标是隐藏停顿，停顿通常是1-2个Tc，线程数一般2个；粗粒度目标是可交替，2个线程就够了，多了也无用。

## Slide 68
3、SMT流水线技术
*流水线结构：
*其他要求：
增加部件容量—
时钟周期不变—
改善访存冲突—
*性能分析：
保留站RS
P0
P1
P5
P2~4
ROB
Cache
RAT
ID
IF
PC1
PC2
4
REGs1
REGs2
FSB
细粒度MT流水线结构
RAT
保留站RS
P0
P1
P5
P2~4
ROB
Cache
ID
IF
PC1
PC2
4
REGs1
REGs2
FSB
SMT流水线结构
优先线程法
ROB分离(独立调度)，优先线程法切换(提高部件利用率)
(∵吞吐率上升＋线程间无关联)
ROB及RS(吞吐率↑)，Cache及TLB(局部性↓)
细化复杂流水段(IS&WB) ←ROB分离
提高FSB带宽，改进Cache/TLB替换算法 ←局部性↓
(Front Side Bus) 基于频率的LFU/MRU等←┘
P4的SMT相比超标量，吞吐率提高1倍
Core i7相比Core 2，吞吐率提高20%～30%
时间片轮转法
Notes: P48-看前端总线
替换算法—有基于传统(LFU/MRU等)、内容(Size/LRU-MIN)、代价。
LFU—Least Frequently Used，MRU—Most Recently Used，LRU—Least Recently Used；
Size—将最大的内容替换出Cache，LRU-MIN—力图使被替换的文档个数最少。
参考http://www.tuicool.com/articles/ueqYb，http://blog.csdn.net/it_yuan/article/details/8494897

## Slide 69
指令并行性开发技术
(1)指令流水线技术 (时间重叠)
结构&组成—
冒险处理—
(2)指令级并行技术 (资源重复/资源共享)
硬件方法—
软件方法—
采用动态多动能、线性、按序流动结构；
各流水段的操作分离、同步、无冲突(需处理冒险)
结构冒险增设部件、采用阻塞法
数据冒险采用动态调度(乱序流动)＋转发法
控制冒险采用动态预测＋静态预测法
指令操作并行，超标量，SMT
(多条指令EX并行) │ └←不同线程指令执行并行
[基于动态调度] └────←同一线程指令执行并行
局部调度，循环展开，全局调度；VLIW/EPIC
(基于静态调度) [指令级并行]
常推测执行
目标—CPI实际＝CPI理想＋停顿结构/数据/控制冒险，CPI理想≤1，停顿冒险尽量小
(可弱化)

## Slide 70
第四章课后复习思考题
1、动态调度的基本原理？Tomasulo算法的实现原理(指结构组织、冒险处理等方面)？
2、假设动态调度流水线的保留站结构如图5.7所示(或PPT的RS/FLB/SDB)，LD、ADD/SUB、MUL/DIV指令的操作延迟分别为3、2、5个CLK，写出下列指令序列中LD指令写结果完成时的保留站状态，计算序列的执行时间。
I1: F1=F2+5 I4: F1=F2/2
I2: F3=M[F2] I5: F3=F1/4
I3: F4=F1*F3
3、采用BTB进行动态分支预测后，流水线的IF、ID、EX段所进行的相关操作有哪些？
4、某32位CPU的BTB有512行，采用8路组相联映射、LRU替换算法组织，采用2级相关预测器预测，其中全局历史为3位、模式历史为2位，则BTB容量为多少？
5、推测执行的基本思想？相对于Tomasulo算法流水线，结构上有何变化？

## Slide 71
*附1：P120例5.1的时空图(加法/乘法/除法时延为2/10/40TC)
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | 14 | 15 | 16 | … | 55 | 56
F6=M[R2+34] | IF | IS | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F2=M[R3+45] |  |  | IS | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F0=F2*F4 |  |  |  | IS | zO | EX | … | … | … | … | … | … | EX | WB |  |  |  | 
F8=F2-F6 |  |  |  |  | IS | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F9=F0/F6 |  |  |  |  |  | IS | z | z | z | z | z | z | z | zO | EX | … | EX | WB
F6=F8+F2 |  |  |  |  |  |  | IS | zO | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  | 
注：zO表示阻塞时接收转发数据，下一拍才能使用数据(如进入EX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*附2：P130例5.3的时空图(load/加法/乘法/除法时延为1/2/10/40TC)
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20…59 | 60
F6=M[R2+34] | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F2=M[R3+45] | OF | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F0=F2*F4 | IS | z | z | z | OF | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | WB |  |  | 
F8=F2-F6 |  | IS | z | z | OF | EX | EX | WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F9=F0/F6 |  |  | IS | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | z | OF | EX…EX | WB
F6=F8+F2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IS | OF | EX | EX | z | z | z | z | z | WB | 
注：zO表示阻塞时接收转发数据，下一拍才能使用数据(如进入EX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |