## Slide 1
第五章 存储系统

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 存储系统的层次结构 —总体结构
概述(组成/性能)，组织(层数/层次管理/MEM结构)
⑵ Cache的基本知识 —层次MEM结构
工作原理，实现技术，性能分析
⑶ Cache的性能优化
降低缺失率，减少缺失开销，减少命中时间
⑷ 主存的性能优化
单体多字MEM、多体交叉MEM、并行存储器
⑸ 虚拟存储器 —面向软件的存储管理
组织(原理/管理/实现/性能优化)，保护(区域/访问)，层次结构综合
※总体要求
掌握层次结构MEM组成原理，理解性能优化技术
Notes: 2022年虚存举例应加入鲲鹏

## Slide 3
1、存储器的性能指标
*存储容量：
*存取速度：
*传输速度：
第1节 存储系统的层次结构
一、层次结构概述
SM＝w·l·m，w、l、m为存储体的字长、字数、个数
访问时间(TA)—完成操作的时间 ←从接收命令开始
存取周期(TM)—两次操作的最短间隔时间
TM＝TA＋T恢复，如DRAM再生/刷新∈T恢复
MEM带宽(BM)—最大数据传输率(2个数据的最小传输间隔)
如：m个体顺序编址时BM＝w/TM，交叉编址时BM＝w/(TM/m)
※主要内容：层次结构的组成、性能、组织(层数/管理)
TM
MEM响应(TA)
接收地址/命令
数据有效
MEM响应(TA)
MEM恢复
接收地址/命令/数据
写操作完成
MEM恢复
数据传输
A/C传输
MEM：
总线：
t
TM

## Slide 4
S＝
TA＝
TM＝
BM＝
例：某SDRAM的CLK＝200MHz、支持突发传输，DRAM阵列访问时延(含译码器+读出再生放大器+I/O门)T阵列访问＝4CLK、再生时延T再生＝2CLK、I/O的锁存/缓冲时延 TIO＝1CLK，SDRAM刷新采用异步刷新方式、通过外部操作实现，分析该SDRAM的性能。
8b×1M×1＝1MB； ←有8个位面，每个位面1K行×1K列
T行地址锁存+ T列地址锁存+ T阵列访问+TIO＝1+1+4+1＝7CLK；
TA+(T再生-TIO)＝7+(2-1)＝8CLK； ←再生与I/O同时进行
1B/TIO＝1B/(1/200MHz)＝200MBps ←每个CLK可传输1B
工作方式REG
行地址锁存器
列地址锁存器
1M×8b DRAM
行译码器
列译码器
I/O门
I/O缓冲器
D7~D0
CAS
RAS
WE
CE
A9~A0
控制
逻辑
CLK
成组传送计数器
…
读出再生放大器
读出再生放大器
…

## Slide 5
2、层次结构的引入
*MEM的用户需求：
*MEM的用户需求解决方案：
*程序访问的局部性原理：
程序运行时，指令和数据访问所呈现出的相对簇聚现象
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
时间局部性—
空间局部性—
大容量、高速度、低价格
最近访问过的信息，将再次被访问
最近访问信息的相邻信息，将很快被访问
× ×
②
层次结构的
利用局部性
①
近期常用数据 近期未用数据
①
MEM组成— 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证—
容量保证— 容量小 容量大 ＝ 容量大
价格保证— 占比小 ＋ 占比大 ＝ 价格低

## Slide 6
3、存储系统的层次结构
*结构与组成：
*信息传递：
信息存储—
信息传递—
*预期目标：
多种MEM级联，按速度分层、协调工作
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…
非易失性MEM
上级MEM中信息为下级MEM中信息的副本
上级改过后需写回下级←┘
外部只访问M1，内部各级MEM间透明地传递信息
└←TA不固定←───外部不可见←┘
①平均价格c≈cn
②平均访问时间TA≈TA1
注—目标①和②实现后，容量S与TA及c间已无矛盾
Notes: 透明性—本来存在的事物或属性，从某个角度看有好像不存在。如高级语言程序员看CPU中寄存器

## Slide 7
4、存储系统的性能参数
*存储容量：
*每位平均价格(c )：
*命中率(H)：
缺失率(F)—
*平均访问时间(TA )：
有效容量S＝SMn ←上层中内容为下层的子集
c＝(c1SM1＋c2SM2＋…＋cnSMn)/(SM1＋SM2＋…＋SMn)
或c＝(c1SM1＋c2SM2＋…＋cnSMn)/SMn
H＝N1/(N1＋N2＋…＋Nn)，Ni为Mi中访问到的次数
F＝1－H
TA＝H·T1＋(1－H)(TA2＋T1)＝T1＋(1－H)TA2
＝T命中＋F·T缺失 ←T缺失即缺失引起的停顿时间(含替换)
*层次结构的实现要求：
目标①要求—
目标②要求—
层次结构所需(只访问M1)
SM1<<SM2<<…<<SMn，TM1<<TM2<<…<<TMn
H 较大 →T缺失影响变小→┘
远小于

## Slide 8
Cache
主存
辅助硬件
主存
地址
1、层次数量
需求—
常见层次结构—
*Cache-主存层次： (解决主存速度问题)
实现要求—
*主存-辅存层次： (解决主存容量问题)
实现要求—
二、层次结构组织
程序存放在辅存中，执行前装入主存，执行时按程序地址访问
CPU只直接访问主存←┴←──┘ (先变换成主存地址)
以主存为中心
层次管理、地址变换全部由硬件实现
层次管理由软件实现，地址变换由硬件实现
OS→┴→常为虚拟存储器 └←MMU
CPU内核
Cache
程序地址
辅存
MMU
主存
程序空间>>主存空间
地址变换
层次管理
地址变换
层次管理
主存
辅存
辅助软硬件
程序
地址
Notes: ？可为主存地址/程序地址，主存地址空间可以大于主存容量

## Slide 9
2、层次管理的组织 —即辅助软硬件
*目标：确定层次管理的参数/实现方式
*涉及内容：
访问地址类型(虚/实地址)、层间信息交换单位(数据大小)，
层次管理实现方式(软件/硬件)
└←地址变换的实现方式均为硬件
CPU
主存
Cache
辅存
Cache控制器
(CPU Bus)
MMU
(I/O Bus)
(MEM Bus)
虚拟地址
Cache 地址
主存 地址
辅存 地址
Miss时
Hit时
Miss时
Hit时
文件系统

## Slide 10
*访问地址类型：
类型—
虚拟Cache：
组织结果—
主存-辅存为虚地址，Cache-主存可为实地址或虚地址
减少了1次地址变换(相对于物理Cache)；
实现困难(进程切换需清空$、数据共享无法实现)
[VA中含PID可解决] [无法2个VA→1个PA]
Cache常为物理地址，L1$可为虚地址(稍后讨论)
访问与地址变换部分并行→┴→优化性能
△说明：后续讨论中，Cache均基于物理地址方式组织！
CPU
Cache
虚拟地址(VA)
$ctrl
MMU
FileSys
辅存
主存
Miss
Miss
物理地址(PA)
CPU
Cache
虚拟地址(VA)
$ctrl
MMU
FileSys
辅存
主存
Miss
Miss
Notes: $--Cache的缩写，采用自《并行计算机体系结构-硬件/软件结合的设计与分析》，David E. Culler

## Slide 11
*层间信息交换单位：
依据—
组织结果—
*层次管理实现方式：
依据—
组织结果—
满足性能、性/价的要求
Cache-主存用硬件实现，主存-辅存用软件实现
目标是速度→┘ 管理表太大→┴←兼顾成本
①每次交换多个字，可减少TA ←H↑、T调入↓
突发传送时Tn个字＝T地址+T存取+n*T传输 →┘
CPU
主存
Cache
辅存
字/次
(如4B)
页/次
(如4KB)
块/次
(如32B)
②不同层间交换的平均速度相近，可消除瓶颈
└←(FMi·Tn1个字)/n1≈(FMj·Tn2个字)/n2
MEM离CPU越远，n越大；n通过量化分析得到
思考①：常规传送时，n=8与n=2的F*T调入哪个大？
思考②：主存按字节编址、32位地址，4KB/页，4B/页表项，进程页表大小？
1/a*8T1字～a/2/a*2T1字，a≤8
思考②：=(2^32/2^12)*4B=4MB
Notes: 思考②：=(2^32/2^12)*4B=4MB

## Slide 12
3、层次MEM的结构
*MEM空间管理：
编址单位—
交换粒度—
*工作原理：
上层MEM的最小访问粒度
两种(面向上层、下层)
地址变换(缺失时先层间管理)、数据访问、数据写回
上层MEM 本层MEM 下层MEM
下层MEM地址
上层粒度
下层粒度
下层地址→本层地址
命中?
Y
访问CM(上层粒度)
请求(某下层地址)到达
用下层地址查映射表
请求完成
N
注：CM—本层MEM
DM—下层MEM
N
写?
存CM数据到DM(下层粒度)
Y
取DM数据到CM(下层粒度)
存CM数据到DM(下层粒度)
选一牺牲位置
找一空闲位置
找到?
Y
N
映射规则
替换算法
写策略
查找方法

## Slide 13
*硬件结构：
*性能优化：
存储体、控制器(地址变换＋层次管理)
TA＝T命中＋F·T缺失，T命中＝ T查找＋T访问，T缺失≥ T调入，
优化可从3个方面进行(Cache中讨论)
上层
MEM
地址
下层总线
存储
体
映射机构
数据 (上层粒度)
下层MEM
替换机构
命令
数据 (下层粒度)
地址
命令
MUX
命中
地址
候选行
MUX
所选
地址
读写机构
注：①是/否命中 ②是/否有空位置 ③是/否需写回 ④是否需调入
②
③
④
①
上层总线
Notes: P10-看不同总线，P8-去总结一下

## Slide 14
1、Cache的基本组成
*存储空间管理：
信息交换单位—
信息交换管理—
*组成：
第2节 Cache的基本知识
一、基本工作原理
…
数据块
(字0～字2b-1)
标记
有效
状态
数据块
(字0～字2b-1)
标记
有效
状态
…
目录表(即管理区)
※主要内容：工作原理，实现技术，性能分析
CPU
Cmd
Addr
存储体
(SRAM)
比较器
替换及
读写机构
目录表
Data
Cache-CPU间为字、Cache-主存间为块
目录表(Cache-主存的映射表) ←即Cache管理区
存储体、控制器(目录表+比较器+替换机构+读写机构)

## Slide 15
2、Cache的工作原理
*完成访问过程：
*实现技术：
*实现要求：
①地址变换(找目标行)，②数据访问，③数据写回主存
场景：好学生迟到时，应怎么给其安排座位？
映射规则(块可调入哪些行)，
替换算法(如何选牺牲行)，
全部由硬件完成！ ←目标为高速访问
写策略
查找方法(如何找到目标行)
写策略(何时/如何写回主存)
接收主存地址
通知操作完成
N
查找目标主存块
命中？
Y
访问目标行
缺失
处理
有空闲行?
调入目标块(到行i)
(假设=i) Y
N
选出牺牲行(i)
腾空行中内容
数据写回主存
Y
N
是写？
映射规则
查找方法
替换算法
写策略
Cache
主存
(层次结构)
CPU
Notes: 地址变换：理论上为主存地址→Cache地址（数据访问为访问存储体），实际上为主存地址→目标行（数据访问为访问行中数据）

## Slide 16
1、映射规则
*任务：
*性能指标：
*常见规则：
性能分析—
*常见选择：
全相联＜组相联<<直接
组相联映射方式(全相联的查找/替换成本太高)
二、实现技术 (有4个方面)
确定一个主存块可放到哪些Cache行(候选行)中
块调入时的冲突率
直接、全相联、组相联
块内地址
群内块号
群号
块内地址
组号
组内行号
块内地址
主存块号
块内地址
行号
块内地址
区内块号
区号
块内地址
行号
全相联映射
直接映射
组相联映射
候选行数＝20行
候选行数＝2Len(行号)行
候选行数＝2Len(组内行号)行
思考：4路组相联Cache的相联度是多少？
Notes: 全相联(Fully Associative)，直接映射(Direct Mapping)，组相联映射(Set Associative)

## Slide 17
2、查找方法
*任务：
*性能指标：
*方法：
性能分析—
*常见选择：
确定如何查找目标行 ←目标行∈候选行
查找的速度、成本
确定候选行—块地址＝<标记,索引> ←索引项确定候选行
并行查找—按地址查(单体多字MEM)、按内容查(相联MEM)
主存
地址
块内
地址
索引j
标记r
主存块号
组j
…
1 p
…
1 r
行0
行n-1
…
有效位 标记
有效位 标记
速度相近，成本为直接＜组相联<<全相联
按地址相联查找 (性/价较好)
…
屏蔽REG
比较REG
字选择
REG
结果
REG
相联MEM
主存地址
块内地址
索引j
标记r
比较器
≥1
命中
比较器
&
…
…
&

## Slide 18
*Cache命中时的工作过程： (假设缓存块为单体RAM、写策略为写回法)
①取目录项(各候选行的V/Tag/LRU等)
②比较标记(V及Tag)、判断是否命中(≤1行)
③取目标块(同时取各候选行[共用MUX/译码器])
④读块内数据，或写块内数据、存目标块
⑤通知操作完成，更新候选行状态(~替换算法)
回顾：缓存块中如何实现读/写1个字？
块内地址t
主存
地址
索引g
标记r
主存块号
…
＝?
＝?
组0
组g
1 p
行0
行n-1
…
V Tag 缓存块
1 p
V Tag 缓存块
有单体RAM(Flash常用)、多体并行RAM两种
MUX
…
DO
1
≥1
…
命中/缺失
思考①：哪些步骤可优化？
读：①及③、②、④、⑤
写：①及③、②、④、⑤
思考②：若缓存块为多体RAM，优化结果？
读：①、②、④、⑤
写：①、②、④直写、⑤
查找
访问
访问
单体RAM
MUX
…
DO
WE
DI
MUX
…
MUX
译码器
多体RAM
&
&
译码器
MUX
…
─三态门
WE
&
&
译码器
DI
MUX
MUX
…
Notes: 写块内数据：译码器+多个三态门

## Slide 19
解：⑴Tag＝
⑵组号＝ ，命中条件＝
⑶读次数＝ ，缺失特征＝ H＝
⑷
⑸
例1：主存按字节编址、地址为24位，Cache的容量为32KB、相联度为4，主存块大小为16B。⑴Cache行中标记(Tag)的长度？⑵CPU访存地址为123456H时，可能命中的Cache组号？命中条件？⑶若Cache初态为空，从0#单元起连续读出100B数据(2B/次)，此时Cache的命中率？⑷Cache有几个比较器？⑸若访问目录表、存储阵列的时延均为10ns，比较器时延为2ns，读块内数据(字)需1ns，则T读命中是多少？
24-log2(16B/1B)-log2[(32KB/16B)/4]＝11b
101000101B (V=1)·(Tag=00010010001B)
100B/2B＝50 各块首次读时， 1-7/50
4个(并行查找)
理论上，T读命中＝T取目录项+T比较+(T读缓存块+T读块内数据)＝23ns；
实际上，T读命中＝max{T取目录项,T读缓存块}+T比较+T读块内数据＝13ns
思考：包含替换算法的T读命中、T写命中是多少？
T读命中＝max{T取目录项,T读块}＋T比较＋max{T读块内数据,T改块状态}
T写命中＝max{T取目录项,T读块}＋T比较＋max{T改块内数据＋T写块,T改块状态}
两者无关联

## Slide 20
3、替换算法
*任务：
*性能指标：
*常见算法：
*常见选择：
*LRU算法的硬件实现：
堆栈法—
比较对法—
确定从候选行中如何选出一个牺牲块(行)
对命中率的影响程度、算法的实现成本
└←替换是/否遵循访问局部性
 | 状态的个数 | 状态更新的时机 | 牺牲行的选择 | 对H的影响
RAND | 1个随机数/Cache | 块调入时，产生随机数 | 随机数对应的行 | H随机
FIFO | 1个计数值/行 | 块调入时，更新n个值 | (n个)值最大的行 | H随机
LRU | 1个计数值/行 | 块访问时，更新n个值 | (n个)值最大的行 | H随n增大
注：n—组相联的路数(即候选行数)；计数值更新—刚调入/访问的行清零 |  |  |  | 
LRU算法(∈堆栈型算法)
(以组为单位，常与目录项分开[每次更新])
寄存器堆栈(相联查找＋中部移出)，栈底对应牺牲行
用触发器记录块间次序，用门进行判断
└←C(n,2)个 └←n个n-1入端与门
Notes: C(n,2)=P(n,2)/2!=n*(n-1)/2

## Slide 21
4、写策略
*任务：
*性能指标：
*常见策略： (按写命中命名)
全写法—
写回法—
*写缺失处理方案：
不按写分配法—
按写分配法—
*常见选择：
确定写操作的数据，何时写到主存
对TA、总线占用度的影响程度
T写命中＝TMem(字)，即同时写$和主存(字)；占用总线/次
T写命中＝TCache(字)，替换时写主存(块)；有不一致性
T写缺失＝0 ←不调入目标块，直接写主存(=T命中)
T写缺失≥TMem(块) ←调入目标块(可能有替换)后，再写$
命中 命中 缺失(假设替换行c[改写过])
写i
写i
读j
读j
写a
读b
写c(块)
全写法配对不按写分配法，写回法配对按写分配法；
连接总线的Cache用写回法，其余Cache用全写法
└←TA及总线占用度均好 └←一致性好、T写命中较小
写a(字)
读b(块)
读b
调入b(块)
配对
写a
调入a(块)
读a(块)
命中 命中 缺失 缺失
CPU的操 作
Cache
主存的动作
写i
写i(字)
写i
读j
读j
状态
动作
写a
读b

## Slide 22
*Cache的工作过程：
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问目标行
通知操作完成
缺失处理
是写？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问目标行
通知操作完成
缺失处理
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
是写？
N
Y
有空闲行?
调入目标块
N
Y
找出牺牲行
块改过？
N
Y
块写回主存
全写法Cache[不按写分配] 写回法Cache[按写分配]
*Cache的硬件配置：
全写法Cache[不按写分配] 写回法Cache[按写分配]
行组成：
V
Tag
缓存块
LRU
行组成：
V
Tag
缓存块
LRU M

## Slide 23
*Cache写主存的性能优化：
目标—
实现—
性能—
缓冲器组成—
Cache
存储体
目录表
主
存
地址
数据
=?
Y
N
全写法Cache[不按写分配]
写时
读缺失时
(字)
Cache
存储体
目录表
地址
数据
=?
Y
N
写回法Cache[按写分配]
替换时
缺失时
(块)
写提交代替写完成，即零等待写
└←送出写命令 └←写完成不占用当前操作时间
设置写(回)缓冲器，先写入缓冲器、稍后写入主存
大小为2～4行
主存(块)地址
有效位
主存(块)数据
写
缓冲器
①
②
写回
缓冲器
①
②
写i
写i
读j
写i(字)
读j
写i
CPU 操 作
Cache动作
写(回)缓冲区
主 存
全写法Cache
命中 命中
写i
写i(字)
写i
读j
读j
命中 命中
全写法T命中(写)＝TCache(字)，
Cache空闲/命中时
写回法T缺失(写)＝TMem(块)
写i
写i
读j(块)
写c(块)
读j
读j
写c(块)
命中 缺失(替换行c[改写过])
写回法Cache
对调

## Slide 24
三、Cache性能分析
1、平均访问时间TA
TA＝T命中＋F·T缺失，T缺失包括块调入、替换等时延
└←TA＝H·T命中＋F·(T命中＋T缺失)
解： T命中＝(T读命中×N读＋T写命中×N写)/(N读＋N写)，
F·T缺失＝(T读缺失×N读缺失＋T写缺失×N写缺失)/(N读＋N写)
⑴ T写命中＝10Tc，T写缺失＝0Tc，
故TA＝(1*700+10*300)/1000+(40*50+0*15)/1000＝5.7Tc；
⑵ T写命中＝0.8*1Tc+0.2*(1Tc+10Tc)＝3Tc，故TA＝3.6Tc；
⑶ T写命中＝1Tc，T写缺失＝40Tc，
故TA＝(1*700+1*300)/1000+(40*50+40*15)/1000＝3.6Tc。
例2：设Cache读命中时间为1Tc，块缺失开销为40Tc，主存存取时间为10Tc。某程序执行时共有700次读、300次写操作，读、写操作分别缺失50次、15次。⑴求全写法Cache的TA；⑵若全写法Cache设有写缓冲器，可隐藏80%的写主存时延，求其TA；⑶求写回法Cache的TA。

## Slide 25
2、处理器性能与TA
TCPU＝IN*CPI实际*TC＝(CPU执行的TC数＋MEM停顿的TC数)*TC
＝IN*(CPI理想*TC＋每条指令平均访存次数*F*T缺失)
└←访存时Cache命中 乘积是平均值→┴→无需为TC倍数
例3：某CPU理想CPI＝2.0，程序中每条指令平均访存1.3次；Cache采用直接映射、2路组相联映射时，TC分别为1ns、1.2ns，T命中均为1TC，T缺失均为66ns，相同容量时的F分别为1.4%、1.0%。⑴计算两种Cache的TA；⑵求2路组相联Cache的实际CPI；⑶哪种CPU的性能更优？
解：⑴ TA(1路)＝1*1ns+0.014*66ns＝1.924ns，
TA(2路)＝1*1.2ns+0.01*66ns＝1.860ns；
⑵ CPI实际＝CPI理想+1.3*0.01*66ns/1.2ns＝2.715；
⑶ TCPU(1路)＝ IN*(2*1ns+1.3*0.014*66ns)＝IN*3.2012ns，
TCPU(2路)＝ IN*(2*1.2ns+1.3*0.01*66ns)＝IN*3.258ns，
直接映射时的CPU性能更优。
Notes: P18-看判断命中的门电路、选择数据的选择器

## Slide 26
第3节 Cache的性能优化
※主要内容：降低缺失率，减小缺失开销，减小命中时间
(TA＝T命中＋F·T缺失)
一、降低Cache的缺失率
*缺失的类型：
强制缺失—
容量缺失—
冲突缺失—
*缺失的影响因素：
强制缺失—
容量缺失—
冲突缺失—
*降低缺失率的方法：
第一次访问某个块时，块不在Cache中
所需块不能全部调入，替换后又重新访问
多个块映射到同一组，替换后又重新访问
仅与块大小有关 (与容量、相联度无关)
与Cache容量、访问地址流(软件工作特性)有关
与相联度有关
有多种(如增加容量、块大小、相联度，预取等)，
应尽量避免增加T命中或T缺失

## Slide 27
1、增加Cache块大小
*优化原理：
*测试结果：
*性能分析：
*块大小的选择：
依据—
结果—
S块尽量大，受限于下层MEM延迟与带宽(T调入越小S块越大)
可改善强制缺失率
① S$不变，S块↑时 F先↓后↑
② S$增加，F最小时的S块↑
S块↑导致F↓、T缺失↑，不影响T命中
└←T调入＝T存取＋n*T传输
使F*T缺失最小
例1：表中为各容量的F，若T命中＝1Tc，T传输＝2Tc/16B，请选择S块
S块及T缺失 S$ |  | 4KB | 16KB | 64KB | 256KB
16B | 80+2 | 8.57% | 3.94% | 2.04% | 1.09%
32B | 80+4 | 7.24% | 2.87% | 1.35% | 0.70%
64B | 80+8 | 7.00% | 2.64% | 1.06% | 0.51%
128B | 80+16 | 7.78% | 2.77% | 1.02% | 0.49%
256B | 80+32 | 9.51% | 3.29% | 1.15% | 0.49%
解：TA＝T命中＋F·T缺失，
TA(4K/16)＝1+8.57%*82＝8.027Tc,
TA(4K/32)＝1+7.24%*84＝7.082Tc,
TA(4K/64)＝1+7.00%*88＝7.160Tc,
得 4KB时S块＝32B，
16KB/64KB/256KB时S块＝64B
改善F冲突
思考②：例1中80→40，结果会变化吗？
思考①：为什么？
S块
F
SC
2SC
4SC
改善F强制
思考①：不同块大小，仅影响T命中的块内数据选择时间（可忽略）；②：会，根据计算结果
Notes: P18-看S块对T命中的影响
思考①：不同块大小，仅影响T命中的块内数据选择时间（可忽略）；②：会，根据计算结果

## Slide 28
2、提高相联度 (组内块数为n)
*优化原理：
*测试结果：
*性能分析：
*相联度的选择：
可改善冲突缺失率
(基于P207表7.3[基准测试程序的测试结果])
① S$不变，F8路≈F全相联
② S$≤128KB时，S$的F1路≈S$/2的F2路
n↑导致F↓、T命中↑ (T命中＝ T取目录项＋T比较＋T块访问)
例2：若T命中=1TC，TC2路=1.36TC1路、TC4路=1.44TC1路、TC8路=1.52TC1路，T缺失=25TC1路(与n无关)，表7.3中满足TA8路＜TA4路＜TA2路＜TA1路的条件？
解：TA2路=1.36+F2路*25，TA4路=1.44+F4路*25，TA8路=1.52+F8路*25，
计算后可得，满足的条件为：S$≤8KB、n≤4时。
分析—S$较大时， n↑导致的F冲突↓有限， F·T缺失↓＜T命中↑
n尽量大、应不增加T命中 ←T命中影响CPI理想及TC
L2$不考虑T命中→┴→n可更大
思考：为何相联度为8时产生冲突概率很低？
①指令及数据的局部性较高，相邻信息放在不同组中，无冲突；
②同一时间片内执行的进程不多，相联度接近于进程数即可。
Notes: P18-看判断命中的门电路、选择器
思考：为何相联度为8时产生冲突概率很低？
①指令及数据的局部性较高，相邻信息放在不同组中，无冲突；
②同一时间片内执行的进程不多，相联度接近于进程数即可。

## Slide 29
3、伪相联Cache
*优化原理：
*工作过程：
*性能分析：
结果—
T命中优化—
*特点：
*应用：
直接映射方式的候选行为2个 ←提高相联度的变种
首先查找直接映射行，
缺失时查找伪相联行，
└←如索引高位取反
再缺失时才访问下级MEM
TA＝T命中直接＋(F直接－F2路)·T命中伪相联＋F2路·T缺失
F↓＝F2路，T命中＝T命中直接 或 T命中伪相联
①伪命中时交换2个行的内容 ←利用局部性
└←包括调入时
②同时查找，T命中伪相联＝T命中伪相联－T查表
流水线设计复杂化(T命中波动)，可用于L2$
较少使用(L2$的相联度较高)
…
…
索引
伪相联行
V Tag 缓存块
T命中的主要时延

## Slide 30
4、牺牲Cache (Victim Cache)
*优化原理：
*工作过程：
*性能分析：
结果—
T命中Victim优化—
*Victim的容量：
用全相联小Cache存放被替换的块(减少下层MEM访问)
Cache缺失时，查找Victim；
Victim命中时，目标块移入Cache，否则调入(下层MEM)
Cache
存储体
目录表
下层MEM
地址
数据
=?
Y
N
替换时
缺失时
Victim
Cache
写回
缓冲区
=?
Y
N
TA＝T命中$＋F$·HVictim·T命中Victim＋(1－HVictim)·F$·T缺失
F↓＝(1－HVictim)·F$，不影响T命中(T命中Victim可优化)
同时查表，T命中Victim＝T命中Victim－T查表
几个块，全相联映射
测试结果：S直接映射$＝128块、SVictim＝4块的 HVictim为20%~90%
T命中主要时延
思考：同时查表，T命中Victim＝T命中Victim－T查表
Notes: 思考：同时查表，T命中Victim＝T命中Victim－T查表

## Slide 31
Cache
预取器
下层MEM
上层MEM
5、硬件预取
*优化原理：
*工作过程：
预取算法—
*性能分析：
结果—
信息访问前，用预取器(PreF,Prefetch)预先调入
└←可放在Cache内部或外部
Cache缺失时，查找PreF；
PreF命中时，目标块移入Cache，
PreF缺失时，Cache发出调入请求、PreF发出预取请求
有多种，如下个块，或根据最近2次缺失地址选择
TA＝T命中＋F$·H预取·T预取器命中＋(1－H预取)·F$·T缺失
T缺失＝T缺失＋k， (MEM空闲时k ＝0、预取未完成时k ＞0)
F↓＝(1－H预取)·F$，T缺失可能↑ ，不影响T命中(T预取器命中可优化)
Hit
预取(空闲时完成)
调入
Miss
优先级较低

## Slide 32
*预取器的大小：
*应用举例：
例3：某Cache的T命中＝1TC，T缺失＝50TC，F＝1.1%；采用硬件预取技术后，预取器命中需1TC，H预取＝25%；求优化后的缺失率。
解：TA＝T命中＋F·H预取·T预取器命中＋F·(1－H预取)·T缺失，
＝1＋1.1%*25%*1＋1.1%*(1－25%)*50＝1.415TC；
TA＝T命中＋ F ·T缺失，F ＝(1.415－1)/50＝0.83%，
F↓＝(1.1－0.83)/1.1＝24.6%
几行，全相联映射
测试结果：SC＝256行、 n＝1的I$中， FBuff＝1时F↓＝15～25%，
FBuff＝4时F↓＝50%；
SC＝2048行、n＝4的D$中，FBuff＝8时F↓＞50%
Core 2有8个预取器{(L1-I$*1＋L1-D$*2)*2＋L2$*2}；
L1$、L2$的预取器采用不同的预取算法
2个源OPD/指令
2个核无局部性

## Slide 33
前瞻指令(编译时)
预取指令(编译时)
6、编译器控制的预取
*优化原理：
*预取的类型：
按存放位置分—
按处理方式分—
└←指地址故障，如缺页或保护错
*性能分析：
阻塞的处理—
*特点：
编译器在代码的适当位置插入预取指令 ←提高H预取
寄存器预取(1个字/次)、Cache预取(1个块/次)
故障性预取(产生异常)、非故障性预取(放弃预取)
F↓(预取效率较高)，可能阻塞下次访存
└←预取指令需执行，应不影响正常指令
采用非阻塞Cache(当前请求缺失时，可处理后续请求)
预取效率较高，硬件成本无/较低，软件可移植性差
Notes: 异常类型有故障、陷阱、终止3种

## Slide 34
7、编译优化
*优化原理：
*代码重组：
过程重排序—
块对齐—
转移校正—
*数据重组： (主要针对数组)
数组合并—
循环交换—
数据分块—
通过软件优化减少指令/数据缺失率
将有调用关系的过程靠近存放 ←提高局部性
代码入口与块起始位置对齐 ←强制缺失率↓
大概率转移目标放在分支指令之后 ←提高局部性
int Val[100]; → struct me {
int Key[100]; int val;
int key } m_Arr[100];
根据数组的存储顺序进行交换 ←提高空间局部性
for (j=0;j<100;j++) → for (i=0;i<500;i++)
for (i=0;i<500;i++) for (j=0;j<100;j++)
x[i][j]=2*x[i][j]; x[i][j]=2*x[i][j];
矩阵操作→子矩阵操作 ←提高时间局部性
if (条件) go L1
基本块1(大概率)
goto L2
L1:基本块2(小概率)
L2: …

## Slide 35
1、两级Cache
*优化原理：
*性能分析：
结果—
优化—
采用层次结构减小T缺失 ←有SL1$<<SL2$
L1$
主存
CPU
L2$
主存
CPU
Cache
TA＝T命中＋F·T缺失＝TL1命中＋FL1·TL2命中＋ FL1·FL2·TL2缺失
其中，FL1、FL2称为F局部，FL1·FL2称为F全局
二、减少Cache的缺失开销
例4：1000次访存中，L1$缺失40次，L2$缺失20次，TL1命中＝1Tc， TL2命中＝10Tc，TL2缺失＝100Tc，求仅L2$(即F＝ F全局)、两级$时的TA
解： FL1＝4%，FL2＝50%，F全局＝4%*50%＝2%；
TA(1级)＝10＋2%*100＝12Tc，TA(2级)＝1＋4%*10＋2%*100＝3.4Tc
SL2$＝S单级$、SL1$<<SL2$时，FL1·FL2≈F单级；
L1$可减小T命中及TC，L2$仅影响TL1缺失 ←L2$组织较灵活
减小FL2可降低T缺失 ←T缺失＝(FL1·TL2命中＋FL1FL2·TL2缺失)/F单级
Notes: 等容量的单级Cache，F=FL1·FL2，F·T缺失=FL1·FL2·TL2缺失。

## Slide 36
*L2$的组织： TL1缺失＝TA(L2)/FL1＝(TL2命中＋FL2·TL2缺失)/FL1
容 量—
相联度—
块大小—
可较大，如SL2$＝512KB ←降低FL2容量，TL2命中基本不变
可较高，如nL2$＞nL1$ ←降低FL2冲突，TL2命中略有增加
可较大，如S块(L2$)＞S块(L1$) ←降低FL2强制，不影响TL2命中
例5：L2$中，若TL2命中(1路)＝10Tc、FL2(1路)＝25%，TL2命中(2路)＝10.1Tc、FL2(2路)＝20%，TL2缺失＝100Tc，分析L2$的相联度对TL1缺失的影响
解：TL1缺失(1路L2)＝10＋25%*100＝35Tc，
TL1缺失(2路L2)＝10.1＋20%*100＝30.1Tc，
∴提高L2$相联度，可降低TL1$缺失！
思考①：Cache级数是否越多越好？
更多级不减小T命中，F的优化两级即可实现
思考②：L1$可否不为L2$的子集？
可以，可降低T缺失(同时查找)，实现复杂
TA(L2)减小即可
Notes: P28-看相联度对T命中的影响

## Slide 37
2、读缺失优先于写
*优化原理：
*工作过程：
*性能分析：
结果—
先处理读缺失，后处理写(回)操作 ←需写缓冲区支持
Cache缺失时，查找写(回)缓冲区； ←可同时查找
缓冲区命中时，目标块移入Cache； ←全写法读为调块
缓冲区缺失时，立即调入目标块，稍后处理缓冲区
缺失(替换块b)
读k
读M[块k]
读k
写i
写i
写M[块b]
写b(块)
写回法Cache
缺失
读k
读M[块k]
写a
写a
读k
写M[a]
写a
CPU 操 作
Cache动作
写(回)缓冲区
主 存
全写法Cache
读k
读M[块k]
读k
写M[a]
读k
读M[块k]
读k
写M[块b]
TA＝T命中＋H缓冲区·F·T缓冲区命中＋(1－H缓冲区)·F·T缺失
T读缺失↓＝T读块，T写缺失↓＝0(全写法)或T读块(写回法)，
└←原来≥T读块 └←不变 └←原来≥ T读块
不影响T命中、可降低F(命中写缓冲区)
零等待写
Notes: P23-看零等待写的写缓冲区

## Slide 38
合并写请求，隐藏/减少写操作开销(次数)
请求地址有匹配行时合并请求，否则添加请求
减少写主存次数，提高写缓冲区利用率
*写缓冲区组成：有几个缓冲行
缓冲行组成—
写请求处理—
*优化原理：
合并实现—
*性能分析：
D0
请求内容
D1
D2
①[00100H]←data[2字节]
②[00102H]←data[1字节]
00100H 0011
00102H 0001
3、写缓冲合并 --适于全写法Cache
包含多个子项，各子项有独立的有效位
└←支持不同长度数据→┘
有空闲行时添加请求，否则阻塞(T写命中＞TCache)
00100H 0111
00000H 0000
地址 有效位
D0
子项3 子项2 子项1 子项0 请求内容
D2
D1
①[00100H]←data[2字节]
②[00102H]←data[1字节]
行0
行1
地址 有效位
子项3 子项2 子项1 子项0
行0
行1

## Slide 39
*尽早重启方案：
实现方法—
*请求字优先方案：
实现方法—
*性能分析：
Cache
存储体
目录表
主存
地址
数据
=?
单字宽
缺失时
块宽度
状态
块按序调入，请求字到达时立即送给CPU
选择器(存储体[Hit]/主存[Miss])＋计数器(初值=块内地址)
先调入请求字送给CPU，后调入块中其他字
特殊的行读总线事务
Cache块较大时效果明显
4、请求字处理技术
*优化原理：块调入完成前，将请求数据送给CPU(操作提前完成)
R06#
00#~05#
06#
07#~31#
00#~05#
06#
07#~31#
单字宽
MUX
CNT
MUX

## Slide 40
增设请求缓冲区，当前请求缺失时处理后续请求
5、非阻塞Cache
*优化原理：
*实现要求：
*性能分析：
*应用：
缺失后命中的T缺失↓较好(多重缺失后命中的T缺失↓有限)
└←S请求缓冲区＝2
可提高Cache带宽(接收访问的速度)
指令乱序执行CPU中，常采用单重缺失后命中方式
CPU请求发出
Cache操作
R缺失[A]
R请求[A]
块调入{[A]}
R命中[A]
CPU请求完成
R响应[A]
W响应[C]
R命中[B]
R请求[B]
W请求[C]
W命中[C]
R响应[B]
Cache
存储阵列
目录表
CPU
地址
数据
Y
N
主
存
=?
当前请求缺失时，可处理后续请求(隐藏T缺失)
请求缓冲区
锁存器
需暂存缺失地址
(仅一个比较器)
思考：为什么？
思考：①2个调入请求需串行完成，无法优化；②所请求数据应用时，指令间出现RAW的概率很大，CPU性能未提高
Notes: 思考：①2个调入请求需串行完成，无法优化；②所请求数据应用时，指令间出现RAW的概率很大，CPU性能未提高

## Slide 41
1、小而简单的一级Cache
T命中＝T取目录项＋T比较标记＋T访问数据 ← T命中影响TC
*优化原理：
*性能分析：
三、减少Cache的命中时间
减小/隐藏T命中子项，如T比较标记与T访问数据并行
容量小利于T取目录项↓，结构简单利于T比较标记↓
例6：L1$中，TL1命中(2路)＝1Tc、FL1(2路)＝4.9%，TL1命中(4路)＝1.1Tc、FL1(4路)＝4.4%，TL1缺失＝10Tc，哪种方式的TA更好？
解：TA(2路)＝1＋0.049*10＝1.49Tc；
Tc＝1.1Tc，TA(4路)＝(1＋0.044*10/1.1)Tc＝1.54Tc
└←平均值不考虑Tc的整数倍
└→CPU不访存时也变慢！
(TL1命中＝1Tc时)
V
Tag
缓存块
LRU M
＝?
命中
块内地址
索引
标记
MUX
思考：比较器、译码器同时工作
Notes: 思考：比较器、译码器同时工作

## Slide 42
2、虚拟索引Cache
*物理Cache：
T命中(物理Cache)＝T地址变换＋T取目录项＋T比较标记＋T访问数据
*虚拟Cache：
T命中(虚拟Cache)＝ T取目录项＋T比较标记＋T访问数据
*虚拟索引Cache：
优化原理—
T命中(虚索引Cache)＝max(T地址变换,T取目录项)＋T比较标记＋T访问数据
tag2
=
ndx1
=?
TLB(组相联)
tag1
MUX
…
V
标记1
实页号
…
物理索引-物理标识，先地址变换、后Cache操作
虚拟索引-虚拟标识，无地址变换，实现困难
ndx2
Cache(组相联)
=
MUX
…
V
标记2
块数据
…
=?
页内地址
块内
ndx2
tag2
ndx1
tag1
PA
VA
块内
组内
Cache
ndx2
虚拟索引Cache
页内地址
实页号
块内
ndx2
tag2
VA
块内
组内
Cache
ndx2
虚拟Cache
页内地址
虚页号
页内地址
块内
ndx2
tag2
ndx1
tag1
实地址
虚地址
块内
组内
Cache地址
ndx2
页内地址
实页号
物理Cache
虚拟索引-物理标识(ndx2∈页内地址、tag2∈实页号)
地址变换与Cache操作重叠，隐藏T取目录项
Notes: P10-看虚拟Cache结构

## Slide 43
应用—
容量限制—
容量扩展— (保证T命中时优化F)
提高相联度：
页着色：
T命中＝k·TC，k不变时增加n ←虚拟索引提供了可能
例：i7的L1-D$，S页=4KB、S块=64B、n=8，容量≤26*8*26B＝32KB
OS使实页号与虚页号低m位相同(ndx2扩展m位)
例：i7的L1-I$，n=4，m=1(奇页←奇页)，容量≤2(m+6)*4*26B＝32KB
仅用于L1-Cache ←层次结构Cache的顶层
因Lndx2+块内地址≤L页， ←虚拟索引所要求
故S＝2Lndx2*n*2L块≤页大小*相联度n
例：PⅢ的L1-I$，S页=4KB、S块=32B、n=4，容量≤27*4*25B＝16KB
tag2
PA
VA
块内
组内
Cache地址
ndx2
页内地址
实页号(*…*0)
页内地址
虚页号(*…*0)
块内
ndx2

## Slide 44
预测位
3、路预测 --适于相联度较大的Cache
*优化原理：
*实现要求：
*工作过程：
*性能分析：
每次预测下次访问的行(组内)，下次直接访问(减少时延)
每组设置1个预测位(宽度＝log2n)，用于预测实现
①比较预测行标记，读该行缓存块；
②猜对时，访问数据、修改预测位； ←速度为直接映射
猜错时，进行组相联操作、修改预测位
猜对时T命中＝kTC，否则T命中＝(k+1)TC
直接映射时延→┘ 组相联时延→┘ └←回头代价
测试—k＝0.9 k；准确率在n＝2时＞90%、n＝4时＞80%
…
＝?
＝?
…
V Tag 缓存块
≥1
…
命中/缺失
V Tag 缓存块
MUX
…
索引
标记
块内地址
数据
＝?
MUX
MUX
MUX
…
…

## Slide 45
4、访问流水化
T读命中＝max{T取目录项,T读块}＋T比较标记＋max(T选字,T改状态)
T写命中＝max{T取目录项,T读块}＋T比较标记＋ max(T改字&写块,T改状态)
T读命中及T写命中＝kTC (k≥1)
*优化原理：
*实现要求：
*性能分析：
*应用示例：
将Cache访问流水化，提高Cache带宽(时延未变)
设置段间寄存器，存储体采用双端口SRAM
如：SRAM→取目录项等→段间REG→读写操作等→SRAM
T命中不变，Cache带宽提高，T命中不影响TC
等价于T命中↓→┘ │
利于Cache及CPU优化→┘
PII流水线(参见PPT4的P48图)
CPU操作
Cache操作
取Tag/比较/变换B1
向A1写数据D1
D1→阵列(B1)
接收D1
D1写入阵列(B1)
取Tag/比较/变换B2
向A2写数据D2
接收D2
D2写入阵列(B2)
18
数据/管理操作可并行

## Slide 46
※Cache优化小结：
优化技术 | F | T缺失 | T命中 | 带宽 | O(硬件) | 说明
增加块大小 | + | - |  |  | 0 | 
增加Cache容量 | + |  |  |  | 1 | 
提高相联度 | + |  | - |  | 1 | L1$受限
伪相联Cache | + |  |  |  | 2 | 适于直接映射，较少用
牺牲Cache | + |  |  |  | 2 | 
硬件预取 | + |  |  |  | I-2,D-3 | 
编译器控制的预取 | + |  |  |  | 3 | 
编译优化 | + |  |  |  | 0 | 
两级Cache |  | + |  |  | 2 | L2$容量、相联度可较大
读失效优先于写 |  | + |  |  | 1 | 需配置写缓冲器
写缓冲合并 |  | + |  |  | 1 | 适于全写法Cache
请求字处理技术 |  | + |  |  | 2 | 适于块较大时
非阻塞Cache |  | + |  | + | 3 | 
小而简单的Cache | - |  | + |  | 0 | 适于L1$
虚拟索引Cache |  |  | + |  | 2 | 适于L1$、容量受限
路预测 |  |  | + |  | 1 | 
Cache访问流水化 |  |  | + | + | 3 | 

## Slide 47
※常见Cache结构：
TA＝ T地址变换＋T命中＋F·T缺失， T命中＝T取目录项＋T比较标记＋T访问数据
(1)两级Cache：L1$为虚拟索引Cache、L2$为物理Cache
(减小T命中[隐藏T取目录项]) (减小F及T缺失)
技术—
(2)L1$：容量小、相联度n适中 ←目标是T命中较小、 不影响TC
降低F→┴←增大容量(≤S页×n) ←虚拟索引隐藏了时延
技术—
(3)L2$：容量大、相联度n较高 ←目标是减小F、减小T缺失
└←不影响T命中(指L1$)→┘
技术—
较大的块(减小F)，设置写缓冲器(减少T命中及T缺失[隐藏T写MEM])
牺牲Cache＋硬件预取(减小F)，
请求字处理＋读失效优先于写＋非阻塞Cache(减小T缺失)，
访问流水化(减小T命中[增加带宽/不影响TC])
牺牲Cache＋硬件预取，读失效优先于写＋非阻塞Cache
虚地址
L1$
(虚拟索引)
主存
CPU核
(乱序执行)
L2$
(物理Cache)
字/次
块/次
块/次
TLB
tag
ndx
实地址
实地址
虚-实地址变换

## Slide 48
第4节 主存的性能优化
※主要内容：单体多字MEM，多体交叉MEM，并行MEM
*主存组成：
*访存需求：
*主存性能：
*主存优化：
│
ROM+RAM，参数均已给定(CA/用户)
每次多个连续单元，多次地址连续，并行访问
(1个数据＝多个单元) (访问局部性) (多处理器)
时延(如TM)、带宽(如w/TM) ←Cache关注时延,I/O关注带宽
改进工艺、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
└→如单体多字MEM、多体交叉MEM、多端口MEM
└→MEM内部，如FPM DRAM、SDRAM等
配置容量
(m×w)
主存地址位数
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
An-1 … A0
0…00…0
… …
0…01…1 0…10…0
… …
1…11…1
最大容量
(2n×w)
主存
CPU0
CPU1
连接通路
(总线/网络)
主存控制器
I/O接口
外设
Notes: …

## Slide 49
*单字单字MEM：
性能—
*单体多字MEM：
实现—
性能—
应用—
即W＝w，可访问w/次 (设存储周期为TM)
时延差(＝n*TM)、带宽低(BM＝w/TM) ←访问n个单元时
例1：某主存W＝8B，TM＝1Tc(地址锁存)+12Tc(矩阵存取)+1Tc(I/O)；Cache的S块＝32B，则T调块＝4*(1+12+1+T传输)≥56Tc
即W＝m*w，可访问n*w/次(1≤n≤m)
读时同时取(W)、分时输出(n*w)； ←常设置缓冲器
写时同时取(W)、分时修改(n*w)、同时存(W)
TM读较好、TM写略大，BM＝n*w/TM，功耗大(m个字/次)
例2：例1中W＝32B、w＝8B时，T调块＝1+12+1*4+T传输≥17Tc
DDR2 SDRAM、Flash等
(W=512B)
1、单体多字存储器
存储体—具有地址译码器、读/写电路的MEM模块/芯片
存储字长(记为W)：即存储单元长度 ←内部，矩阵存取单位
编址单位(记为w)：即I/O宽度，可≠W ←外部，最小访问单位
存储体(N×4w)
I/O缓冲
w
4w

## Slide 50
2、多体交叉存储器 (多体多字MEM)
*编址方式：交叉编址(便于多个字/次)
*交叉访问方式：
结构—
原理—
性能—
*并行访问方式：
结构—
原理—
性能—
*应用：
I/O宽度＝w，可访问n*w/次
每隔TM/m启动一个体，突发传送方式I/O ←n≤m
TM较好，BM＝w/(TM/m)，功耗小(n个字/次)
TM 2TM
CLK
M0体
M1体
M2体
M3体
输出
输入
D0
D1
D2
D3
D0
D1
D2
D3
I/O宽度＝m*w，可访问n*w/次
同时启动各个体，并行I/O
TM好，BM＝m*w/TM，功耗小(n个字/次)
2级(并行访问+交叉访问)多体交叉MEM ←并行访问TM↓,交叉访问BM↑
w
M3
w
M2
w
M1
w
M0
&
&
&
&
4w
WE
CS
An~2
DM3~0
思考：与单体多字MEM的区别？
w
WE
存储器控制部件
CS
w
An~2
M3
w
M2
w
M1
w
M0
A1~0
CLK
思考：I/O宽度增加，TM写好，功耗小
Notes: 思考：I/O宽度增加，TM写好，功耗小

## Slide 51
3、并行存储器 (多个独立MEM)
*编址方式：交叉编址或顺序编址
*结构：
*原理：
*性能：
*应用：交叉编址—
顺序编址—
*体冲突的避免： (性能优化)
软件方法—
硬件方法—
每个体有独立的I/O信号线
同时管理/调度多个独立的请求，
没有体冲突的请求可并行完成
例3：右图中，请求①与②、③与④可以并行完成
时延好(＝TM)，BM＝(w/TM)*m，功耗小(1个体/次)
本地的多通道存储器(Core i7为3通道内存)
远程的共享存储器
循环交换(内/外循环交换→访问不同的体)
存储体个数为质数(按行/列访问的是不同体)
思考：并行访问方式与并行MEM的主要区别？
M0
Mm-1
MEM控制器
…
…
1
3
5
…
0
2
4
…
①读M0
CPU0:
CPU1:
②读M1
③读M1
④读M0
仅一组I/O信号线
(多次访问串行)
Notes: 思考：仅一组I/O信号线(多次访问串行) P34-看循环交换示例， P48-总结主存的优化

## Slide 52
第5节 虚拟存储器
※主要内容：VM的组织，VM的保护，MEM层次结构综合
存储管理—含主存空间分配、存储空间扩充、进程空间保护
(分区/分页) (覆盖/交换) (区域/访问)
一、虚拟存储器的组织
1、虚拟存储器工作原理
*VM需求：
*VM组成：
策略—
CPU
虚拟地址
虚拟存储器
辅存
主存
MMU
物理地址
主存、辅存(交换区)用作VM的缓存，辅存兼作VM的宿主MEM
MMU常放在CPU中
程序自动装入 主存，CUP按程序地址访存
│ └←OS负责(对程序员透明) └←程序空间>>主存空间
└←存放在辅存(文件形式)中
主存、辅存，MMU及相关软件
└←用作主存的下级MEM(层次结构)
文件区
其他区
辅存空间
交换区

## Slide 53
VM交换单元的状态—
*VM工作原理：
VM的实质—
缓存、未缓存、未分配
(主存中) (交换区中) (文件中)
是面向程序的存储器模型！ ←程序MEM～物理MEM
地址变换＋[层次管理＋]访问主存 ←[]表示可缺省
交换区：暂存替换出的程序信息
文件区：存放程序文件(与VM无关)
替换
程序-主存映射表
分配
VM
主存
辅存
虚拟地址
命令
数据
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
成功
系统
异常
辅助软件
失败
虚拟
地址
主存空间
程序
空间
(虚存
空间)
辅存空间
(交换区)
辅存空间
(文件区)
装入
交换
程序-文件映射
存放
程序-辅存映射表
分配
Notes: 注：Linux有2种缓存：页面缓存、交换缓存。载入时总是先将程序信息组织在页面缓存中，然后载入；交换缓存构成了交换区。

## Slide 54
2、虚拟存储器的组织
*虚存的存储管理方式：
主存-辅存交换单位—
地址变换方法—
*虚存-主存的层次管理：
映射方式—
映射表的存放：
查找方法—
映射表的索引：
替换算法—
写 策 略—
映射表项的组成：
段式、页式、段页式 ←基于交换单位
程序段、程序页 ←大小可变/固定
段首址＋段内偏移，<页表[虚页号],页内偏移>
全相联 ←提高主存利用率
放在主存中 ←降低成本(表空间巨大)
按地址访问1次 ←主存较慢
用虚地址索引，行数＝S程序/S交换
伪LRU ←改状态成本高(表在主存/全相联)
写回法 ←访存开销大
思考：行数≠S虚存/S交换的实现要求？
装入位
段首址
段表项：
页表项：
段长 访问位 修改位 …
装入位
实页号
访问位 修改位 …
保存表基址+表长，访问时判断
思考：映射表除表基址外，还需附加表长信息，地址变换时判断长度。
Notes: 思考：映射表除表基址外，还需附加表长信息，地址变换时判断长度。

## Slide 55
文件逻辑空间
VA
offset
编译器
文件系统
DiskA
*虚存-辅存的层次管理： (主存缺失时)
程序-辅存映射—
信息载入管理—
信息交换管理—
堆栈段的p_filesz＝0
(节省存储空间/载入时分配)
程序头表＋文件管理表
(程序→文件) (文件→辅存)
分配主存空间、拷贝数据、修改映射表项
└→可获得PA └←DiskA＝Func(fname,VA)
=<段号,段内偏移> →┘
同Cache缺失处理(调入或替换)
程序头表：结构数组，结构体包含
段类型(p_type)、
段首的虚拟地址(p_vaddr)、
段在存储器中长度(p_memsz)、
段首的文件偏移地址(p_offset)、
段在文件中长度(p_filesz)等
段类型：代码、数据、符号表等
载入
程序逻辑空间
文件物理空间
磁盘
程序物理空间
主存
交换区
缓存
页表中页的状态(缓存/未缓存/未分配)
空间可不连续
用于重定位
Notes: Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 56
3、虚拟存储器的实现
*软/硬件功能分配：
*地址变换的实现： --MMU
*缺页处理的实现： --OS
虚存-主存
地址变换
虚存-辅存
地址变换
系统异常
辅助硬件(MMU)
访问TLB/主存 产生异常
失败时
失败时
VA
辅助软件(OS)
执行异常处理程序
地址变换由MMU实现，其他由OS实现
└←需保证速度 └←需降低成本
CPU
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
失败时
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦Ins
CPU
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
成功时
执行异常处理程序＋返回到缺页的指令(重新执行)
不同ISA的时机不同(如MIPS在TLB缺失时产生)
PTEA--Page Table Entry Address
计算表项地址、读取表项、形成物理地址(或产生异常)
Notes: 标注说明：有部分系统（如IA32）TLB缺失后不产生异常，立即访问主存中页表；有部分系统（如MIPS）TLB缺失就产生异常

## Slide 57
*降低F的方法：
*减少TV缺失的方法：
*减少TV命中的方法：
增加S主存，增加S页，预取页式调度
缺失作为异常事件(T请求排队↓)， ←异常优先级＞中断
增设缺页向量寄存器(T事件响应↓) ←获取入口无需访存
增设快表TLB—T访存(表项)＝TTLB命中＋FTLB·TTLB缺失，TTLB缺失≈T访存(表项)
TTLB命中很小(TLB放在CPU中)，FTLB很小(1行/页)
并行查TLB和页表—隐藏T表项地址计算 ←故快表称为Translation Lookaside Buffer
用硬件处理TLB缺失—减少TTLB缺失 ←软件处理的理由是FTLB极小、性/价较好
4、虚拟存储器的性能优化
TVA＝TV命中＋F数据·TV缺失，TV缺失＝T请求排队＋T事件响应＋T事件处理，
TV命中＝(T表项地址计算＋T访存(表项)＋T地址变换)＋T访存(数据)
页内地址
虚地址
虚页号
实地址
物理页号
页表(主存中)
装入
实页号(PP)
页内地址
L
V
Tag
TLB(CPU中)
M
PP
TLB缺失时
=?
页表
基址
TLB命中时
+
Notes: 预取页式调度—挂起进程开始运行前，先预取部分页面到主存，然后才运行程序。
TLB中页式管理的标记＝虚页号VPN－索引ndx，ndx＝log2(TLB行数/相联度n)，段页式管理的标记＝段号+虚页号－索引(不存在段表项条目) 。行数据包含实页号、引用位、脏位等页表项信息，脏位表示该页内容脏（不是实页号脏）。
Intel CPU 中缺页向量寄存器为CR2

## Slide 58
支持多种页大小—减少T访存(表项)及T地址变换次数
起因：页表常为多级(S页表＞S页时无法按虚页号索引[页框可不连续])
正常页地址变换：
特大页地址变换：
页大小的标识：
m级页表，T访存(表项)及T地址变换为m次
m-1级页表，T访存(表项)及T地址变换为m-1次
页目录PD的属性中增加标志域
虚页号
页目录(PD)
属性
页表基址
装入
PD基址
页内地址
VA
PA
物理页号
页内地址
页表(PT)
属性
实页号
装入
PA
物理页号
页内地址
页内地址
VA
虚页号

## Slide 59
*应用需求：进程的共享(同步&通信)及保护(安全)
共享方式—
保护类型—
*实现策略：
(1)进程的保护信息(区域/访问)均放在映像表中
(2)进程只能访问被授权的映像表
(3)地址变换时(∈处理请求)比较请求信息与保护信息
└──←MMU实现→──┴→结果为通过/异常
二、虚拟存储器的保护
000000
000100
009FFF
进程A
进程B
共享A-B
进程A空间
主存
共享A-B
进程B空间
共享A-B
进程C空间
000000
000300
02FF00
000000
000FFF
00100
00900
01000
只允许A和B访问
只允许B访问，代码段只读&执行
不允许访问02FF01
访问(先打开)同一个 内存映像文件 ←OS还没讲
│ ├←创建/查找系统打开文件表表项、分配文件的主存缓存等
│ └←创建进程打开文件表表项(含系统打开文件表索引)
└←基于进程打开文件表句柄，得到对应的主存缓存地址
区域保护(界限/共享)、访问保护(读/写/执行)
如段表/页表
Notes: 共享：同步、通信中的信号量、数据等

## Slide 60
1、区域保护及其实现
*保护类型：界限(子区域&映像表)、共享授权(进程级别&指定进程)
*映像表保护： --界限保护&私有信息保护
共享授权管理—
保护方法—
①进程的地址空间分为私有区域、共享区域
②进程的私有区域用私有映像表(如段表/文件打开表)管理 ←1个/进程
└←包含共享区域的表项 ←多种方案
所有的共享区域用公共映像表(如段表/文件打开表)管理 ←1个/系统
└←创建映像文件时，公共表建立表项，私有表P=1、基址=公共表索引
③进程只能访问自身私有映像表、公共映像表 ←共2个
①映像表项中含有该区域的界限(如段长)等保护信息
└←映像表含表长信息
②访存请求中带有地址的映像表类型(私有/共享)信息 ←程序自知
③地址变换时选择映像表(2选1)、检查界限(对应子区域&映像表)

## Slide 61
例1：若段内偏移为16位，进程A、B及公共的段表如下，进程B的2#段为共享段(用S表示)。假设共享段抽象为：通过公共段表的同一个段(源于内存映像文件)进行关联，进程段表项的段基址为公共段表相应段号。请求地址用<x,y>表示，x为段号，y为段内偏移地址，进程A的访问地址为<1,0050H>、<0,0D00H>、<2,0050H>、<3,0050H>、<4,0050H>时，保护结果分别是什么？
缺点—
解：访问<1,0050H>时，
访问<0,0D00H>时，
访问<2,0050H>时，
访问<3,0050H>时，
访问<4,0050H>时，
通过，PA＝1000H＋0050H＝1050H
越界(0D00H＞段长)，MMU产生保护异常
缺页(装入位＝0)，MMU产生缺页异常
通过，PA＝1400H＋0050H＝1450H
非法表项(4＞表长)，MMU产生保护异常
无法实现共享信息的保护
(如共享段只可被系统进程访问、不可被用户进程访问)
思考：表长放在哪里？
1 2000H 3K
1 2400H 2K
1 0 S
进程A的段表
0
1
2
3
段号 装入 段基址 段长 …
进程B的段表
0
1
2
段号 装入 段基址 段长 …
1 1400H 2K
0 2800H 1K
系统公共的段表
段号 装入 段基址 段长 …
0
1
1 0000H 3K
1 1000H 2K
0 1800H 2K
1 0 S
思考：表基址REG中包含表首址、表长信息
Notes: 思考：表基址REG中包含表首址、表长信息

## Slide 62
*环式保护： --共享的分级保护
级别管理—
保护方法—
缺点—
每个进程拥有环号(如放在其PSR中)，内层＞外层
①映像表项中含有该区域的保护环号
②访存请求中带有该进程的请求环号
③地址变换时比较请求环号与保护环号
无法实现共享区域的指定保护(如同级别的2个进程间共享)
SM
VMM
OS
APP
*键式保护： --共享的指定保护
配对管理—
保护方法—
共享区域的拥有进程设有存储键(符号形式)，
访问进程使用访问键(符号形式)进行访问
①公共映像表项中含有该区域的存储键(进程号)
②访存请求中带有该进程的访问键(进程号)
③地址变换时比较访问键与存储键
Notes: Linux进程以符号形式访问AST（现行段表），实现了键式保护

## Slide 63
2、访问保护及其实现
*访问类型：
*保护方法：
读(R)、写(W)、执行(E)
①映像表项中含有该区域的允许类型
②地址变换时比较访问类型与允许类型
※虚存保护的常见应用
①同时采用区域保护(映像表/环状等)及访问保护
②映像表项中含所有保护信息(界限/环号/访问类型等)
③地址变换时进行(MMU实现)各种保护
保护模式—指采用虚拟存储器、提供信息保护机制的MEM管理模式！
例2：续例1，若进程A的0#段及2#段为代码段、其余为数据段，进程A对地址<1,0050H>、<0,0050H>进行写操作时，保护结果是什么？
解：<1,0050H>∈数据段，通过(有效表项/不缺页/未越界/可访问)；
<0,0050H>∈代码段，非法访问，MMU产生保护异常

## Slide 64
三、存储器层次结构综合 (以Core i7为例)
*MEM层次结构： (TLB及Cache)
虚存参数—
TLB参数—
Cache参数—
主存参数—
VA＝48b，PA＝52b，页式管理(S页＝4KB/4MB)
LRU、写回法，TLB缺失不产生异常(自动访问页表)
物理索引(L1$为虚拟索引)、S块=64B、LRU、写回法
DDR3，支持三通道方式
DTLB
(64行/4W)
ITLB
(128行/4W)
L2TLB
(512行/4W)
数据/页表
L1-I$
(32KB/4W)
L1-D$
(32KB/8W)
L2$
(256KB/8W)
MMU
执行引擎
核共享的L3$
(2MB/16W)
DRAM控制器
(64b@10.66GB/s×3)
主存
VA
CPU核
CPU
寄存器
PA
异常
Notes: P42-看虚拟索引， P51-看并行存储器-多通道
Cache—L1$采用虚拟索引、写一次法、流水化，L3$采用独立存储体结构（不冲突时可并行访问）

## Slide 65
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与L2TLB层间管理
31b
ITLB
5b
4:1 MUX
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与L2TLB层间管理
32b
DTLB
4b
4:1 MUX
V
实页号
标记
…
PID
…
V
实页号
标记
PID
6b 1b 40b
与主存页表层间管理
29b
L2TLB
7b
4:1 MUX/DEC
主存
*MEM工作过程：地址变换(ITLB/DTLB+层间)＋数据访问(L1-I$/L1-D$+层间)
V
缓存块
标记
…
D
…
与L2$层间管理
6b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
40b
L1-D$
8:1 MUX/DEC
V
缓存块
标记
…
D
…
与L2$层间管理
7b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
39b
L1-I$
8:1 MUX
L2$
V
缓存块
标记
…
D
…
8:1 MUX/DEC
9b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
37b
与L3$层间管理
V
缓存块
标记
…
D
…
16:1 MUX/DEC
13b
V
缓存块
标记
D
1b 1b 64B
33b
L3$
与主存层间管理
指令/数据VA:
VPN<36>
VPO<12>
PA:
PPN<40>
VPO<12>
指令/数据
①
②
④
③
ITLB/DTLB缺失&L2TLB命中时
行/
③-3
③-1
③-2
③-2-3
L2TLB缺失时
VPN对应PTE地址
③-2-1
③-2-2
CN<46>
CO<6>
⑤
L1$缺失&L2$命中时
块/
⑦-3
⑦-1
⑦-2
字
⑥
⑧
⑦
②
L2$缺失&L3$命中时
⑦-2-3
⑦-2-1
⑦-2-2
L3$缺失时
⑦-2-2-1
Notes: D-脏位(Dirty) P61-看地址变换过程，P43-看L1$的容量扩展

## Slide 66
例3：若Core i7的TLB及Cache命中时间如下表所示，T命中(L1$)不包含与ITLB/DTLB重叠的时间，访问页表项的时延为80Tc，调入主存块的时延为95Tc。下列访存操作的最小时延分别是多少？
⑴DTLB命中、L1-D$命中 ⑵L2TLB命中、L1-D$命中
⑶DTLB命中、L2$命中 ⑷L2TLB缺失、L3$命中
ITLB | DTLB | L2TLB |  | L1-I$ | L1-D$ | L2$ | L3$
1Tc | 1Tc | 3Tc |  | 1Tc | 1Tc | 6Tc | 20Tc
思考：是否会发生TLB缺失、Cache命中情况？
是否会发生TLB命中、Cache缺失、缺页的情况？
思考：会，PTE在主存中（TLB项被替换），数据已经调入Cache；不会，页装入主存→PTE有效(装入位=1)→TLB命中，不可能发生缺页现象
解：⑴T＝1Tc＋1Tc＝2Tc
⑵T≥(1Tc＋3Tc)＋1Tc＝5Tc ←ITLB/DTLB可能有替换操作
⑶T≥1Tc＋(1Tc＋6Tc)＝8Tc ←L1$可能有替换操作
⑷T≥(1Tc＋3Tc＋80Tc)＋(1Tc＋6Tc＋20Tc)＝111Tc
Notes: 思考：会，PTE在主存中（TLB项被替换），数据已经调入Cache；不会，页装入主存→PTE有效(装入位=1)→TLB命中，不可能发生缺页现象

## Slide 67
第五章课后复习思考题
⑴层次结构存储系统的产生原因是什么？为什么只有两个存储层次？不同层间信息交换单位大小为何不相同？
⑵如何实现组相联按地址并行查找？写一次法写策略的特征是什么？
⑶试画出采用读失效优先于写、尽早重启方案的非阻塞Cache结构图。
⑷虚存与Cache的实现技术有何异同？虚存访问的全过程有哪些环节？
⑸若页式虚存的页大小为4KB，TLB有4行，采用全相联映射、LRU替换算法。页表及TLB的初态如下，访问地址流为4669,2227,
13916,34587,48870, 12608,49225。
a)给出访问后TLB内容，及TLB、页表命中次数。
b)若TLB采用2路组相联映射，初态如右表所示，
给出访问后TLB内容，及TLB、页表命中次数。
⑹相对于用硬件处理TLB缺失，TLB缺失用软件处理时的性能差别有哪些？
⑺优化VM性能的方法有哪些？虚存保护的种类、原理是什么？
⑻Pentium如何实现虚存保护的？
行号 | 0 | 1 | 2 | 3
有效位 | 1 | 1 | 1 | 0
标记 | 11 | 7 | 3 | 4
实页号 | 12 | 4 | 6 | 9
LRU位 | 2 | 1 | 0 | 3
虚页号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
装入位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
实页号 | 5 | － | － | 6 | 9 | 11 | － | 4 | － | － | 3 | 12
行号 | 0 | 1 | 2 | 3
有效位 | 1 | 0 | 1 | 1
标记 | 5 | 7 | 1 | 5
实页号 | 3 | 4 | 6 | 12
LRU位 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 68
※附录1：程序组成基础
程序示例—
程序结构—
程序地址组成—
程序地址空间—
程序的组成—
程序的存放—
引子：代码不能修改、数据不能执行，进程内/间需共享，对程序结构的要求？
由多种段组成，每种段可有多个，各个段访问权限不同
程序地址＝<段号, 段内地址> ←段内地址从0开始
└←或段首地址(如=段号0…0)
大小(即段号&段内地址位数)固定 ←便于系统级管理
程序内容＋段管理表 ←段长可变(面向存储)
程序头表＋程序内容 ←头表项含程序地址-文件地址映射
思考①：程序中为何要设置程序地址？单元长度是多少？
跳转指令&数据访问，同主存
C语言程序:
void main(){
int x,b,y;
if (x==0)
y=b;
else
y=b+2;
}
R[1]←M[1000]
R[2]←M[1001]
JNE R[1], 0004
R[2]←R[2]+2
M[1002]←R[2]
HALT(程序结束)
x
b
y
代码
数据
0000
0001
0002
0003
0004
0005
1000
1001
1002
地址 程序内容
代码段0
代码段1
数据段0
数据段1
堆栈段0
程序空间
0…0
…
a1
…
a2
…
a3
…
a4
…
1…1
(行数=段数)
段管理表
类型,首地址,长度,…
…
程序
内容
程序头表
文件空间
0
a
…
L+a
思考②：程序需分段，不同段有不同权限
Notes: 思考②：程序需分段，不同段有不同权限