## Slide 1
第六章 数据级并行技术

## Slide 2
※本章主要内容
⑴ 向量处理机 (教材第4章，△)
向量处理方式，向量机结构，向量处理性能的优化
⑵ 阵列处理机 (教材第13章，◇)
操作模型，阵列机结构，并行算法；多媒体SIMD技术
⑶ GPU(图形处理器) (量化分析第4.4节，△)
应用概述，基本结构，编程模型
※总体要求
掌握并行计算机相关概念，理解多媒体SIMD技术

## Slide 3
每次处理完一个目标分量 如{ei＝bi＋ci，di＝ai×ei}
有N次RAW冒险、2N次功能切换，不适于向量处理机
优先处理完一个子操作 如E＝B＋C、D＝A×E
有0次RAW冒险、1次功能变换，适于向量处理机
对向量分组(N/n个组)，组内纵向处理、组间横向处理
有0次RAW冒险、2N/n次功能变换，适于向量处理机
*横向处理方式：
方法—
特点—
*纵向处理方式：
方法—
特点—
*纵横处理方式：
方法—
特点—
第1节 向量处理机
一、向量处理机的向量处理方式 (流水方式处理各分量)
※主要内容：向量处理方式，处理机结构，提高性能的技术
示例：D＝A×(B＋C)，向量长度为N，分量操作以流水方式实现
向量应放在MEM中(向量长度不受限制)
向量可放在REG中(处理速度快)
Notes: 向量机，又称向量流水。标量（scalar）、向量（vector）

## Slide 4
二、向量处理机结构
1、存储器-存储器结构
*目标：
*基本结构：
向量功能部件—
向量存取部件—
*特点：
向量指令中向量长度不受限(向量放在MEM中[使用纵向处理方式])
(标量部件未画出)
存储系统
载入缓冲器
存储缓冲器
向量功能部件
流水化的标量部件(每拍流出1个结果)
流水方式的MEM控制部件(多个数据/拍)
对MEM带宽要求较高，性能不理想(受限于MEM)
└←常采用多体交叉+多体并行结构
1 2 3 … m
功能部件(操作流水线)
向量指令功能—OPD类型为向量，可处理向量的所有分量
Notes: 例：70年代初的Star 100的MEM为32体、存储体字长为64位

## Slide 5
2、寄存器-寄存器结构
*目标：
*基本结构：
指令处理部件—
向量功能部件—
向量寄存器—
向量长度/屏蔽寄存器—
向量处理性能较高(向量放在REG中[使用纵横处理方式])
实现取指、译码，直接控制标量指令
流水化的标量部件(同MEM-MEM型向量机)
标量REG数组，每拍可读和写1个分量(下标可不同)
控制操作中分量的个数/是否参与
V0
V1
V2
1 2 3 … m
功能部件(流水线)
主
存
标量寄存器组
向量指令
控制部件
向量存取
部件
指令处理部件
···
向量处理机
大容量
存储器
主计
算机
I/O(用户)
向量功能部件
向量寄存器组
向量功能部件
标量功能部件
VM
VL
WrBA
RData
WCtrl
WClk
WData
RrBA
R0
Rn-1
…
译码器
选择器
R指针
W指针
RClk

## Slide 6
V0
V1
V2
1 2 3 … m
功能部件(流水线)
VL
a
b
3、向量指令
*向量指令的功能：
└←≈标量指令的循环
*M-M型向量机的向量指令：
*R-R型向量机的向量指令：
运算、规约、存取、压缩&还原(稀疏矩阵)等
有M-M、M-S型，目的OPD可为标量
有V-V、V-S、V-M型，目的OPD同上
OP
VS1 BS1 VS2 BS2 VD BD Len
例：VD[BD]←VS1[BS1] OP VS2[BS2]
例1：向量加部件时延为6拍，VREG读/写时延为1拍(即图中a=1、b=1)，向量长度为64的指令V2←V0＋V1的操作时延是多少？
解：T＝(a+m+b)+(64-1)*1＝(1+6+1)+(64-1)*1＝71
思考：多条向量指令能并行执行吗？可以，无相关性就行
OP
BS1 BS2 BD Len
例：M[BD]←M[BS1] OP M[BS2]
3个OPD基地址 向量长度
Notes: 思考：可以，无相关性就行

## Slide 7
三、提高向量处理机性能的常用技术
无冲突的指令可并行执行(同时)
无功能部件及VREG使用冲突
RAW、WAR、WAW、RAR(下标可能不同)
*多个功能部件并行：
无冲突条件—
VREG冲突类型—
*链接技术：
链接条件—
例2：画出指令串①V3←M[R0] ②V2←V0+V1 ③V4←V3*V2执行的数据路径，计算串行、并行、链接的时延(n=64)
解:T串行＝
T并行＝
T链接＝
有RAW冲突的指令可链接执行(重叠[早期为转发])
指令间仅含RAW冲突，分量可用时可立即启动
1 2 3 … 7
浮点乘
V4
[(1+6+1)+(64-1)]*2
+(1+7+1)+(64-1)＝214
(8+63)+(9+63)＝143
(1+6+1)+(1+7+1)+63＝80
V0
1 2 3 … 6
浮点加
存储器
向量存取
V1
V2
V3
1 2 3 … 6

## Slide 8
*向量屏蔽控制：
*使用MEM组：
访存需求—
处理方案—
for (i=0；i<64；i++)
if (A[i]!=0)
A[i]=A[i]-B[i];
用VM(屏蔽REG)控制各个分量是否执行(条件执行)
满足向量存取部件的访存需求
多次/Tc(指令级并行)，地址不连续(稀疏矩阵存取)
多个可独立访问的MEM，交叉编址(提高带宽)
└←访问MEM的不同行
SNESV V1,0 ;V1[i]=0时VM[i]=0、否则=1
SUBVV V1,V1,V2 ;带屏蔽的V1←V1+V2
CVM ;VM置全1(清除屏蔽位)
例3：某向量处理机的Tc=2ns，每个Tc最多有2次取向量、1次存向量操作，存储系统中RAM的TM=14ns。希望向量存取不降低处理机性能，应如何配置RAM？
解：为满足访存操作的带宽需求，每组RAM个数＝ 个；
为满足访存操作的并行需求，组数≥ 个。
14/2＝7
3

## Slide 9
第2节 阵列处理机
一、阵列处理机的操作模型 (并行方式处理各分量)
IN
In0
In1
Ini
In7
Out0
Out1
Outi
Out7
IN功能抽象：
※主要内容：操作模型，处理机结构，并行算法；多媒体SIMD技术
*操作模型：
表示—
IN功能—
*特点：
1个CU管理多个PE并行操作(OP相同)，PE间通过IN通信
阵列机＝{N,C,I,M,R}， N—PE数，C—CU直接执行的指令集，
I—PE执行的指令集，M—PE屏蔽方案集，R—IN寻径功能集
所有的入端-出端同时互连，有多种映像(同时仅1种)
①开发并行性的同时性(又称并行计算机或SIMD计算机)
②∈专用机(IN功能→所支持并行算法)
思考：P7例1的阵列机时延？
T=1+6+1=8
PE—Process Element (不含CU)
P—Processor (即CPU,含CU)
IN—Interconnection Network
标量
处理器
控制单元CU
标量指令
向量指令
指令
互连网络IN
PE0
(广播总线)
网络控制指令
PEN-1
…
Notes: P7-看例1内容 思考：T=1+6+1=8

## Slide 10
*分布式结构：每个PE自带私有MEM
特征—
I/O操作—
通信操作—
PE间通过IN实现通信，IN为单向网络(非对称)
└←互连用地址实现 └←如PE1→PE2、PE0→PE1
主机处理(LM-控制MEM)，LM编址方式有2种(公共/私有)
用网络控制指令(基于目的地址)＋通信指令实现
二、阵列机基本结构
例 I1: R[j]←LM[i] ;各PE访问LM
I2: LM[i]←R[j]+R[k] ;各PE计算
I3: Out[p+1]←In[p] ;IN各端口互连
I4: NIC←R[j],R[r]←NIC ;各PE实现通信
主机
标量
处理器
阵列控制器CU
I/O(用户)
大容量MEM
控制MEM
(程序和数据)
标量指令
向量指令
指令
互连网络IN (数据寻径)
LM0
PE0
数据总线
(广播总线)
网络控制指令
LMn-1
PEn-1
…
NIC
NIC
LM：局部MEM
NIC：网络接口电路
Notes: 工作原理：
数据存取—数据集通过数据总线从MEM取到各PE的LM中，各LM中数据存到MEM中
指令执行—通过阵列控制器进行取指、译码、执行(向量指令有PE执行、其余直接执行)，
指令类型有标量、向量运算、向量存取、PE通信(向量)、网络控制
数据寻径—通过网络控制指令控制IN，实现PE间互连
数据通信—通过通信指令实现PE间数据通信

## Slide 11
*集中式结构：各PE共享m个MEM模块
特征—
I/O操作—
通信操作—
SM冲突避免—
*应用选择：
*阵列机研究重点：
PE间通过SM实现通信，IN为双向网络(对称)
└←互连用地址实现→┘ →┴←否则读、写不是同一个SM
主机处理(SM及控制MEM)，SM编址方式仅1种
用网络控制指令(基于目的地址)＋访存指令实现
m与n互质，向量错位存放(行/列) ←同独立MEM
多为分布式结构(通信次数少→节点规模大)
并行算法对IN的适应性
IN
In0
In1
Ini
In8
Out0
Out1
Outi
Out8
IN功能示例：
R
W
主机
标量
处理器
阵列控制器
I/O(用户)
大
容
量
MEM
控制MEM
标量指令
向量指令
互连网络IN (对准网络)
SM0
PE0
数据总线
(广播总线)
网络控制指令
CU
SMm-1
PEn-1
…
…
SM：共享MEM

## Slide 12
*性能影响因素：
*常用并行算法：
有限差分—
实现：
矩阵加—
实现：
累加求和—
实现：
四、阵列机常用并行算法
U(x,y)=[U(x,y+h)+U(x,y-h)+U(x+h,y)+U(x-h,y)]/4
每个PE计算一个坐标点，多次迭代(直到误差≤λ)
指令串—(IN控制+通信)*4+加法*3+除法*1+误差&循环控制
C(x,y)=A(x,y)+B(x,y)
每个PE计算一个元素，一次完成
指令串—①LDA α ②ADD α+1 ③STA α+2
s=A[0]+A[1]+…+A[N-1]
各PE同时计算、调整步距&屏蔽值，log2N次迭代
while ( 2k ＜ N ) //每轮步距为2k，共log2N轮
{ 置PE0～PE2k-1不活跃； PEi+2k += PEi ； k++；}
指令串—屏蔽指令+(IN控制+通信)+加法+循环控制
PE数(并行度)、IN功能(通信性能[直接/转发])
(以Illiac Ⅳ阵列机为例)
α
α+1
α+2
PEM0
A(0,0)
B(0,0)
C(0,0)
…
PEM63
A(7,7)
B(7,7)
C(7,7)
Notes: P13-看阵列机结构

## Slide 13
1、MMX(Multi Media eXtension)技术概述
*多媒体数据的表示：
*MMX基本思想：
①向量用阵列机方式处理—
②不增加控制/状态REG—
*MMX实现策略：
向量数据打包(长度固定)，
*指令集的扩展： (以x86为例)
五、多媒体SIMD技术 --简化版阵列机
向量(分量类型有几种) →需扩展指令系统─┐
←需扩展系统结构←┘
性能好(并行＞流水)
实现软件兼容(含OS) ←目标是锦上添花
同一部件并行处理各分量(多个片段)
增加4种64位数据表示、8个64位MMX寄存器、57条MMX指令
└←向量数据类型 └←向量寄存器组 └←向量指令
(标量为32位) (地址码长不变) (整数运算)
注：向量处理部件IS、∈CO(有多种方法)
思考②：扩展IS需增加的内容？
Pentium的像素为8位/16位/32位
思考①：阵列机没有广泛使用的原因？
成本增加大、性能提升小(使用频率低)
ALU
MUX
ALU
Cout
Cin
DataA
DataB
DataLen
思考：增加数据表示、指令功能、向量REG
Notes: 思考：增加数据表示、指令功能、向量REG

## Slide 14
2、MMX的数据表示及存放 (以x86为例)
*MMX数据的表示：
*MMX数据的REG存放：
Pentium—
PIII起—
*MMX数据的MEM存放：
4种64位无符号整数包 ←通过操作码指明
紧缩字节类型—8个字节(B)数据包
紧缩字类型—4个字(W)数据包
紧缩双字类型—2个双字(D)数据包
四字类型—1个四字(Q)数据
W W W W
D D
Q
B B B B B B B B
使用8个64位寄存器MM0-MM7，占全部位
借用浮点寄存器FP，用别名方法实现
│ └←MMX指令将MMi映射到FPi
└→浮点运算与MMX运算互斥
增设MMX寄存器 ←MMX支持向量浮点运算
同标量数据(小端/对齐方式)
思考：当时寄存器很便宜，为何不增设？
OP
RMMX1 RMMX2
例：RMMX1←RMMX1 OP RMMX2
仅定点运算，初期降低成本
思考：执行MMX程序时（如在看电影），进行浮点运算的概率很小，初期开发尽量降低成本
Notes: 思考：执行MMX程序时（如在看电影），进行浮点运算的概率很小，初期开发尽量降低成本

## Slide 15
3、MMX的指令集 (以x86为例)
*MMX指令功能：
*MMX指令格式：
*MMX指令的特征：
向量指令—
饱和运算—
积和运算—
比较指令—
转换指令—
共7组，算术、逻辑、移位、比较、转换、传送、清除MMX状态(EMMS)
利用指令前缀(值为0FH)表示，融入x86指令集
部件可并行处理多个分量(数据短)
溢出时不算作异常，结果为极限值(多媒体的需求)
如:结果＜255时为实际值，≥255时为255←┘
点积功能(∑ai*bi)，适于傅里叶变换等运算
比较结果(多个)放在MMX寄存器中(不增加标志位)，
分支(多个)用带屏蔽的运算指令实现
数据精度转换(B/W/D/Q)，类型有紧缩、解紧缩，
适于像素点间插值、色彩空间转换等运算
Notes: 比较指令例—MIPS的slt+beq，转换指令例—short j; int i=(int)j;

## Slide 16
 | 数据包 | 指令集特点
MMX | 64位 | 定点运算(借用浮点REG)
SSE |  | 
AVX |  | 
AVX2 |  | 
4、SIMD技术的发展
*发展历程：
*技术核心：增加分量个数，优化运算、存取、IN功能
种类 | 时间 | 版本更新
MMX(Multi Media eXtension) | 1996 | 
SSE(Streaming SIMD Extensions) | 1999 | SSE2(2001)，SSE3(2004)，SE4(2008)
AVX(Advanced Vector eXtensions) | 2010 | AVX2(2013)
256位 | VEX编码(各种前缀统一编码)，3/4个OPD(增强功能/代码高效)， 数据重排(改变分量次序[IN功能])、不对齐访存(多种分量长度)
128位 | 浮点运算(单→双、设置XMM)，流式数据存取(访存绕过Cache/预取)
定点运算位128位
时间局部性差
256位定点运算，FMA指令(融合乘加)，
离散数据加载(按分量下标访问[含IN功能])
即SIMD操作流水化(MMX为串行)
Notes: 流式数据存取—绕过Cache存取(xMMi-主存)128数据，预取也取到xMM中；多媒体数据时间局部性差
VEX—对各前缀信息进行编码(C5+1字节payload或C4+2字节payload)，简化译码器、提高代码效率
3/4个OPD—3个OPD为Core i7微指令融合的正式公布，扩展后支持4个OPD
数据重排—改变各分量[寄存器中]的次序，如yMM1.Di←yMM2.Dj，j=yMM3.Di，yMM3实现IN功能
不对齐访存—支持多种长度分量的访问(每次访问256位)，即首地址无需对齐。
离散数据加载—支持离散分量的访问，如yMM1←Mem[yMM1+yMM2.IDi*scale,yMM3.Maski]，yMM1为各分量基地址，yMM2为各分量索引（下标），scale为分量长度(1/2/4/8)，yMM3为各分量掩码(Maski.MSb=1时访存)，yMM1、yMM2、scacle用地址码R/M表示
FMA—fused multiply-add融合乘加，类似积和运算∑ai*bi，之前是2条指令（C=A*B及∑Ci）

## Slide 17
AVX指令功能示例： ←源自群中资料
数据重排—按索引重新排列(IN功能) ←ymmi为寄存器
数据广播/选择—复制最低分量，按mask最高位选择
不对齐访存—按索引向量计算各分量地址(scale=1/2/4/8)
ymm2
ymm3
ymm1
功能：ymm1[i]＝ymm2[ymm3[i]]
ymm2
imm8
ymm1
b1:0
b3:2
b3:2
b7:6
功能：ymm1[i]＝ymm2[imm82i+1～2i]
功能：ymm1[i]＝ymm4[i]7? ymm2[i] : ymm3[i]
ymm2
ymm4
ymm1
ymm3
功能：ymm1[i]＝ymm2[0]
ymm2
ymm1
未使用
功能：ymm1[i]＝ymm3[i]? Mem[base+ymm2[i]*scale] : ymm1[i]
base+IDXi*scale
ymm2
IDX7
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
ymm1
ymm3
ymm1
注：base放在GPR中，
scale由操作码指明

## Slide 18
*GPU的产生： (前身是VGA控制器)
功能—
编程—
*GPU的发展：
功能—
编程—
第3节 图像处理单元GPU
一、GPU应用概述
※主要内容：GPU应用概述，GPU基本结构，GPU编程模型
支持2D/3D图形处理的可编程处理器 ←∈专用结构
基于openGL、DirectX模型 ←开放标准、微软API
支持图形处理/可视化计算/GPU计算的并行处理器 ←∈通用结构
└←视频 └←通用并行
基于CUDA(Compute Unified Device Architecture) ←编程模型和软件平台
└←编程时为单线程程序，执行时实例化为多个并发线程
输入装配
顶点渲染
几何渲染
建立&光栅化
光栅操作/输出合并
像素渲染
注：顶点/几何/像素渲染(又称着色)为可编程流水段
流式输出
视频存储器VMEM(缓冲器、纹理缓冲器、常量缓冲器)
顶点格式转换 形成3D图形 转换成2D图形 转换成像素点 产生像素点属性 深度&透明度&颜色
共用PE阵列
Notes: Direct3D 10逻辑图形流水线： (参考COD第4版附录A) Compute Unified Device Architecture--计算统一设备体系结构
输入装配—接收顶点数据，转换为规范格式，并对顶点属性进行一些基本处理
顶点渲染—用顶点数据形成3D图形骨架，并转换为屏幕位置（用指定图元[点和线组成]的集合表示）
几何渲染—将3D图形转换为2D图形，会产生新的顶点、以此构造出新的图元
光 栅 化—将各图元转换成所覆盖的像素点，产生各像素点的潜在属性
像素渲染—产生各图元中所有像素点的最终属性（参数/纹理/颜色/深度[z坐标]等）
输出合并—对各图元进行深度测试及模板测试(透明度)，合并各图元中各像素点的颜色，送入帧缓冲区
可视化计算：面向图像及视频处理的计算任务
GPU计算：通过并行编程语言和API进行的通用计算，早期为通过图形API进行非图形任务的计算

## Slide 19
二、GPU基本结构
*基本结构：
SM—
SP—
VMEM—
图形流水线(无渲染段)＋处理器阵列(渲染段/GPU计算)＋显存
多线程的流式多处理器，运行同一程序(≈1个CPU核)
│ │ └─←多个SP→──┴→SIMT(代码相同)→SIMD(数据不同)
└────┴←SP支持多线程(代码相同/数据不同)、流式处理(部件流水)
多线程的流式处理器，无指令单元，REG较多，部件流水化
(处理标量) (SM统一控制) (如1024个) (利于数据流)
GPU的MEM，层次结构(Cache+DRAM)
SIMT—Single Instruction
Multiple Thread
GPU
TPC
SM
SP
SP
SP
SP
常量Cache
指令Cache
MT发射单元
SFU
SFU
共享MEM
SP
SP
SP
SP
SM
纹理单元
L1-Cache
SM控制器SMC
几何控制器
TPC
SM
SM
…
顶点任务分配
像素任务分配
计算任务分配
主机接口
高清视频处理器
输入装配
视点/修剪/建立/光栅/Z剔除
互连网络
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
ROP
L2-Cache
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
显示接口
TPC—纹理/处理器簇
(Texture Process Cluster)
SM—流多处理器
(Streaming Multiprocessor)
SP—流处理器
(Streaming Processor)
SFU—特殊功能单元
(Special Function Unit)
ROP—光栅操作处理器
(Raster Operation Processor)
Notes: 顶点任务分配—包含顶点渲染、几何渲染
NVIDIA GeForce 8800—有7个TPC，每个TPC含2个SM，每个SM含8个SP、16KB局部MEM
SP—接收MT发射的线程（无需取指&译码），1024个用于支持64个线程

## Slide 20
*GPU-CPU的连接：
主机接口—
MEM访问—
CPU内部总线，或多通道PCI-Express总线
均可访问主存&显存(显存空间∈主存空间)
CPU
北桥
GPU
主存
南桥
显存
显示器
(早期)
AGP
显示I/O
CPU
北桥
GPU
主存
芯片组
显存
x16 PCIE
(目前)
GPU
显存
显示器
(外接)
*SIMT的实现思路： (效果＝SIMD)
SM负责取指&译码，创建、调度、执行(发射)多个并发线程；
(1条) 为减少次数→┴───┴→每个SP≥1个线程
各SP负责执行所分配的多个线程(指令相同/数据不同)
(同时) └─←流水方式←┘

## Slide 21
*数据并行问题分解：
*软件结构：
内 核—
线 程—
线程块—
网 格—
*同步方式：
*通信方式：
3个层次
适合单个线程的程序/函数(SI)，可被多个线程执行(MT)
处理1个元素的程序执行实例(SP控制[指令串行])
执行相同线程程序、可同步&通信的1组并发线程(SM控制)
执行相同内核程序、可独立执行的1组线程块(TPC控制)
(多个SM时)可并行→┘
栅障同步 ←块内线程间、线程块间
共享MEM，MEM可为分布式结构
三、CUDA编程模型
线程私有空间
线程块内
共享空间
线程可访问空间
线程块间
共享空间
外部DRAM
共享MEM
对应的物理MEM
外部
DRAM
L2
Cache
L1-Cache
I-Cache
C-Cache
共享MEM
物理MEM的结构
所有数据
元素 元素 元素
(0,0) (1,0) (2,0)
元素 元素 元素
(0,1) (1,1) (2,1)
块 块
(0,0) (1,0)
块 块
(0,1) (1,1)
网格0
网格1
网格2
…
线程块0
线程块n
网格0
…
线程块0
线程块n
网格1
并发执行(可同时)
串行执行
独立执行(可并行)
编程
执行

## Slide 22
*SIMT实现机制：
SM调度机制—
│
SP执行机制—
并行效果—
基于Warp调度，优先流出Warp池中就已绪Warp
类似于保留站→┴←译码时放入、执行完移出
类似于超标量发射包→┴←为同一线程块中连续32个线程的同一条指令
示例：若SM有8个SP、Warp池大小＝16，(硬件参数)
线程块大小＝256，(软件参数)
则启动内核时创建256个线程，
指令译码时产生256/32＝8个Warp、放入Warp池；
每次调度时发射1个Warp，调度间隔m≥4Tc
负责32/8＝4条指令/SP→┘ 可能有冒险→┘
流水执行Warp中所负责的指令 ←所有SP≈SIMD
相当于阵列机(各SP同时执行，并行度≥SM中SP个数)，
└←可同时分配多个SM
可支持MIMD(各SM独立执行，内核程序可不同)
T0 T31 T224 T255
Warp0
Warp8
Warp7
Warp15
…
…
I1:
I2:
Warp0
Warp8
Warp1
…
…
…
m

## Slide 23
第六章小结&思考
(1)相对于标量指令格式，向量指令格式需增加哪些字段？
(2)向量处理机中，向量REG与标量REG的结构有何不同？向量功能部件与相同功能标量功能部件的结构有何不同？
(3)阵列处理机中，PE的功能部件是标量部件还是向量部件？
(4)同一条向量指令，在向量处理机、阵列处理机中执行时，指令周期相差多少个时钟周期？
(5)相对于向量处理机，阵列处理机的指令集还需包含哪些指令？
(6)集中式阵列处理机对互连网络IN的功能要求是什么？分布式阵列处理机有此要求吗？
(7)并行算法在不同阵列处理机中实现时，性能受哪些因素影响？
(8)多媒体SIMD技术如何保持软件兼容性的？实现方法？
(1)每个向量OPD的分量基地址，向量长度(可共用)
(2)标量REG的数组＋读地址REG及写地址REG，标量功能部件的流水线
(3)标量部件
(5)网络控制指令、通信指令
(7)IN功能(决定通信效率)
(8)只增加指令，不增加控制/状态REG；向量总位数固定、同一个部件分段处理
(4)向量长度-1
(6)双向互连(PE-MEM间)，无要求(PE-PE间)

## Slide 24
第六章课后复习思考题
⑴阵列机计算机PE中的功能部件，可以用于向量处理机吗？为什么？
⑵早期的向量机中，向量指令只能在第一个结果分量写入VREG时链接，是如何实现的？现在的向量机中，只要VREG的分量可用，即可启动下条指令，VREG内部要做哪些改进即可实现？
⑶设计一个采用加、乘和通信(数据寻径)操作，实现S＝A1*B1+…+A32*B32的算法,要求在下列2种计算机中所用时间最短，并写出所用时间。假设加法、乘法时延分别为2Tc、4Tc，忽略取指令、取操作数、译码的时延，所有的指令和数据均已装入相关的PE。
a)串行计算机，PE中有一个加法器和乘法器，加法和乘法需分时实现。该计算机中，无需通信操作。
b)有8个PE(PE0～PE7)的阵列计算机，PE采用双向环结构互连。每个PE与相邻PE通信的时延为1Tc。操作数Ai和Bi最初存放在PEi mod 8中，PE中的加法和乘法需分时实现。
⑷为了支持MMX，x86的ISA做了哪些扩展？
⑸GPU实现数据并行的机理是什么？
⑹CUDA的线程间通信，什么情况下涉及局部MEM？什么情况下涉及GPU MEM？