## Slide 1
第七章 互连网络

## Slide 2
*定义：
*抽象：
*互连特性：
节点互连需求—
需求实现策略—
IN的互连特性—
由开关元件按一定拓扑结构和控制方式构成的网络，用来实现节点间的互连
互连网络IN
···
节点
NIC
节点
NIC
节点
NIC
所有入端-出端的一组映像(mapping)，同时只呈现一种
└←端口间连接关系 └←用控制实现
可任意互连(如N!种映像) ←无孤立节点
IN直接互连，IN多次互连+软件转发 ←效率不同
(一次控制) (多次控制)
有多种映像(可<<N!种) ←软硬取舍结果
※互连网络(Interconnection Network)
IN—Interconnection Network
NIC—Network Interface Card
0
…
N-1
0
…
N-1
2
6
3
1
5
4
0
7
时间上
空间上

## Slide 3
※本章主要内容
⑴ 互连函数
互连特性的表示方法，基本的互连函数，互连函数的实现
⑵ 互连网络结构参数和性能指标
结构参数，性能指标
⑶ 互连网络基本组成
组成要素，静态互连网络，动态互连网络
⑷ 互连网络控制方式
控制方式，消息传递机制
※总体要求
理解互连网络相关概念，了解互连网络的基本组成

## Slide 4
第1节 互连函数
※主要内容：互连特性的表示，基本互连函数，互连函数的实现
1、互连特性的表示方法
*互连函数表示法：
函数类型—
*连线图表示法：
*特点：
y＝f(x)，x、y为入端、出端编码，f为对x的操作函数
└←bn-1…b0，n=log2N
排列、置换等
如：f(bn-1bn-2…b0)＝bn-2…b0bn-1、f(bn-1…b0)＝bn-1…b0
所有出端-入端的连接关系(即拓扑结构)
如：f(x)＝x+2(mod 8)的连线效果
互连函数便于软件描述，
连线图便于硬件实现
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 5
2、基本的互连函数
*恒等函数：
*交换函数：
*混洗函数：
fI(bn-1…b0)＝bn-1…b0
fE(bn-1…bi…b0)＝bn-1…bi…b0，有n种(某位取反)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
恒等
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube0)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube1)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
交换(Cube2)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
混洗
fShu(bn-1bn-2…b0)＝bn-2…b0bn-1
变种—逆函数(＝b0bn-1…b1)、子函数、超函数
(bi最右) (bi最左)
010
110
011
001
101
100
000
111
思考：64张牌中第3张是大王，2次洗牌后是第几张？多次洗牌后，可从第3张取到吗？若能是几次洗牌？
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
逆混洗
第12张，可以，连续6次洗牌
Notes: 思考：第12张，可以，连续6次洗牌
混洗子函数：fShu子(bn-1…bkbk-1bk-2…b0)＝bn-1…bkbk-2…b0bk-1，超函数：fShu超(bn-1bn-2…bkbk-1…b0)＝bn-2…bkbn-1bk-1…b0

## Slide 6
*蝶式函数：
*移数函数：
*PM2I函数：
fB(bn-1bn-2…b1b0)＝b0bn-2…b1bn-1
变种—子蝶式等fB(k)(bn-1…bibi-1bi-2…b1b0)＝bn-1…bib0bi-2…b1bi-1
fShi(bn-1…b0)＝bn-1…b0＋k (mod N)
fPM2+i(bn-1…b0)＝bn-1…b0＋2i (mod N)
fPM2-i(bn-1…b0)＝bn-1…b0－2i (mod N)
思考①：闭合螺旋线结构有哪些互连函数？
思考②：上述基本互连函数中，哪些是互逆函数？
0
1
7
…
8
9
15
…
…
…
…
56
57
63
…
…
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
蝶式
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
子蝶式fB(2)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
移数(k=1)
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
PM2I+1
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111
PM2I-2
算术运算时应取模
(所有节点互连)
思考①：移数±1、±8，或PM2I±0、PM2I±3；思考②：恒等、交换、蝶式
Notes: 思考①：移数±1、±8，或PM2I±0、PM2I±3；思考②：恒等、交换、蝶式

## Slide 7
级2 级1 级0
010
110
011
001
101
100
000
111
3、互连特性的实现
*互连函数的实现：
*互连特性的实现： ←有多种函数、同时仅1种
*拓扑结构：
入端-出端直接连线(连线图表示法)
用开关元件选择不同函数
例1：2×2开关通过选择恒等/交换等函数实现
例2：立方体网络通过选择Cube0、Cube1、Cube2函数实现
例3：多级混洗交换网络通过级联混洗函数、恒等/交换函数实现
指网络内部实现互连函数时构成的几何形状
└→多个互连函数的选择或级联→┘
4种功能
(2位控制信号)
MUX
MUX
2种功能
(1位控制信号)
MUX
MUX
思考②：IN的组成要素？
交换开关
思考①：例3可用单级网络实现吗？
思考①：单级，多次互连+转发 思考②：开关+拓扑结构+控制方式(开关控制时间)
Notes: 思考①：单级，多次互连+转发 思考②：开关+拓扑结构+控制方式(开关控制时间) P5-看恒等、交换函数

## Slide 8
第2节 互连网络的结构参数和性能指标
※主要内容：结构参数，性能指标
1、互连网络的结构参数
网络拓扑的表示—
*网络规模N：
*节点度d：
*节点距离：
*网络直径D：
*等分宽度b：
*对称性：
图＝节点＋边(有向/无向)
└←悬空边为I/O端口
节点个数 (本例N＝64)
节点所连接边数(节点间)的最大值 (本例d＝4)
任意两个节点间的边数的最小值 (本例＝1)
任意两个节点间的边数的最大值 (本例D＝8)
IN切成2个子网(N/2)的各种切法中，切口边数的最小值 (本例b＝16) ←反映任意互连时的最大流量
从任意节点看，拓扑结构是否相同
(本例＝对称网络) ←对称网络易实现/编程
0
1
7
…
8
9
15
…
…
…
…
56
57
63
…
…

## Slide 9
2、互连网络的性能指标
通信过程—
*网络时延：
*通信时延：
*端口带宽：
*等分带宽：
＝选路时延＋通道时延 ←硬件性能
└～网络直径 └＝帧长/通道带宽 忽略网络竞争→┘
＝软件开销(收/发方)＋网络时延＋竞争时延 ←整体性能
任意入端-出端的带宽最小值(～路径，～位置[非对称网络时])
IN切成两个子网时，切平面中所有边的带宽之和
(＝等分宽度b*通道带宽)
数据打包＋发送＋网络传播＋接收＋数据提取
例1：若IN网络带宽为1Gbps，信号在线路上的传播速度为20000km/s，欲传送20kb的数据帧，收/发端距离为1km、1m时的网络时延？
解：T1km＝1/20000＋20k/1G＝50＋20＝70μs，T1m＝20.05μs
即网络带宽
发送方开销
数据
网络时延
通道时延
(传输时延)
选路时延
(传播时延)
发送器
接收器
数据
接收方开销
Notes: 网络吞吐量—指整个网络同时传送的信息量，如等分带宽

## Slide 10
第3节 互连网络的组成
※主要内容：组成要素，静态互连网络，动态互连网络
1、互连网络的组成要素
互连的实现策略—
*拓扑结构：
*开关元件：
*控制方式：
对多种互连函数进行选择及级联
指端口间连线的几何形状，用于实现互连函数
0
1
2
3
0
1
2
3
7
6
5
4
f1(i)＝i+1 (i≠N-1)
f2(i)＝i-1 (i≠0)
f1(i)＝i+1 (mod N)
f2(i)＝i-1 (mod N)
指互连函数的改变部件(同时只呈现一种)，
用于选择互连函数，或作为互连函数
(如上图连接左/右) (如混洗交换网络)
指各个开关元件的控制时间，用于增强功能
└←同时/分时(改变)
※IN的类型：静态互连网络、动态互连网络
(基于节点间的连接通路能否改变)
Notes: P7-看2×2开关组成

## Slide 11
*拓扑结构：
2、静态互连网络 --又称直接网络
开关元件放在节点中，节点间连接通路固定、运行中不能改变
网络类型 | 节点度d | 网络直径D | 链路数l | 等分宽度b | 对称性 | 网络规模
线性阵列 | 2 | N-1 | N-1 | 1 | 非 | N
环形 | 2 | N/2 | N | 2 | 是 | N
二叉树 | 3 | 2(h-1) | N-1 | 1 | 非 | N，h＝log2N
星型 | N-1 | 2 | N-1 | N/2 | 非 | N
2D网格 | 4 | 2(r-1) | 2N-2r | r | 非 | N＝r×r
2D环网 | 4 | 2r/2 | 2N | 2r | 是 | N＝r×r
超立方体 | n | n | nN/2 | N/2 | 是 | N，n＝log2N
全连接 | N-1 | 1 | N(N-1)/2 | (N/2)2 | 是 | N
例1：右图带弦环网的互连函数有哪些？网络直径是多少？离3#节点最远的节点是？开关元件的端口数是？
解：f(x)＝x±2i，i=0,1；
离3#节点最远(D=2时)的节点＝0#、6#、7#；
开关元件的端口数是5(外部-节点内部需1个)。
000
100
110
010
111
001
011
101
D＝(8/2)/2＝2；
开关
Notes: P8-看结构参数、2D环网(螺旋线的同行连接)

## Slide 12
例2：右图混洗交换网的互连函数有哪些？开关元件的端口数是？网络直径是多少？离3#节点最远的节点是？
解：fShu(b2b1b0)＝b1b0b2，fCube0(b2b1b0)＝b2b1b0；
开关元件的端口数是2+1＝3；
0#→7#最远，D＝交换3次＋混洗2次＝5；
(000─001～010─011～110─111)
离3#节点最远(枚举达到所有节点)的节点是0#。
000
010
011
100
101
110
111
001
011
110
111
101
010
001
100
101
000
101
100
拓扑结构的特征—
*开关元件：
*互连特性：
*特 点：
维数↑导致节点度↑、网络直径↓、成本↑
端口数＝d＋1，复杂度＝d2 ←外部-节点内部需1个端口
函数个数＝d，函数功能～通路特性
寻径效率～D，网络流量～b，价格～l
└←可优化(如虫孔寻径) ←网络控制中解释
Notes: P5-看混洗函数

## Slide 13
3、动态互连网络
开关元件放在网络中，节点间连接通路可动态地改变 ←节点中无开关
*多级网络的互连函数：
级间拓扑结构—
开关类型—
开关控制方式—
(指取值类型)
(3种因素叠加，级数常＝logkN)
可不同，混洗、蝶式、立方体等 ←决定互连函数
k×k，互连函数常为置换 ←增加互连功能
级控制、单元控制、部分级控制 ←决定所增加函数
( 种) ( 种) ( 种)
种类 | 总线网络 | 交叉开关网络 | 多级互连网络
组成示例 |  |  | 
拓扑结构 |  |  | 
开关元件 |  |  | 
互连特性 |  |  | 
特 点 |  |  | 
ISCO
P0
P1
…
PN-1
…
…
ISCn-1
…
…
…
P0
P1
…
PN-1
P0
P1
PN-1
…
总线仲裁器
P0 … PN-1
P0
P1
…
PN-1
总线
无(节点识别地址)
0个函数(N次＝1个)
带宽窄、成本低
全连接
交叉开关，O(N2)
常为N!个(可为NN)
无阻塞、成本高
多个级间拓扑的级联
多个k×k开关，O(k2)
≤NN/2个
可扩展性好、成本较低
非取值时间(网络控制方式)
k!logkN NN/2 k!logkN～NN/2
Notes: P11-看静态网络概念，P10-看控制方式（取值时间）
ISC—Interstage Switching Circuit

## Slide 14
※互连网络分类：
※互连网络应用：
互连网络
共享介质网络
非阻塞网络
底板总线 (PCI)
总线 争用总线 (Ethernet)
令牌总线 (ARC-net)
环 (FDDI环)
2D网格交换开关 (Cray X/Y-MP)
共享存储器 (CNET Prelude)
空分总线 (Fore ATMASX-100)
直接网络
(基于寻径器)
间接网络
(基于开关)
网格网络(2D/3D) (Intel Paragon)
环状网络(双向/单向) (Cray T3D)
超立方体 (Intel iPSC, nCUBE)
规则拓扑 (NEC Cenju-3, IBM SP)
不规则拓扑
主干网为静态网络，子网为动态网络
直径小→┴→性能好 └←灵活性好
思考：设计阵列机IN时，宜采用静态/动态网络？影响网络功能的因素？
思考：静态网络（直径小），常用并行算法类型
Notes: 思考：静态网络（直径小），常用并行算法类型
环—拓扑结构为环，常称为环形总线，但不是总线。
共享存储器—多端口存储器，实现带缓冲器的交换开关十分有效
空分总线—利用空间位置选择出线，如人工交换机上塞绳一端连入线塞孔、一端连出线塞孔

## Slide 15
第4节 互连网络的控制
※主要内容：控制方式，消息传递机制
1、互连网络的控制方式
指各开关元件控制时间的类型
互连时间需求—
互连功能的表示—
同时互连时：
分时互连时：
SIMD的互连函数需同时实现， ←指令内部互连
MIMD的互连函数可分时实现 ←线程之间交互
P0→P1
P4→P5
P0→P4
P4→P7
同时互连示例
节点P0
节点P4
P0→P2
P4→P6
IN外部用控制信号表示 ←涉及IN中所有开关
数据包中用源-目地址表示 ←涉及IN中部分开关
└→IN内部形成路由、控制相应开关
思考：MIMD的拓扑结构最低要求？
P0→P1
P4→P5
P0→P2
P4→P6
P4→P7
分时互连示例
P0→P4
思考：节点间可任意互连即可，不要求同时互连；对拓扑结构无要求，如总线。
Notes: 思考：节点间可任意互连即可，不要求同时互连；对拓扑结构无要求，如总线。

## Slide 16
*集中式控制：
组织—
应用—
*分布式控制：
组织—
*应用：
同时控制所有开关的状态，直到再次控制为止
IN接收控制信号，控制器产生所有开关的控制信号
外部部件产生IN控制信号，然后可进行通信
各端口独立控制数据包经过路径上开关的状态(分时)，直到数据包通过为止
开关设置缓冲区，控制器只产生所需出端的控制信号
指令译码器
PE控制器
计算指令
通信指令
网络控制指令
并行程序
阵列控制器
P0
P1
…
PN-1
IN控制器
ISC(0)
…
…
ISC(n-1)
…
…
…
P0
P1
…
PN-1
集中式控制适于SIMD，分布式控制适于MIMD
思考：控制器为何要有路由功能？调度可解决什么问题？
入
端
出
端
交叉
开关
接收器
缓冲区
发送器
控制器(路由、调度、控制)
常称为交换开关，用于包交换网络
思考：源-目有多种路径，路由功能选择最佳路径；调度处理多个数据包要求同一出端的冲突
集中式控制的开关元件没有缓冲器，分布式必须有。
Notes: 思考：源-目有多种路径，路由功能选择最佳路径；调度处理多个数据包要求同一出端的冲突
集中式控制的开关元件没有缓冲器，分布式必须有。

## Slide 17
2、消息传递机制 --分布式控制
*通信过程：
*传递方式：
思想—
传输粒度—
*寻径方式：
线路交换—
链路建立&释放：
传输时延：
寻径＋消息传递 ←确定经过开关＋传递数据包
线路交换、包交换 ←面向连接、面向无连接的传递
先寻径、再传输，边寻径、边传输
消息(大小可变)，数据包(大小固定[如1500B])
(线路交换仅1种，包交换有3种)
数据包—大小固定、独立传送
R—导径信息(目的地址)
S—数据包顺序号(消息中)
D—数据片(大小固定)
包i
片
D D D D
数据包
消息
S
R
N1
N2
N3
N4
MR1 M1 M2 MR2 M3
MR—寻径消息 M—数据消息
时间
节点
先建立物理链路、再传送信息
均用消息实现
T寻径＝L寻径*(D+1)/B，
T传输＝L消息/B
其中，D—中间节点数，B—通路带宽
←如电话网、铁路网
Notes: 链路层的交换单位为帧，网络层的交换单位为分组(数据包)，传输层的交换单位为数据段，应用层的交换单位为消息

## Slide 18
存储转发—
传输时延：
链路释放：
缺点：
虚拟直通—
传输时延：
缺点：
虫蚀寻径—
传输时延：
缺点：
数据包头(片)到达时，立即寻径；链路闲时片立即传送(包流水)，否则先存储(整个包)、再转发(包)
T≥[L头*(D+1)+(L包-L头)]/B
缓冲区大(数据包)，阻塞时延大(=存储转发)
数据包到达时，先存储(整个包)，再寻径和转发(包)
T＝[L包*(D+1)]/B
包通过时自动(包交换方式通用)
缓冲区大(数据包)，传输时延大(～距离)
数据包头(片)到达时，立即寻径；链路闲时片立即传送(包流水)，否则先阻塞(缓冲1个片)、再转发(片)
T≥(L片*D+L包)/B
阻塞代价大(占用多个节点)
思考：如何选择？
基于性能、性/价
忙
阻 塞
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
t
D
D
D
R
D
R
D
忙
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
t
D
D
D
R
忙
节点
N1
N2
N3
N4
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
D
D
D
R
数据包
t

## Slide 19
*寻径的死锁避免：
死锁的产生—
输出缓冲—
虚拟通道—
端口的缓冲区个数：
虚拟通道的个数：
将输入缓冲区改为输出缓冲区，避免排头阻塞现象
设置多个缓冲区，多个逻辑链接共享物理通道
A
D
B
C
C1
C2
C3
C4
节点缓冲区满、选路需求构成闭环时(并发传递所致)
物理通道
交叉
开关
交叉
开关
②
①
×
√
交叉
开关
接收器
缓冲区
发送器
包
包
控制器(路由/调度/控制)
×
交叉
开关
包
包
片
片
√
×
A
D
B
C
C1
C2
C3
C4
V3
V4
≤输出端口个数 ←性能-成本的权衡
部分路径上增设
└←打破闭环即可、降低成本
思考①：可避免排头阻塞现象（同一入端第一个包被阻，第二个包[使用不同出端]也被阻）。
思考②：≤输出端口个数。
Notes: 思考①：可避免排头阻塞现象（同一入端第一个包被阻，第二个包[使用不同出端]也被阻）。思考②：≤输出端口个数。

## Slide 20
*寻径中的包冲突处理：
可传送条件—
冲突的产生—
处理的任务—
处理方案—
应用选择—
①源缓冲区已存储 ②通道已分配 ③目节点可接收
2个包同时请求同一缓冲区/输出通道
└←解包时条件①已满足
①缓冲区/通道的分配 ②被拒绝包的处理
有4种 (假设通道分配给包1)
短时冲突时采用前2种，网络拥塞时采用(4)
├←如存储转发、虚拟直通采用(1)
└← 虫蚀寻径采用(2)
需高层支持
包1
包2
包缓冲区
MUX
①
②
①
(1)存储后转发
片
②
①×
包1
片
包2
①
②
(2)阻塞
包1
包2
丢弃
①
①
(3)丢弃并重发
包1
包2
①
①
(4)绕道
增设包缓冲区
可能更浪费资源

## Slide 21
第七章小结&思考
(1)IN中，节点互连的需求、实现策略？IN的功能？
(2)一个互连函数如何实现？不同互连函数的选择如何实现？拓扑结构与互连函数的关系？
(3)IN的组成要素？静态IN、动态IN中开关元件的位置、作用？不同控制方式适应的体系结构？
(4)IN的集中式控制、分布式控制如何实现、开关控制何时失效？
(5)分布式控制IN中，消息的传递方式类型、传输粒度？
(1)可任意互连(≥N!种映像)；IN直接连接(1次控制)或IN连接+软件转发(多次控制)；
有多种映像(可＜N!种)
(2)所有入端-出端的连线；使用开关元件；所有互连函数实现时的几何形状
(3)拓扑结构＋开关元件＋控制方式；
静态IN：节点中、选择互连函数，动态IN：网络中、用作互连函数；
集中式控制：适于SIMD，分布式控制：适于MIMD
(4)集中式：IN接收外部控制信号，所有开关同时控制，下次控制时；
分布式：各端口独立解析包中源-目的地址、选择出端、控制开关状态，包通过时
(5)线路交换、包交换，消息、数据包