## Slide 1
第八章 线程级并行技术

## Slide 2
*并行性开发策略：
类型&等级—
开发策略—
细粒度并行：
粗粒度并行：
*TLP的开发方法： (资源共享方式)
单处理器中—
多处理机中—
※线程级并行(Thread Level Parallslism)与MIMD
类型 等级 | 细粒度 | 粗粒度
功能并行 | ILP(SISD扩展) | TLP(MIMD)
数据并行 | DLP(SIMD) | /
注：等级—用计算-通信比表示，即每次通信完成的工作量 |  | 
ILP--Istruction Level Parallslism，DLP--Data Level Parallslism
时间重叠/资源重复方式，及资源共享方式
如流水线/超标量(ILP)技术、向量/阵列机技术，多线程技术
资源共享方式 如多处理机技术
多线程技术(共享功能部件[隐藏时延/提高效率]) ←细粒度
多处理器/多计算机技术(同时执行线程) ←粗粒度
并行计算机—一组处理单元的集合，相互协作以快速完成大任务
思考：处理单元相互协作的内容、涉及硬件各有哪些？交互的实现策略有？
通信、同步；
共享MEM、消息传递
节点互连、MEM访问、节点交互；

## Slide 3
※本章主要内容
⑴ 引言 并行系统结构分类，并行处理的挑战
⑵ 集中式共享存储器系统结构
结构特征，Cache一致性(实现/协议,多级Cache一致性[×])，示例
⑶ 分布式共享存储器系统结构
结构特征，Cache一致性的实现，示例
⑷ 同步机制 同步事件组成，基本硬件原语，锁的实现
⑸ 多计算机系统 MPP，COW(结构/示例)
⑹ 存储器连贯性模型(×) 基本概念，顺序连贯性，宽松连贯性
⑺ 并行程序的开发(×) 并行语言，并行算法，示例
※总体要求
掌握并行系统结构相关概念，了解多处理机相关技术

## Slide 4
1、并行计算机的系统结构
*结构模型： (指MEM的互连结构)
互连网络
…
P1/C1
P2/C2
Pn/Cn
SM1
…
SM2
SMm
P—处理器 C—Cache(私有)
SM—共享MEM
思考①：集中式MEM为何无多地址空间？
思考②：处理器-处理机的差别？
SMP--Symmetric shared-memory Multi-Processor
CSM--Centralized Shared-Memory MP
DSM--Distributed Shared-Memory MP
MPP--Massively Parallel Processor
COW--Cluster of Workstation
 | 并行类型 | MEM结构 |  | 节点耦合程度 | 结构名称
 |  | 位置 | 地址空间 |  | 
并行体系结构 | 数据并行(SIMD) | 集中式 | 单地址空间 |  | 
 |  | 分布式 |  |  | 
 | 功能并行 (MIMD) | 集中式 | 单地址空间 |  | 
 |  | 分布式 | 单地址空间 |  | 
 |  |  | 多地址空间 |  | 
又称仓库级计算机
又称多计算机
紧耦合 向量处理机，阵列处理机
紧耦合 对称共享MEM多处理器(SMP)或CSM
紧耦合 分布式共享MEM多处理机(DSM)
紧耦合 大规模并行处理机(MPP)
松耦合 机群(COW)
第1节 引言
※主要内容：并行系统结构分类，并行处理的挑战
互连网络
…
SM1或LM
NIC
P/C
MBus或IOBus
节点1
节
点
n
NIC—网络接口卡 LM—局部MEM(私有)
思考①：多地址空间时，数据访问采用消息传递，需其他P协助访存（打包/解包等），通信效率低； 思考②：节点是否带(主)存储器
Notes: 思考①：多地址空间时，数据访问采用消息传递，需其他P协助访存（打包/解包等），通信效率低； 思考②：节点是否带(主)存储器
CSM(Centralized Shared-Memory MP),SMP(Symmetric shared-memory Multi-Processor),
DSM(Distributed Shared-Memory MP), MPP(Massively Parallel Processor), COW(Cluster of Workstation)

## Slide 5
*访存模型： (指MEM的访问特征)
UMA—
NUMA—
NORMA—
*通信方式： (指数据的共享方式)
共享存储器—
(共享地址空间)
消息传递—
*同步机制： (指进程间的同步方式)
串行访问实现—
各P可访问所有MEM，访问时延相同 ←集中式/单一空间
各P可访问所有MEM，访问时延不同 ←分布式/单一空间
各P仅访问本地MEM(不能访问远程MEM) ←分布式/多个空间
通过存/取指令访问同一单元实现 ←单地址空间时
通过发送/接收消息实现 ←多地址空间时
显式同步(SIMD为隐式同步)，串行访问临界资源
└←相应代码 多P同时执行→┴────┴→临界区方法不适用
共享MEM方式使用硬件原语(读-改-写) ←原子性操作
消息传递方式基于按序处理消息 ←常串行接收
引子：进程间用变量a通信，硬件如何实现？
UMA--Uniform Memory Access NORMA--No-Remote Memory Access
NUMA--Non-Uniform Memory Access
P1: a=x; /*set a*/ P2: while (flag == 0);
flag=1; b=a; /*use a*/
P1: a=x; /*set a*/ P2: Recv(1,COMM_2,&data,&stat);
Send(2,COMM_2,a); b=data; /*use a*/
Notes: UMA(Uniform Memory Access), NUMA(Non-Uniform Memory Access), NORMA(No-Remote Memory Access)

## Slide 6
*并行计算机结构分类： --宏体系结构
包含内容—
节点互连：
MEM访问：
节点交互：
分类结果—
参数 类型 |  | SIMD | SMP | DSM | MPP | COW
结构模型 | MEM结构 | 集中/分布 | 集中式 | 分布式 |  | 
 | 节点耦合度 | 紧耦合 | 紧耦合 |  |  | 松耦合
 | 节点规模 | 近百个 | 几个 | 几十个 | 上万个 | 
互连网络 | 类型 | 定制网络 | 总线/交叉开关 | 定制网络 |  | 商用网络
 | 控制方式 | 集中式 | 分布式 |  |  | 
访存模型 |  | UMA(单地址) | UMA(单地址) | NUMA(单地址) | NORMA(多地址) | 
通信方式 |  | 指令(访存/IO) | 共享MEM |  | 消息传递 | 
同步机制 |  | 指令级同步 | 显式同步(MIMD为异步或松同步) |  |  | 
编程模型 |  | 数据并行 | 共享变量 |  | 消息传递 | 
结构模型(MEM结构/节点耦合度)、互连网络
访存模型、Cache一致性模型、MEM连贯性模型
程序中访存的执行次序约定←┴←为提高执行效率
通信方式、同步机制
Notes: P4-看结构模型
NORMA的同步通过消息传递原语（RECV/SEND）实现

## Slide 7
2、并行处理的挑战
*性能障碍：
并行性有限—
通信开销较大—
*处理方法：
针对并行性有限—
针对通信开销大—
└←异步方式通信、多线程[软]
(避免P挂起)
例2：某DSM仅通信需访问远程MEM，T远程MEM＝200ns，通信采用同步传输协议(通信期间双方均等待)；P主频为2GHz、理想CPI为1。若程序执行时有0.2%的指令为通信指令，则实际CPI是多少？
解：Tc＝1/2G＝0.5ns，实际CPI＝1+0.2%*(200ns/0.5ns)＝1.8
介于串行-全并行之间(～并行算法)
受传输协议(同步/异步)、IN时延、通信频率等影响
采用更好的并行算法[软]
降低远程访问频率、隐藏远程访问延迟
├←缓存共享数据[硬]
└←优化数据局部性[软]
需保持一致性[硬/软]
例1：若100个P获得的加速比为10，则程序中串行部分所占%？
解：按Amdahl定律，有10＝1/[s+(1-s)/100]，则s＝9.09%
Notes: 同步通信方式：发送请求后一直等待，收到应答后接收/发送数据，然后才返回，通信是原子操作。异步通信方式：发送请求后不等待应答，立即返回，通信由多次交互组成。

## Slide 8
消息传输协议的类型—
同步协议：
异步互锁协议：
异步非互锁协议：
缺省异步互锁协议中的③～⑤
等待
等待
①启动发送
②地址变换、
本地/远程检查
③发送准备好事务
④远程检查条件
⑤应答事务
⑥数据传输事务
Send(Pdest,local,VA,len)
发送准备好请求
检查
接收准备好应答
数据传输请求
Recv(Psrc,local,VA,len)
基于记录
返回
①启动发送
②地址变换、
本地/远程检查
③发送准备好事务
④远程检查并记录
⑤接收准备好事务
⑥数据传输事务
Send(Pdest,local,VA,len)
发送准备好请求
检查
接收准备好应答
数据传输请求
返回
Recv(Psrc,local,VA,len)

## Slide 9
第2节 对称式共享MEM系统结构
※主要内容：结构特性，Cache一致性(协议/实现)，Cache一致性实例
一、SMP系统结构特征 (Symmetric shared-memory Multi-Processor)
*节点互连：
*访存模型：
性能优化—
*通信方式：
性能优化—
*同步机制：
节点为CPU或CPU核，IN为对称式网络(P-MEM间)
互连网络
…
P1/C1
P2/C2
Pn/Cn
SM1
…
SM2
SMm
D1
Dd
…
P—处理器
C—Cache(私有)
SM—系统MEM(共享)
D—I/O设备
UMA方式，时延较大(T读/写＝TMEM+TIN)
用Cache缓存私有数据，采用高速IN、紧耦合互连
共享MEM方式，时延较大(T读/写＝TMEM+TIN)
用Cache缓存共享数据
└→要求：各P的Cache间保持一致性
显式、硬件同步 (8.4节讨论)
Pi
Pj
SMp
SMq
Pi
Pj
SMp
SMq
R
W
└←理论上称为CSM(Centralized Shared-Memory MP,集中式共享MEM多处理机)
Notes: P7-看宏体系结构的内容，P5-看显式同步语句

## Slide 10
1、Cache一致性的概念
*不一致原因：
*一致性的存储系统：
*一致性的特性：
Pb:
R1=1
W1=3
W1=2
R1=2
R1=3
R1=2
R6=5
W6=7
Pa:
存储系统
二、Cache一致性
指程序中读MEM单元X的结果为最后一次写X的值 ←可访问Cache
某P写单元X后，其Cache、主存中为新值，其他Cache中为旧值
任何读X的结果均为最新写入值，满足条件为：
⑴Pa写X后无其他P写X时，Pa及Pb读X均返回Pa写入的值
⑵2个P分别写X时，其他P看到的操作次序相同 ←读时返回最新值
某P写操作的效果对其他P可见
各P以相同顺序看到所有写操作
写偏序
(全局可见)
写传播—
写串行化—
思考：为何读操作没有传播&串行化要求？不影响（只使用）单元状态
单元的本地状态≠全局状态→┘
Notes: 思考：不影响（只使用）单元状态

## Slide 11
2、Cache一致性的实现
*需求分析：
*实现方案：
一致性协议—
(∈分布式算法)
完成要求—
*一致性协议的分类： (如何迁移/复制)
写作废协议—
写更新协议—
Cache间可适时迁移&复制数据 ←尽量不通过主存(延迟&带宽)
│ │ └←实现写传播(面向后续R操作)
│ └←实现写串行化(面向后续W操作) ←基于块
└←其他Cache的下次操作之前
用一致性协议约定迁移/复制策略，各Cache协同完成
各Cache跟踪共享块的状态变化，并改变自身副本的状态/数据
本地$的操作处理与其他$的协同具有原子性
本地$写入时通知其他$作废该副本
本$拥有唯一副本→┴→其它$之后接收迁移/复制
本地$写入时通知其他$更新该副本
各$均拥有最新副本→┴→其它$之后访问自身
思考：哪种协议更好？
基于通知&调块的总开销评价。
写作废适于局部性明显，写更新适于写少读多
迁移
复制
W1
$1
W1
$2
MEM
R1
W1
R9
由P操作触发→┘ └←何时&如何

## Slide 12
*块状态的跟踪方法： (基于节点互连方式)
监听法— (适于总线互连)
块状态的跟踪：
块状态的记录：
目录法— (适于网络互连)
块状态的跟踪：
块状态的记录：
本地$广播通知，其余$监听总线
在各Cache中(分布式)，内容为本节点有/无副本
(行中标记、脏位)
本地$逐个通知，相关$接收通知
(按照目录)
在某节点中(集中式)，内容为有副本的节点目录
└←便于查找，如宿主节点
互连网络
…
网络互连
SM1
CPU
Cache
NIC
DMA
SMn
CPU
Cache
NIC
DMA
…
主存
CPU
Cache
CPU
Cache
DMA
I/On
I/O1
…
总线互连
…
块0
…
块n-1
…
…
…

## Slide 13
*Cache块状态：
有效态(V)—
无效态(I)—
*Cache响应CPU操作的流程： (假设采用不按写分配法)
PrRd(读)—
PrWr(写)—
*Cache可见的操作/事务：
3、VI协议
是一种基于写作废策略的二态一致性协议 ←适于全写法
干净块(与主存同)，块同时在≥1个Cache中存在
缺失块(尚未调入)，块在本地Cache中不存在
命中时完成操作，缺失时先调块
从主存→┴─────→产生总线事务
命中时写$及主存，缺失时写主存，并通知其他$作废该块
└───────┴────┴→产生总线事务
① PrRd、PrWr
② BusRd(调块)、BusWrX(写字&通知[互斥写])
主存
CPU
Cache
CPU
Cache
PrRd、PrWr
BusRd、BusWrX
Notes: P11-看写作废的原理

## Slide 14
说明：①A/B—Cache观察到A操作或事务时，产生B事务
②实线—处理操作时的状态变化，虚线—处理监听时的状态变化
V
I
BusRd/—
BusWrX/—
PrWr/BusWrX
PrWr/BusWrX
*Cache可见操作/事务的处理：
操作—
事务—
数据的复制/迁移—
*协议的状态转换图：
根据块状态&操作类型，产生事务、改变块状态、完成操作
(R缺失时)BusRd←┴→BusWrX(W时) └←I→V(R缺失时)
根据块状态&事务类型，响应事务、改变块状态
I BusRd/BusWrX： 不响应 不变 ←不命中
V BusRd： 无需响应 不变 ←主存响应
V BusWrX： 无需响应 I态(被作废) ←反正作废
无(R时主存提供数据、W时反正作废)
思考：若调块时产生替换，被替换块状态、调入块状态、Cache行信息有何变化？
被替换块i：V→I Cache行：有效位=1、Tag=i、缓存块＝i、LRU=3
所调入块j：I→V 有效位=1、Tag=j、缓存块＝j、LRU=0
PrRd/—
PrRd/BusRd
变成I态（直接被覆盖[全写法]）
Notes: 思考：变成I态（直接被覆盖[全写法]）

## Slide 15
4、MESI协议
是一种基于写作废策略的四态一致性协议 ←适于写回法
└←是三态协议MSI的优化
 | 某个块在各Cache中的状态枚举(可保持一致性) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P0 Cache | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P1 Cache | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P2 Cache | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*Cache块的状态：
修改态(M)—
独占态(E)—
共享态(S)—
无效态(I)—
脏 块(异于主存)，块同时在一个Cache中存在
干净块(与主存同)，块同时在一个Cache中存在
干净块(与主存同)，块同时在多个Cache中存在
缺失块(尚未调入)，块在本地Cache中不存在
M I I
I M I
I I M
S S I S E I I
S I S S I E I
I S S S I I E
Notes: P11-看写作废的原理

## Slide 16
BusRd、BusWB、BusRdX、BusWrX
*Cache响应CPU操作的流程：
*Cache可见的操作/事务： (操作来自CPU/自身、事务来自总线)
①PrRd、PrWr ←可能产生调入、通知作废等事务
②Repl(替换操作伪定义) ←可能[M态时]产生写回事务
③BusRd(调入)、BusWB(写回)、BusRdX(通知&调块)、BusWrX(通知)
1个事务效率更高←┘ └←写0字节即可
教材中表示为：RdMiss、写回、WtMiss、Invalidate
$状态 CPU操作 | 命中 | 缺失 | 
 |  | 有空闲位置 | 无空闲位置
PrRd(读) | 完成读操作 | 调入目标块； 转左列 | 选择被替换块i； 块i为M态时写回主存； 转左列
PrWr(写) | 通知其他Cache作废目标块、完成写操作 |  | 
主存
CPU
Cache
CPU
Cache
PrRd、PrWr
Repl
Notes: BusUpgr

## Slide 17
*Cache可见操作/事务的处理：
操作—
事务—
迁移/复制的需求—
*协议的状态转换图：
根据块状态&操作类型，产生事务、改变块状态、完成操作
BusRdX或BusWrX(W时)←┴→BusRd(R缺失时)、BusWB(替换时)
根据块状态&事务类型，响应事务、改变块状态
S/E/M BusRd： 无/无/复制数据 S/S/S态 ←M态数据新
S/E/M BusRdX：无/无/迁移数据 I态(被作废) ←M态数据新
M态$提供数据，主存在复制时更新数据
PrRd/—
PrRd/—
PrRd/BusRd(S时)
PrRd/—
PrRd/BusRd(S#时)
PrWr/—
PrWr/—
PrWr/BusWrX
PrWr/BusRdX
Repl/BusWB
Repl/—
Repl/—
BusRd/—
BusRd/Flush
BusRd/—
BusRdX/Flush
BusRdX/—
BusRdX/—
注：①实线/虚线—处理操作/监听时的状态变化 ②S—块共享信号(监听命中时有效)
③A/B—观察到操作或事务A时，产生事务B ④Flush(冲刷)—响应事务时提供数据
M
I
S
E

## Slide 18
Pi操作 | Cache1 块u状态 | Cache2 块u状态 | Cache3 块u状态 | 产生的总线事务 |  | 监听的 块u状态 | 
 | I | I | I | 类型 | 数据提供 | H | HM
P1读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P3读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P3写u块 |  |  |  |  |  |  | 
P1读u块 |  |  |  |  |  |  | 
P2写u块 |  |  |  |  |  |  | 
例：写出不同CPU对块u操作时，各Cache的状态转换
BusRd 主存 0 0
E I I
BusRd 主存 1 0
S I S ($1)
BusWrX 主存 1 0
I I M ($1)
BusRd Cache3 1 1
S I S ($3) ($3)
BusRdX 主存 1 0
I M I ($1$3)
主存
操作(PrRd/PrWr)，事务(BusRd/BusRdX/BusWB)，监听状态(命中H、M态命中HM)
Cache 1
CPU 1
操作
事务
监听
Cache 2
CPU 2
Cache 3
CPU 3
思考：从存储系统一致性角度看，Cache写策略与Cache一致性有何不同？
前者为本地$-主存间的一致性，
后者为本地$-其他$-主存间的一致性

## Slide 19
※疑问1：SMP的系统结构，只涉及Cache一致性吗？
解答：SMP结构∈宏体系结构，
宏体系结构＝{节点互连、MEM访问、节点交互}
(1)节点互连—
(2)MEM访问—
(3)节点交互—通信方式
同步机制
P-MEM互连为集中式结构，IN可总线/网络，
P可带Cache (组成原理/互连网络已讲过)
MEM空间为单一地址空间，访存模型为UMA，
Cache需实现一致性 (常规访存+Cache一致性协议)
为共享MEM (用存/取指令实现[不用讲])
为显式同步 (用读-改-写指令实现[稍后讲])
※疑问2：SMP上如何执行并行程序？
解答：①OS提供软硬件管理的API
└←线程的映射/调度有变化(带P#)
②OS在某个核上运行
示例：通过a通信、通过flag同步
P1 P2 .
a=x /*set a*/ while (flag==0)；
flag=1； b=a； /*use a*/
Notes: P9-看SMP体系结构

## Slide 20
*节点间互连：
特点—
*存储器访问：
*节点间交互：通信方式—
同步机制—
三、SMP举例 (以Intel Core 2 CPU为例)
2个IA内核，集中式共享MEM，IN拓扑结构为总线
(L2$及主存)
可扩展性较差(集中式MEM)，访存性能较差(总线拓扑)
UMA方式，支持Cache一致性(MESI协议)
共享MEM
显式、硬件同步(互斥/事件/栅障)
FSB
共享的L2-Cache
L1-I$
L1-D$
处理器P
BIU
Core 0
L1-I$
L1-D$
处理器P
Core 1
主
存
Notes: IA内核—Intel Archecture内核，FSB--Front Side Bus

## Slide 21
*内核结构： (微架构Yonah→Core→Penryn)
4路超标量流水，动态执行，SSE4指令
ITLB(128行)
L1 I-Cache(32KB、8路)
预取Buffer/预译码
指令预取单元
译码器1
uCode
ROM
uop Buffer(＞7行)
4uop
译码器2
译码器3
1uop
1uop
160bit
译码器0
1uop
RAT/分配器
再定序缓冲器ROB(96项)
保留站RS(32行)
DTLB(256行)
L1 D-Cache(32KB、8路)
MOB
Load
Addr
64b
ALU
128b
FADD
128b
SSE
RRF
128b
FMUL
Port0
4uop
4uop
4uop
4uop
Port2
128b
SSE
Store
Addr
Store
Data
Port3
Port4
Port5
128bit
128bit
256bit
64b
ALU/Br
ALU
Shift
128b
SSE
Port1
共享的
L2 Cache
(4MB、16路)
BIU
MEM
CPU核心
回顾：处理访存冲突、动态执行、超标量、Cache写操作流水化的技术、融合
Notes: RRF(Retirement Register File)—回退寄存器文件，存放确认后数据。资料表明，即IA寄存器组(8[GPR]+8[FPR]+6[SEG])。
图中有些未画出，如译码器前的18行指令队列。
http://courses.cs.washington.edu/courses/csep548/06au/lectures/reorderBuf.pdf
http://server.chinaunix.net/a2009/0329/269/000000269924_6.shtml
Core系列的主存块大小均为64B

## Slide 22
高级智能Cache—
(面向多P)
智能内存访问—
(面向单P)
宽位动态执行—
(面向单P)
高级数字媒体增强—
(面向单P)
智能功率能力—
(面向单P)
各Core共享L2 Cache ←总线(如何提高带宽?)
└→T通信＝TL2$或TMEM
Cache设置预取器(3*2个+1*2个)， ←降低F
采用内存消岐技术 ←减少访存串行化
└←改进MEM连贯性模型，如W-R的R可提前 (稍后)
4路超标量，宏指令融合＋微指令融合
(Core为3路) (增加指令功能&OPD个数，CO层)
└→Core i7改为AVX，ISA层)
3个128位SSE ←提高并行度/吞吐率
(Core为2个64位)
能独立控制各核的电压及时钟频率
│ (绿色能耗) (睿频)
└←基于当前任务队列 (CO-OS协同)
Notes: 提高带宽方法：双总线+双端口L2$

## Slide 23
第3节 分布式共享MEM系统结构
※主要内容：结构特性，Cache一致性，SMP/DSM示例
一、DSM系统结构特征
*节点互连：
*访存模型：
访问实现— (CA负责)
*通信方式：
*同步机制：
节点为CPU+MEM，
IN可为非对称式网络(P-P间)
NUMA方式 ←NIC应紧耦合互连
CA维护MEM全局地址表SAT，有伪P和伪MEM功能
(LM→SM，SLMi＝k*2L) (处理和组织远程访问)
共享MEM方式，共享数据可以缓存在Cache中 ←无需再讲
显式、硬件同步 ←稍后讨论
互连网络
…
SM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
CA—通信辅助部件
CA
引子：DSM除Cache一致性、同步机制外，其余应该都掌握了
Communication Assists
容量粒度
伪P
伪MEM
SAT
P
R
SM1
伪P
伪MEM
SMi
SAT
高位
低位L
地址:
节点0 L
节点0 L
节点1 R
…
0…00
0…01
0…10
…
SAT
地址高位

## Slide 24
二、Cache一致性
1、Cache一致性的实现
*实现方案：
*一致性协议的类型：
*块状态的跟踪方法：
目录项组成—
目录的存放—
状态的跟踪—
用一致性协议约定迁移/复制策略，各Cache协同完成
写作废协议，少见写更新协议(开销大)
目录法 ←DIR1~DIRn构成SM的目录
有本主存块副本的节点，常采用位向量方式
在宿主节点中，或指定节点中
└←便于查找 └←利于管理、易拥塞
本地Cache逐个通知相关节点(根据目录)，
相关节点接收通知并响应
思考：怎么知道脏位的节点号？
存在位=1的节点仅1个
主存块0
…
主存块m-1
…
…
…
DIRi
SMi
存在位
脏位
目录项:
互连网络
…
SM1
CPU
Cache
NIC
CA
DIR1
SMn
CPU
Cache
NIC
CA
DIRn
Notes: DIR—directory，全局表（类似于段表），表长=n，表项=有效+基地址+节点LM空间+节点IN地址+…
Cache一致性（Cache Coherence）

## Slide 25
对拥有者
的Rd请求
数据回答
用拥有者的
标识符响应
对目录的
修正信息
块目录
所在节点
对目录节点的Rd请求
1
2
3
4a
4b
请求节点
脏节点
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
对共享的
作废请求
作废确认
用共享者的
标识符响应
块目录所在节点
对目录节点的RdX请求
1
2
3a
4b
请求节点
共享节点
对共享的
作废请求
3b
作废确认
4a
共享节点
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
CA
P
$
Mem/Dir
*Cache相应CUP操作的过程：
获取目录、通知其他Cache、处理操作
思考：拥有者=目录节点时的处理？

## Slide 26
*节点间互连：
环形总线—
4个IA内核＋GPU(2代起)；分布式共享MEM(2代起)；
节点内IN拓扑结构为总线(1代)、环形总线(2代起)，
节点间IN为QPI网络(拓扑结构可选)
静态网络(开关为3×3)，函数f(i)=i±1，分布式控制
系统
代理
QPI
Core 0
内存
内存
L3$-0
GPU
Core 1
Core 2
Core 3
L3$-1
L3$-2
L3$-3
IMC
注：GPU—图形处理器，系统代理—管理非核心部件(相当于北桥)
三、DSM举例 (以Intel Core i7 CPU为例)
QPI
内存
内存
内存
QPI
集成
内存
控制器
(IMC)
QPI
Core 0
L3$
(包含式)
内存
Core 1
Core 2
Core 3
内存
内存
QPI
I/O Hub
I/O卡
注：QPI—Quick Path Interconnect(快速通道互连)，一种高速串行总线
Notes: P23-看Core2 环形总线中，L3$紧靠2个Core之间

## Slide 27
QPI总线—
配置：
特点：
*存储器访问：
集成MEM控制器(IMC)—
特点：
NUMA实现：
包含式L3-Cache—
共享状态表示：
替换算法：
*节点间交互：
同步串行总线，包传输、点对点链接(线路交换)
└←频率高(无线间干扰)、距离长(差分采样) ←组成原理讲过
全双工、单向20条，数据包为80位(T传输＝4CLK)
带宽高、效率高(多条总线)、通信方便(不经过芯片组)
传输频率=6.4GT/s
QPI带宽
=2*(2B/T)*(6.4GT/s)
=25.6GB/s
16位数据+4位校验
I/O Hub
CPU
…
CPU
内存
内存
NUMA方式(2代起)，支持Cache一致性(MESI协议)
CPU直接连接MEM(3通道、DDR3)
延迟低(多为本地访问)、带宽高(不受限于总线)
OS/硬件管理全局地址表，QPI网络实现远程访问
各内核L2$是L3$的子集
4位包含位(对应各核) ←减少L3$→L2$传播
基于传统(LFU/MRU等)、内容(Size/LRU-MIN)、代价
同Core 2
Notes: P20-看包含性概念，P23-看Core2
LFU—Least-Frequently-Used，MRU—Most Recently Used，LRU—Least Recently Used；
Size—将最大的内容替换出Cache，LRU-MIN—力图使被替换的文档个数最少。
参考http://www.tuicool.com/articles/ueqYb，http://blog.csdn.net/it_yuan/article/details/8494897

## Slide 28
*内核结构： (微架构Nehalem→Sandy Bridge→Haswell→Skylake)
4路超标量流水，动态执行，AVX指令(≥2代)，SMT
共享的
L3 Cache
(8MB)
ITLB(144行)
L1 I-Cache(32KB)
预取Buffer/预译码
指令预取
ID0
ID1
ID2
ID3
uOP LSD Buffer
RAT/分配器
再定序缓冲器ROB(168项)
4uop
保留站RS(54行)
DTLB(100行)
L1 D-Cache(32KB)
执行单元
Port0
MEM操作单元
Port1
Port5
Port2
Port3
Port4
2ndTLB
(512行)
私有的
L2 Cache
(256KB)
Core i7
分支预测
FP PRF(144个)
INT PRF(160个)
P4技术
Notes: 图中有些未画出，如译码器前的18行指令队列 P24-看Core2

## Slide 29
LSD Buffer—
PRF—
AVX(Advanced Vector Extensions)—
避免取指&译码，降低时延(H≈80%)及功耗
代替RRF(个数更多)，降低WAR&WAW，确认段无数据移动
└←160多个→┘ └→ROB无目的值域
256位向量、VEX编码、3/4个OPD、
数据重排、不对齐访存
LSD—Loop Stream Detector
RRF—Retirement Register File
PRF—Physical Regisiter File
L1-I$(32KB)
预取/Buffer/预译码
uOP Cache(1.5K)
译码器
分支预测单元
EX段
检测
1
RAT
Bs ROB#
1
0
EAX
EBX
…
EBP
ROB
PRF#
指令
PRF
Val
WB时写
IS时映射&分配
Sandy Bridge
微架构
IC时ROB#中写入PRF#
1
RAT
Bs ROB#
1
0
EAX
EBX
…
EBP
Nehalem
微架构
RRF
Val
EAX
…
EBP
RRF#
ROB
TVal
指令
IC时写
WB时写
IS时映射
RS
Notes: LSD—Loop Stream Detector， uOP Cache、PRF、AVX等均是二代以后的优化
Sandy Bridge认为：RRF有3个读端口，RAT最多需要8个R_OPD/clk，会导致读停顿；故采用PRF彻底解决问题。
（设置3个读端口的原因，估计是5个读从ROB中取得[存在RAW相关]）

## Slide 30
第4节 同步机制
※主要内容：同步事件组成，基本硬件原语，锁的实现方法
1、同步事件的组成
*事件类型：
资源状态表示—
*事件组成：
*实现策略：
互斥(排他访问)，事件(数据同步[点点])、栅障(控制同步[全局])
MEM单元中信息，如互斥0/1(闲/忙)、共享0/x(无/有)
同步权的获得方法、等待算法、释放方法
获得(有竞争)用硬件实现，其余(无竞争)用软件实现
思考：单P中竞争如何实现的？适于多P吗？
 | API | 获得(硬) | 等待(软) | 释放(软)
互斥(竞争式) | Lock()、Unlock() | 读-改-写 | 等待/阻塞 | 写
事件(主从式) | Signal()、Wait() | 从:读-改-写 |  | 主:写
栅障(等待式) | Barrier() | 读-改-写 |  | /
P/V操作，代码执行有原子性(轮流执行)
不适用， 指令功能有原子性(并行执行)
竞争
请求
P1
P2
P3
I请求
I请求
I请求
请求
请求
获得
失败
成功
失败
等待
I等待
I常规
释放
竞争
I等待
I释放
I常规
成功
失败
I常规
I等待
I释放
Notes: 互斥--进入临界区所需，事件-数据通信所需，栅障--进程间同步所需

## Slide 31
2、基本硬件原语 —面向多P的同步
*原语类型：
原子交换—
测试&置定—
LL/SC— (Load Linked/Store Conditional，链接读/条件写)
取并加1—
*应用选择—
指具有读-改-写功能的原子操作，是多P同步的基本操作
(示例为获得代码[硬件原语带底纹]，M[lock]=0表示空闲)
Ri←1; M[lock]←→Ri; //Ri=0时获得，未获得时写入值相同
Ri←M[lock], if(M[lock]=0) M[lock]←1; //Ri=0时获得
Rj←1;
Ri←M[lock]; //LL指令触发写检测，Ri=0时才应SC(可能成功)
if(M[lock]未写过) {M[lock]←Rj, Rj←1} else Rj←0;
//SC指令检测写状态，Rj=1时获得
Ri←M[lock1]++; //lock1为请求号，
Rj←M[lock2]; //lock2为服务号，释放时++
//Rj=Ri时获得(类似银行排队)，适于DSM
1~2种即可，基于节点互连结构、等待算法选择
(SMP/DSM) (等待/阻塞)

## Slide 32
3、锁的实现方法
*简单的软件锁： —适于SMP
获取方法—
等待算法—
释放方法—
性能分析—
性能优化—
各P执行硬件原语(如Test&Set)，成功者获得同步权
mov $1, #1 //R1←1
Lock: t&s $1, var //R1←→var，R1=0时成功(≤1个)
bnz $1, Lock //原var=1时获得失败，等待
ret //原var=0时获得成功
Unlock: st var, #0 //var←0(常规写)，释放控制权
ret
总线流量大(每条t&s产生)，
可扩展性差(流量几何↑)，
公平性差(不确定)
锁空闲时才尝试获得(减少MEM的写操作)
Lock: test var, #0 //比较var=0?
bnz Lock //var=1时锁不空闲，等待
t&s $1, var //R1←var、var=0时var←1
bnz $1, Lock //原var=1时获得失败，等待
ret //原var=0时获取成功
P1
P2
P3
释放
M态
I态
I态
S态
S态
S态
M态
I态
获得
等待
…
P1
P2
P3
释放
M态
I态
I态
M态
M态
I态
I态
M态
I态
M态
I态
获得
等待
…

## Slide 33
*高级的软件锁： —适于DSM
目标—
获取方法—
等待算法—
释放方法—
性能分析—
*基本设计思路：获得原语
等待算法
锁被释放时，只有1个P去尝试获得(如票锁[加号锁])
锁结构： struct node {
int T; //票号， 申请时修改(+1)
int S; //服务号，释放时修改(+1)
} lock;
各P执行硬件原语(如Fetch&increment[取并加1])申请，
票号＝服务号时获得
myTicket = fetch&inc(lock.T); //请求(取T)
while (myTicket != lock.S); //等待(等S)
lock.S++;
总线流量小，可扩展性好，公平性好
(等待时不产生) (流量线性↑) (FIFO)
基于应用特性&机器结构选择，
考虑总线流量&可扩展性 ←策略常为忙等待
Notes: P34-看取并加1

## Slide 34
*节点互连：
*访存模型：
应用需求—
*通信方式：
*同步机制：
串行访问实现—
*可用性管理：
第5节 多计算机系统
※主要内容：MPP，COW，实例
多计算机系统—指MEM非共享(均为分布式)，节点互连可为紧耦合/松耦合
一、大规模并行处理机 --MPP(Massively Parallel Processor)
节点为CPU+MEM，
└←MEM分布非共享
节点紧耦合互连(IN为定制网络)
NORMA(No-Remote Memory Access)
MEM中需驻留部分OS ←减少远程访问，常无I/O设备
消息传递方式 ←常采用异步传输协议(隐藏时延)
显式、软件同步(各节点发送消息串行访问临界资源)
资源所在节点按序处理消息 ←常串行接收
系统软件/OS需提供单一系统映像(SSI) ←主计算机中
SSI包含内容：单一的登录、文件系统、作业管理系统、编程模型
└←相对于单P系统
互连网络(定制)
…
LM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
主计算机
Notes: P26-看分布式共享

## Slide 35
1、系统结构
*节点互连：
*访存模型：
应用需求—
*通信方式：
*同步机制：
*可用性管理：
二、机群 --COW(Cluster Of Workstation)
节点为CPU+MEM+I/O，
└←MEM分布非共享
节点松耦合互连(IN为商用网络)
NORMA
磁盘中需驻留全部OS ←减少远程访问
消息传递方式 ←同MPP
显式、软件同步 ←同MPP
集群管理系统提供SSI
(系统软件)
互连网络IN
…
机群中间层(单一系统映像等)
并行编程环境(PVM、MPI等)
串行应用
并行应用
节点
OS
节点
OS
互连网络(商用)
…
LM1
NIC
P/C
MBus
节点1
节点n
IO桥
IOBus
主计算机

## Slide 36
第八章小结&思考
(1)并行计算机的定义？宏体系结构包含的内容、常见分类？
(2)SMP的结构特征？如何优化访存性能？
(3)存储系统一致性的特征？Cache一致性的实现方法&要求？Cache一致性协议的思想、状态跟踪方法、副本改变方法？MESI协议适用的Cache写策略？
(4)相对于SMP，DSM的结构特征、Cache一致性实现有何不同？
(5)同步事件的类型、组成？基本硬件原语的功能？基于Test&Set的锁实现？
(6)MPP的结构特征与DSM有何不同？与COW有何不同？同步实现的保证？
(1)一组相互协作的处理单元集合，节点互连＋MEM访问＋节点交互，SMP/DSM/MPP/COW
(2)集中式MEM/对称式IN、UMA访存、共享MEM通信、显式硬件同步；用Cache缓存数据
(3)写传播+写串行化，各Cache协同实现一致性协议，操作处理-Cache协同具有原子性；
各Cache跟踪块状态变化、改变状态/数据，监听法/目录法，写作废+写更新，写回
(4)分布式MEM/非对称式IN、NUMA访存，跟踪采用目录法、通知逐个进行
(5)互斥/事件/栅障，获得-等待-释放，读-改-写，
获得&等待：①L1: Test&Set R1,lock ②bnz L1 ③ret(获得) 释放：ST lock,#0
(6)NORMA访存、消息传递通信、显式软件同步，节点间松耦合互连，处理消息串行化